| Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 Υποδομές Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ Υποδομές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης |  |
| --- | --- | --- |
| Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης |

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ 7858/09.09.2014

Ανοικτού διαγωνισμού υποβολής προσφορών

με κριτήριο κατακύρωσης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ ΚΑΙ ΣΑΜΟ»

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| ΜΕΡΟΣ Β΄: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |
| --- | --- |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α |  |
| 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ | 5 |
| 2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | 7 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β |  |
| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 369 |
| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | 371 |
| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 374 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ |  |
| ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | 377 |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ | 464 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ |  |
| 1. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ ΚΑΙ ΣΑΜΟ | 471 |

# ΜΕΡΟΣ Β΄: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

##### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

###### ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ

###### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

##### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

###### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

##### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

###### ΠΙΝΑΚΕΣ

- ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΑΝΑ  ΥΠΟΟΜΑΔΑ    ΕΙΔΩΝ

##### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

###### ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

- Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι Συμμετέχοντες, επομένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τους πίνακες συμπληρωμένους και με πλήρεις αιτιολογήσεις μέσω παραπομπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα.

- Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν πιστοποιητικά, prospectus, εγχειρίδια και φωτογραφίες. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να προσδιορίζεται η ακριβής θέση των φωτογραφιών των προσφερομένων ειδών  εντός του τεχνικού φυλλαδίου.

- Για την συμπλήρωση των πινάκων συμμόρφωσης/εναρμόνισης Ι, ισχύουν τα παρακάτω:

- Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για το Συμμετέχοντα ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούμενα ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Συμμετέχοντος που έχει τη μορφή «ΝΑΙ» εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της υποχρέωσης.

- Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά ή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του Συμμετέχοντος τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης/Εναρμόνισης.

- Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης/Εναρμόνισης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

- Για την συμπλήρωση των πινάκων συμμόρφωσης/εναρμόνισης ΙΙ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ), ισχύουν τα παρακάτω:

Σε κάθε Στήλη  δίνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε Υπο-ομάδα.

Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν τις στήλες αναλυτικά και με ακρίβεια, επί ποινή αποκλεισμού.

- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ο Συμμετέχων υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των ειδών του εξοπλισμού, τουλάχιστον για την περίοδο που δηλώνεται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, από την οριστική παραλαβή του (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης), χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Στο χρονικό αυτό διάστημα θα έχει υποχρέωση δωρεάν αντικατάστασης εξαρτημάτων είτε ρυθμίσεων / επισκευών που οφείλονται σε βλάβη, κακή κατασκευή ή άλλο ελάττωμα. Η υποχρέωση αυτή δεν καλύπτει τις περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισμού. Είναι επιπλέον υποχρεωμένος να πραγματοποιεί δωρεάν τα τακτικά service του προσφερόμενου εξοπλισμού και εφόσον αυτό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε είδους,  σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντιστοίχων εργοστασίων κατασκευής.

- Η εγκατάσταση του εξοπλισμού με τις σχετικές συνδέσεις, ρυθμίσεις κλπ θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο. Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης του εξοπλισμού από τους τεχνικούς της, ο Συμμετέχων υποχρεούται να δηλώσει με τεκμηρίωση (στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) τον τρόπο υποστήριξης προς το Πανεπιστήμιο.

- Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση των συστημάτων των υπο-ομάδων (όπου απαιτείται σύμφωνα από τις τεχνικές προδιαγραφές), στους χώρους για τους οποίους προβλέπονται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο. Ο συμμετέχων υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

- Κατά τις εργασίες του Αναδόχου, το δίκτυο του Φορέα Λειτουργίας ΔΕΝ θα πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας για συνολικό χρόνο μεγαλύτερο από σαράντα οκτώ (48) ώρες. Θα πρέπει παράλληλα να μην περιοριστεί η πρόσβαση των υπηρεσιών στους κεντρικούς servers για τις ώρες που αυτές λειτουργούν.  Για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσουν οι εργασίες παραμετροποίησης, θα πρέπει οι διαχειριστές του δικτύου να έχουν αδιαλείπτως τη δυνατότητα πρόσβασης και ελέγχου της λειτουργίας του δικτύου.

- Τα εργοστασιακά τεχνικά φυλλάδια (prospectus) μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα, εκτός αυτών που στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ή σε άλλα σημεία της παρούσας διακήρυξης απαιτείται σαν απαράβατος όρος να παραδίδονται στην ελληνική γλώσσα.

- Τα κατατιθέμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όταν αυτά ζητούνται, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι αυθεντικά επίσημα του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα prospectus ή δεν περιλαμβάνονται  στα τεχνικά φυλλάδια, πρέπει να κατατίθεται σχετική βεβαιωτική επιστολή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος επίσημα μεταφρασμένη ή/και επίσημες βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα από τον κατασκευαστή και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

- Οι απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα απαραίτητα είδη εξοπλισμού ανά Υποομάδα Ειδών, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν όλοι οι Συμμετέχοντες είναι οι ακόλουθες :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ Ι

ΟΜΑΔΑ A :  Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός 
Υπο-Ομάδα Α.1 : Μεταγωγείς Δικτύου  - Δρομολογητές Δικτύου 
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Α.1:  13.700,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μεταγωγείς Gigabit 48 θυρών 1GE- 2x10GE |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 2 |  |  |
|  | Τύπος – Κατασκευαστής – Σειρά – Μοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19” | ΝΑΙ |  |  |
|  | Forwarding Rate (64-Byte Packet) | >=100Mpps |  |  |
|  | Forwarding Bandwidth | >=80 Gbps |  |  |
|  | Maximum switching capacity | >=160 Gbps |  |  |
|  | Προσφερόμενος αριθμός θυρών 10GE SFP+ τύπου SR | >=2 |  |  |
|  | Προσφερόμενος αριθμός θυρών 10/100/1000 Base-T (RJ-45) | >=48 |  |  |
|  | Δυνατότητα προσθήκης εσωτερικού Redundant τροφοδοτικού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι προσφερόμενοι μεταγωγοί υποστηρίζουν πλήρως το πρότυπο IEEE 802.1q | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs | >=250 |  |  |
|  | Όλες οι θύρες μπορούν να ρυθμιστούν να λειτουργούν ως trunks | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι προσφερόμενοι μεταγωγοί είναι συμβατοί με το πρότυπο IEEE 802.1d | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα υποστήριξης του προτύπου 802.1Χ τουλάχιστον στις θύρες 10/100/1000 Base TX | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Stacking | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος jumbo frames | >=9000 bytes |  |  |
|  | Υποστήριξη του πρωτοκόλλου 802.3ad link aggregation σε όλες τις θύρες με ίδια ταχύτητα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη L3/Routing | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη LACP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη βασικών πρωτοκόλλων IPv4 hosts (IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προστασία του πρωτοκόλλου SNMP με τους προβλεπόμενους μηχανισμούς | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υλοποίηση Access Control Lists (ACLs) | ΝΑΙ |  |  |
|  | DHCP snooping | ΝΑΙ |  |  |
|  | IGMP snooping | ΝΑΙ |  |  |
|  | Dynamic ARP inspection | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMP v1, v2c και v3 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Bridge MIB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη RFC 1213 – MIB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη τουλάχιστον 4 ομάδων ενσωματωμένου RMON (history, statistics, alarm & events) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη L2 traceroute για εύκολο εντοπισμό βλαβών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για ακριβή και συνεπή χρονισμό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του μεταγωγού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω command line interface. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη SSH | ΝΑΙ |  |  |
|  | UL 60950 | ΝΑΙ |  |  |
|  | EN 60950 | ΝΑΙ |  |  |
|  | IEC 60950 | ΝΑΙ |  |  |
|  | CE Marking | ΝΑΙ |  |  |
|  | EN 55022 Class A (CISPR22) | ΝΑΙ |  |  |
|  | ROHS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | >=1 |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ A :  Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός 
Υπο-Ομάδα Α.2 : Κεραίες και Ασύρματα Σημεία Πρόσβασης- Δρομολογητές  Δικτύου-Firewall
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Α.2:  5.020,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.2.1 | Εξωτερική Κεραία Τύπου Α |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 2 |  |  |
|  | Τύπος/Κατηγορία | High-Gain Μη-Κατευθυντική Κεραία |  |  |
|  | Φάσμα συχνότητας | 2.4 - 2.5 GHz |  |  |
|  | Κέρδος | 9 dBi |  |  |
|  | Μέγιστο VSWR | 1.8:1 |  |  |
|  | Πόλωση | κάθετη |  |  |
|  | HPBW/ οριζόντια/κάθετα | 360°/15° |  |  |
|  | Χειρισμός τροφοδοσίας | 10 W |  |  |
|  | Σύνθετη αντίσταση | 50 Ohms |  |  |
|  | Συνδετήρας | N-type θηλυκό |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 3 έτη |  |  |
|  | Στεγανή και ανθεκτική στη διάβρωση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οδηγίες Χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2.2 | Κεραία εσωτερικού χώρου |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 4 |  |  |
|  | Τύπος/Κατηγορία | κεραία τύπου πάνελ |  |  |
|  | Φάσμα συχνότητας | 2.4 - 2.5 GHz |  |  |
|  | Κέρδος | ≥14 dBi |  |  |
|  | HPBW/ οριζόντια/κάθετα | 30°/30° |  |  |
|  | Συνδετήρας | N-type θηλυκό |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 3 έτη |  |  |
|  | Οδηγίες Χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2.3 | Κεραία Ασύρματου Router |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 3 |  |  |
|  | Τύπος / Κατηγορία | Sector Antenna |  |  |
|  | Frequency Band | 2400 – 2500 Mhz |  |  |
|  | Gain | ≥14 dBi |  |  |
|  | Beamwidth | V:(10° H:120° |  |  |
|  | Polarization | Vertical |  |  |
|  | F/B Ratio | >25dB |  |  |
|  | Max. Power | (50W |  |  |
|  | Εμπέδηση | 50Ω |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 2 έτη |  |  |
| Α.2.4 | Εξωτερική κεραία WLAN Τύπου Β |  |  |  |
| Α.2.4.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
| Α.2.4.2 | Τύπος/Κατηγορία | High-Gain Κατευθυντική Κεραία |  |  |
| Α.2.4.3 | Φάσμα συχνότητας | 2.4 - 2.485 GHz |  |  |
| Α.2.4.4 | Κέρδος | ≥17dBi |  |  |
| Α.2.4.5 | 3dB Beam Angle | (20ο οριζόντιο, (20ο κατακόρυφο |  |  |
| Α.2.4.6 | Πόλωση | Οριζόντια, κάθετη |  |  |
| Α.2.4.7 | Μέγιστο VSWR | 1.8:1 |  |  |
| Α.2.4.8 | Μέγιστη Ισχύς τροφοδοσίας | 50 W |  |  |
| Α.2.4.9 | Σύνθετη αντίσταση | 50 Ohms |  |  |
| Α.2.4.10 | Συνδετήρας | N-type θηλυκό |  |  |
| Α.2.4.11 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 3 έτη |  |  |
| Α.2.4.12 | Στεγανή και ανθεκτική στη διάβρωση | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2.5 | Wireless Access Point ΤΥΠΟΥ B |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 3 |  |  |
|  | Τύπος/Κατηγορία | Indoor AP w/PoE |  |  |
|  | Κατασκευαστής, μοντέλο, χώρα κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | IEEE 802.11n / g / b | ΝΑΙ |  |  |
|  | Optional PoE Package 802.3af | ΝΑΙ |  |  |
|  | LAN Interface : 1 x 10/100 port Ethernet, RJ45 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Frequency Band 2.4 GHz | NAI |  |  |
|  | Wireless Encryption : WEP, WPA, WPA2 Encryption | ΝΑΙ |  |  |
|  | User Authentication : 802.1x | ΝΑΙ |  |  |
|  | Repeater/Bridge/Access Point | ΝΑΙ |  |  |
|  | Up to four distinct SSIDs (for VLANs) | ΝΑΙ |  |  |
|  | MAC Filtering | NAI |  |  |
|  | WMM | ΝΑΙ |  |  |
|  | Wireless Transmit Power : Max 16 dBm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Temperature Operation : 0° C to 40° C | ΝΑΙ |  |  |
|  | Humidity: 20% to 90 % (Non-condensing) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 2 έτη |  |  |
| Α.2.6 | Access Point με Ασύρματη διεπαφή 802.11 |  |  |  |
| Α.2.6.1 | Αρ. Μονάδων: | 3 |  |  |
| Α.2.6.2 | Τύπος/Κατηγορία | Outdoor AP w/PoE |  |  |
| Α.2.6.3 | Υποστηριζόμενα πρότυπα: IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2.6.4 | Χαρακτηριστικά ασφάλειας: 64/128-bit WEP, 802.1x WPA, WPA2, WPA&WPA2, WPA-PSK | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2.6.5 | Υποστήριξη 12V/1A Passive Power over Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2.6.6 | Ανθεκτικότητα κατά IP55 | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2.6.7 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 2 έτη |  |  |
| Α.2.7 | Access Points ΤΥΠΟΥ Α |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 8 |  |  |
|  | Τύπος/Κατηγορία | Indoor AP w/PoE |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα πρότυπα: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.3 / IEEE 802.3 u | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά ασφάλειας: WEP , WPA, 802.1x, MAC Filtering | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος κεραίας | Διπλή |  |  |
|  | Θύρες | 1 x 10/100/1000 Mbps Ethernet, 1 x Τροφοδοσίας |  |  |
|  | Εκπεμπόμενη Ισχύς | Από 0dBm έως 22dBm |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 2 έτη |  |  |
|  | Λογισμικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οδηγίες Χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2.8 | Firewall (υλικό) |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 3 |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα 10/100/1000 | 4xLAN/DMZ, 2xWAN |  |  |
|  | USB Θύρες | 2 |  |  |
|  | SPI Firewall Throughput | 225 Mbps |  |  |
|  | VPN Throughput | 90 Mbps |  |  |
|  | UTM Throughput (Content Filtering, antivirus, IDP) | 30 Mbps |  |  |
|  | Unlimited User License | ΝΑΙ |  |  |
|  | Max Sessions | 10.000 |  |  |
|  | New Session Rate | 1200 |  |  |
|  | Max Concurrent IPSec VPN Tunnels | 10 |  |  |
|  | Max Concurrent SSL VPN users | 5 |  |  |
|  | Included SSL VPN Users | 2 |  |  |
|  | Customizable Zone | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IPV6 | ΝΑΙ |  |  |
|  | MTBF | ≥ 850.000 ώρες |  |  |
|  | Power Consumption | ( 20W |  |  |
|  | O προμηθευτής θα πρέπει να διαθέσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου αδαπάνως, κατά την διάρκεια εγκατάστασης του εξοπλισμού και για διάστημα ενός μηνός, δύο όργανα κατάλληλα για ταυτόχρονη και αμφίδρομη μέτρηση δικτύων Ethernet 10/100/1000Mbps, με χρήση μεθοδολογίας ITU-T Y.1564. Το ένα τουλάχιστον όργανο θα παρέχει δυνατότητα για μετρήσεις με ταχύτητες 10/100/1000 Ethernet & 10Gbit Ethernet καθώς και δυνατότητα για μετρήσεις Ethernet οπτικών καναλιών (FC 1x, 2x, 4, 8x, 10x). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 2 έτη |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ A :  Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός 
Υπο-Ομάδα Α.3 : Συστήματα Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων Κτιρίων

Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Α.3:  9.500,00€

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.3.1 | Σύστημα Ασύρματης Ευρυζωνικής Ζεύξης |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Αρχιτεκτονική |  |  |  |
|  | Δυνατότητα Συστήματος: LOS (MIMO-OFDM) | NAI |  |  |
|  | Περιοχή Συχνότητας (RF Band): 5GHz | NAI |  |  |
|  | Μέγεθος Καναλιού: 20-40 ΜΗz | NAI |  |  |
|  | Μέγιστος Ρυθμός Μετάδοσης Δεδομένων Over-the-air full duplex rate (Mbps) | ≥100 |  |  |
|  | Μέγιστη Tx μετάδοση (dBm) | ≥20 |  |  |
|  | Βαθμός Ευαισθησίας Rx καλύτερη από -75dBm | NAI |  |  |
|  | Ρυθμίσεις (Modulation): BPSK to 64 QAM | NAI |  |  |
|  | Υψηλή απόδοση Medium Access Controller (MAC): Point-to-Point, Point-to-MultiPoint, fragmentation, ARQ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMP, SSH, HTTP | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά Δικτύου |  |  |  |
|  | Σύνδεση Δικτύου: 10/100 Ethernet (RJ-45) | NAI |  |  |
|  | Interface Συστήματος: HTTP (web) Interface, SNMPv1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη συγχρονισμού μέσω Network Time Protocol (NTP) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργίας γέφυρας και δρομολόγησης (routing & bridge mode) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προστασία δεδομένων μέσω WPA/WPA2 με χρήση AES | NAI |  |  |
|  | Τροφοδοσία-Προστασία |  |  |  |
|  | Τροφοδοσία Ρεύματος Power over Ethernet Adapter | NAI |  |  |
|  | Επαφή Ρεύματος (Power Consumption) Standard IEEE 802.3af | NAI |  |  |
|  | Προστασία τουλάχιστον IP 66 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θερμοκρασίες λειτουργίας -35 C έως +60 C | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγκατάσταση |  |  |  |
|  | Να περιλαμβάνονται: κατευθυντικές κεραίες flat panel, αντικεραυνική προστασία, καλώδιο CAT 5 διπλά θωρακισμένο διασύνδεσης εσωτερικής μονάδας με εξωτερική 30m | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει εργαλεία για την βελτιστοποίηση της εγκατάστασης (π.χ. εργαλείο ανάλυσης συχνοτήτων της περιοχής για επιλογή της βέλτιστης (Spectrum Analyser), ένδειξης της κατευθυντικότητας των κεραιών (Antenna Alignment Tool) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ένδειξη ισχύος του σήματος από γραφικό εργαλείο και από εξωτερικά LEDs | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη γραφικού εργαλείου εντοπισμού της διαδρομής των IP πακέτων (trace route) για εντοπισμό του σημείου τυχόν προβλήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύστημα βαθμονόμησης |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Tο προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από κτενοειδής γεννήτρια, στοιχείο κωνικής κεραίας, H-Holder, φορτιστή μπαταρίας, προστατευτικό εξασθενητή 20 dB, εγχειρίδια, τσάντα μεταφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ελέγχου συζεύκτη από 10kHz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εύρος συχνοτήτων γεννήτριας | 10 kHz – 3 GHz |  |  |
|  | Frequency spacing | 10 kHz, 1 MHz, 5 MHz |  |  |
|  | Σταθερότητα συχνότητας | 25 ppm |  |  |
|  | Σταθερότητα πλάτους | ± 0.2 dB σε κανονικές συνθήκες |  |  |
|  | Εσωτερικές μπαταρίες | NiMH |  |  |
|  | Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας | ≥12 ώρες (10 kHz) ≥8 ώρες (1 MHz) ≥6 ώρες (5 MHz) |  |  |
|  | Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έξοδος | RF connector N-female |  |  |
|  | Οπτική είσοδος | connector ST-female |  |  |
|  | Βάρος | (1 kg |  |  |
|  | Θερμοκρασία λειτουργίας | 10 – 40 °C |  |  |
|  | Υγρασία λειτουργίας | 30 – 80% |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥2 έτη |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ Β :  Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Εξοπλισμός Γραφείου
Υπο-Ομάδα Β.1 : Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Β.1:  522.287,52 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Β.1.1 | Οθόνη ΤΥΠΟΥ Α |  |  |  |  |
| Β.1.1.1 | Αρ. Μονάδων: | 130 |  |  |  |
| Β.1.1.2 | Τεχνολογία TFT με LED backlight | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.1.3 | Μέγεθος Διαγωνίου | ≥23’’ |  |  |  |
| Β.1.1.4 | Ανάλυση (native) | 1920x1080 |  |  |  |
| Β.1.1.5 | Φωτεινότητα | ≥ 250 cd/m2 |  |  |  |
| Β.1.1.6 | Υποστηριζόμενα Χρώματα | 16,7 εκ. |  |  |  |
| Β.1.1.7 | Aspect ratio | 16:9 |  |  |  |
| Β.1.1.8 | Χρόνος απόκρισης | ≤ 8 msec |  |  |  |
| Β.1.1.9 | Θύρες σύνδεσης | DVI, VGA/D-SUB |  |  |  |
| Β.1.1.10 | Ενσωματωμένα ηχεία ή προσαρτώμενα | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.1.11 | Να διαθέτει πιστοποίηση για: TCO Displays 5.1, ENERGY STAR 5.0, EPEAT Silver, ISO9241-307 (Pixel fault class II) | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.1.12 | Εξοικονόμηση ενέργειας | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.1.13 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 3 χρόνια, Εγγύηση 0 καμένων pixel (από τον κατασκευαστή ή τον ανάδοχο) |  |  |  |
| Β.1.2 | Οθόνη ΤΥΠΟΥ Β |  |  |  |  |
| Β.1.2.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |  |
| Β.1.2.2 | Τεχνολογία Wide-Aspect Active Matrix TFT | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.2.3 | Μέγεθος Διαγωνίου 30” | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.2.4 | Ανάλυση (native) | 2560x1600 |  |  |  |
| Β.1.2.5 | Φωτεινότητα (cd/m2) | ≥ 350 |  |  |  |
| Β.1.2.6 | Βήμα εικονοστοιχείων (mm) | ≤ 0,26 |  |  |  |
| Β.1.2.7 | Aspect ratio | 16:10 |  |  |  |
| Β.1.2.8 | Λόγος αντίθεσης | ≥ 1000:1 |  |  |  |
| Β.1.2.9 | Χρόνος απόκρισης | ≤ 8 msec |  |  |  |
| Β.1.2.10 | Γωνία θέασης οθόνης οριζόντια/κατακόρυφα (Μοίρες) | ≥ 178/178 |  |  |  |
| Β.1.2.11 | Γωνία οθόνης – Κλίση (Μοίρες) | -5 έως +20 |  |  |  |
| Β.1.2.12 | Γωνία οθόνης - Περιστροφή (Μοίρες) | -45 έως + 45 |  |  |  |
| Β.1.2.13 | Χαρακτηριστικά οθόνης: Αντιθαμβωτική, Αντιστατική, Plug and Play | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.2.14 | Θύρες σύνδεσης | 1 DisplayPort, 1 DVI-D, USB |  |  |  |
| Β.1.2.15 | Ανάρτηση γρήγορης αποδέσμευσης οθόνης LCD. Εξάρτημα στερέωσης για οθόνες LCD, συμβατή με τις προδιαγραφές VESA, που επιτρέπει τη γρήγορη και ασφαλή προσάρτηση μιας οθόνης LCD σε διάφορες βάσεις, άγκιστρα, βραχίονες ή στηρίγματα τοίχου. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.2.16 | Περιεχόμενα συσκευασίας Καλώδιο DVI, καλώδιο DisplayPort, καλώδιο USB, καλώδιο τροφοδοσίας (ενιαία μονάδα) | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.2.17 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 3 χρόνια, Εγγύηση 0 καμένων pixel (Zero Bright Dots) |  |  |  |
| Β.1.3 | Οθόνη ΤΥΠΟΥ Γ |  |  |  |  |
| Β.1.3.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |  |
| Β.1.3.2 | Τεχνολογία TFT Wide-Aspect Active | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.3.3 | Μέγεθος Διαγωνίου | ≥ 24” |  |  |  |
| Β.1.3.4 | Ανάλυση (native) | 1920 × 1200 |  |  |  |
| Β.1.3.5 | Φωτεινότητα τυπική (cd/m2) | ≥ 300 |  |  |  |
| Β.1.3.6 | Φωτεινότητα για calibration (cd/m2) | ≤ 120 |  |  |  |
| Β.1.3.7 | Βήμα εικονοστοιχείων (mm) | ≤ 0,27 |  |  |  |
| Β.1.3.8 | Aspect ratio | 16:10 |  |  |  |
| Β.1.3.9 | Λόγος αντίθεσης | ≥ 850:1 |  |  |  |
| Β.1.3.10 | Χρόνος απόκρισης | ≤ 8 msec |  |  |  |
| Β.1.3.11 | Υποστηριζόμενα Χρώματα (DVI) | 16,77 εκ. |  |  |  |
| Β.1.3.12 | Υποστηριζόμενα Χρώματα (DisplayPort) | ≥ 1,07 δισεκ. |  |  |  |
| Β.1.3.13 | Γωνία θέασης οθόνης οριζόντια/κατακόρυφα (Μοίρες) | ≥ 178/178 |  |  |  |
| Β.1.3.14 | Προσαρμογή ύψους (mm) | ≥ 128 |  |  |  |
| Β.1.3.15 | Γωνία οθόνης – Κλίση (Μοίρες) | 0 έως +30 |  |  |  |
| Β.1.3.16 | Γωνία οθόνης - Περιστροφή (Μοίρες) | -90 έως +90 |  |  |  |
| Β.1.3.17 | Self Calibration | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.3.18 | Θύρες σύνδεσης | DVI-I 29 pin (with HDCP), DisplayPort (with HDCP), HDMI (with HDCP), USB x2 |  |  |  |
| Β.1.3.19 | Περιεχόμενα συσκευασίας Καλώδιο DVI-D, καλώδιο DisplayPort, καλώδιο USB, καλώδιο τροφοδοσίας (ενιαία μονάδα), Οδηγός σύνδεσης και χρήσης | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.3.20 | Να διαθέτει πιστοποίηση για: TCO Displays 5.1, EPEAT Silver, ISO9241-307 (Pixel fault class I) | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.3.21 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 3 χρόνια, Εγγύηση 0 καμένων pixel (Zero Bright Dots) |  |  |  |
| Β.1.4 | Οθόνη ΤΥΠΟΥ Δ |  |  |  |  |
| Β.1.4.1 | Αρ. Μονάδων: | 154 |  |  |  |
| Β.1.4.2 | Τύπος τεχνολογίας οθόνης: Widescreen(16:9) | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.4.3 | Λόγος εγγενούς αντίθεσης (native contrast): τουλάχιστον 1000:1 | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.4.4 | Ανάλυση: τουλάχιστον 1.920 x 1.080 | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.4.5 | Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: ≤ 5 msec | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.4.6 | Μέγεθος οθόνης: τουλάχιστον 20 ίντσες διαγώνια | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.4.7 | Σήμα εισόδου: Ένα DVI-D με HDCP και 1 VGA (τα καλώδια να περιλαμβάνονται) | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.4.8 | Plug and play | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.4.9 | Απαιτήσεις ισχύος: εσωτερικό τροφοδοτικό, 220 έως 240 VAC, 50 ή 60 Hz | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.4.10 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.5 | Οθόνες Τύπου Ε |  |  |  |  |
| Β.1.5.1 | Αριθμός μονάδων: | 5 |  |  |  |
| Β.1.5.2 | Τεχνολογία κατασκευής: LCD | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.5.3 | Διαγώνιος: 19 inches | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.5.4 | Aspect ratio: 5:4 | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.5.5 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.6 | Thin Client (Τερματικό) |  |  |  |  |
| Β.1.6.1 | Αρ. Μονάδων: | 40 |  |  |  |
| Β.1.6.2 | Σταθμοί εργασίας τύπου Thin client | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.6.3 | Να διαθέτουν επεξεργαστή με 1GHz τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.6.4 | Να υποστηρίζουν ICA και RDP | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.6.5 | Να υποστηρίζει VDI | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.6.6 | Να διαθέτουν δυνατότητες Audio | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.6.7 | Να διαθέτουν δυνατότητα για υποστήριξη δύο οθόνων | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.6.8 | Να μην διαθέτει περιστρεφόμενα μέρη (δίσκους, ανεμιστήρες, κλπ) | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.6.9 | Να προσφέρονται με τουλάχιστον 1GB RAM και 1GB CF | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.6.10 | Να προσφέρονται με θύρα 10/100/1000BaseT | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.6.11 | Δυνατότητα για μελλοντική επέκταση σύνδεσης σε WLAN | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.6.12 | Να διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) USB 2.0 θύρες | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.6.13 | Πληκτρολόγιο με Ελληνολατινικούς χαρακτήρες και οπτικό ποντίκι | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.6.14 | Να συνοδεύονται από λογισμικό κεντρικής διαχείρισης και όποιες άδειες απαιτούνται. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.6.15 | Εγγύηση καλής λειτουργίας |  |  |  |  |
| Β.1.7 | Σταθμός Εργασίας χωρίς Οθόνη ΤΥΠΟΥ Α |  |  |  |  |
| Β.1.7.1 | Αρ. Μονάδων: | 223 |  |  |  |
| B.1.7.2 | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 18 μήνες. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του μικροϋπολογιστή πληκτρολόγιο, motherboard) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα. Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι μονάδες δισκέτας και cd/dvd να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του μικροϋπολογιστή, εγκεκριμένα από αυτό και να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει. Τα PCs να συνοδεύονται από εργαλεία διαχείρισης, εργαλεία ελέγχου καταγραφής υλικών σε ενιαίο περιβάλλον, εργαλεία προειδοποίησης λαθών, έλεγχο σειριακής και επιπλέον υπαρχουσών θυρών, από το BIOS, προειδοποίηση αλλαγής μνήμης, έλεγχο εγγραφής και ανάγνωσης των μέσων μεταφοράς δεδομένων, και να έχουν δυνατότητα επαναφοράς στην αρχική εργοστασιακή εγκατάσταση | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.7.3 | Χαρακτηριστικά BIOS | Να αναφερθεί |  |  |  |
| Β.1.7.4 | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |  |
| Β.1.7.5 | Έτος έκδοσης | ≥2012 |  |  |  |
| Β.1.7.6 | Power-on Password | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.7.7 | Administrator password | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.7.8 | Αναβάθμιση με Flash EPROM | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.7.9 | Διαγνωστικά προγράμματα, power-on password. | Να αναφερθεί |  |  |  |
| Β.1.7.10 | Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Πρότυπα που ακολουθούνται |  |  |  |  |
| Β.1.7.11 | EPA Energy Star, TUV – GS Mark | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ |  |  |  |  |
| Β.1.7.12 | Τύπος Intel Core i7 τέταρτης γενιάς ή ισοδύναμος ή ανώτερος | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.7.13 | Συχνότητα (GΗz) | ≥ 3.00 GHz |  |  |  |
| Β.1.7.14 | Συχνότητα διαύλου (ΜHz) | ≥1333 |  |  |  |
| Β.1.7.15 | Cache | ≥ 6MB |  |  |  |
|  | ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ |  |  |  |  |
| Β.1.7.16 | Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στο motherboard (σε GB) | ≥32 |  |  |  |
| Β.1.7.17 | Αριθμός υποδοχών μνήμης | ≥4 |  |  |  |
| Β.1.7.18 | Αριθμός υποδοχών PCI-EXPRESS | ≥4 |  |  |  |
| Β.1.7.19 | Υποστήριξη υποδοχών USB 2.0 USB 3.0 | ≥ 6 ≥ 4 |  |  |  |
| Β.1.7.20 | Σειριακές υποδοχές eSATA | ≥ 1 |  |  |  |
| Β.1.7.21 | PS 2 υποδοχές | ≥ 2 |  |  |  |
| Β.1.7.22 | Ενσωματωμένη κάρτα ήχου και οι ανάλογες υποδοχές (μικροφώνου, ακουστικών, ηχείων) | NAI |  |  |  |
|  | ΜΝΗΜΗ |  |  |  |  |
| Β.1.7.23 | Μέγεθος | ≥ 4GB |  |  |  |
| Β.1.7.24 | Τύπος | DDR3-SDRAM |  |  |  |
|  | ΠΛΑΙΣΙΟ / DRIVES |  |  |  |  |
|  | Τροφοδοτικό: |  |  |  |  |
| Β.1.7.25 | Τάση λειτουργίας (V) | 220 + 15% |  |  |  |
| Β.1.7.26 | Ισχύς (W) | ≥ 220 |  |  |  |
|  | Μονάδα σκληρού Δίσκου |  |  |  |  |
| Β.1.7.27 | Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας | 1 |  |  |  |
| Β.1.7.28 | Formatted χωρητικότητα (σε GB) | ≥ 500 |  |  |  |
| Β.1.7.29 | Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm) | ≥ 7200 |  |  |  |
| Β.1.7.30 | Τύπος διασύνδεσης | SATA III |  |  |  |
| Β.1.7.31 | Υποστήριξη SMART | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μονάδα οπτικού δίσκου (DVD-RW/CD-RW): |  |  |  |  |
| Β.1.7.32 | SATA Double Layer | NAI |  |  |  |
| Β.1.7.33 | Ταχύτητα ανάγνωσης CD-ROM | ≥24x |  |  |  |
| Β.1.7.34 | Ταχύτητα ανάγνωσης DVD-ROM | ≥16x |  |  |  |
| Β.1.7.35 | Ταχύτητα εγγραφής CD-RW | ≥24x |  |  |  |
| Β.1.7.36 | Ταχύτητα εγγραφής DVD-RW | ≥8x |  |  |  |
| Β.1.7.37 | Θέσεις για επιπλέον Drives | ≥2 |  |  |  |
|  | ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ |  |  |  |  |
|  | Κάρτα Οθόνης |  |  |  |  |
| Β.1.7.38 | VGA ενσωματομένη με Intel HD Graphics 4600 ή ισοδύναμη ή ανώτερη | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.7.39 | Ανάλυση | ≥1600x1200 |  |  |  |
| Β.1.7.40 | Υποστήριξη DirectX 11.1, Open GL 3.3, Open CL 1.2, HDCP | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.7.41 | Υποστήριξη τρεις οθόνες ταυτόχρονα | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.7.42 | Υποστήριξη 2D & 3D | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.7.43 | Μνήμη | ≥256ΜΒ |  |  |  |
|  | Κάρτα δικτύου |  |  |  |  |
| Β.1.7.44 | Ενσωματομένη διασύνδεση δικτύου Ethernet 10/100/1000BaseT | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.7.45 | Υποστήριξη TCP/IP | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.7.46 | Connector RJ45 | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.7.47 | Διαχειρίσιμη μέσω NMS | NAI |  |  |  |
| Β.1.7.48 | Cable Type UTP 5e | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ |  |  |  |  |
| Β.1.7.49 | Αριθμός πλήκτρων | ≥ 101 |  |  |  |
| Β.1.7.50 | Τύπος QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | MOUSE |  |  |  |  |
| Β.1.7.51 | Τύπος: USB, Οπτικό τριών πλήκτρων | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | HXEIA |  |  |  |  |
| Β.1.7.52 | Έξοδοι Line-in, line-out, Front mic & Headphones | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.7.53 | High Definition Audio, 5.1 support | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |  |  |  |  |
| Β.1.7.54 | Windows 8 Professional | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.7.55 | Να συνοδεύεται από το CD εγκατάστασης και τα εγχειρίδια χρήσης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ |  |  |  |  |
| Β.1.7.56 | Για όλα τα αναφερόμενα υποσυστήματα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ |  |  |  |  |
| Β.1.7.57 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 3 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.8 | Σταθμός Εργασίας χωρίς Οθόνη ΤΥΠΟΥ B |  |  |  |  |
| Β.1.8.1 | Αριθμός μονάδων: | 42 |  |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου 12μήνου. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ |  |  |  |  |
|  | Τεχνολογία κατασκευής ≤22 nm | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Συχνότητα ≥ 3,2 GHz | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Πυρήνες ≥4 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Νήματα ≥4 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | L3 cache >= 6 ΜΒ | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Υποστηριζόμενη δυνατότητα γραφικών ≥ Intel HD 4600 Graphics ή αντίστοιχο ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ |  |  |  |  |
|  | Υποδοχές μνημών ≥ 4 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Υποστήριξη μνήμης DDR3 συχνότητας ≥1600/1333/1066, χωρίς O.C. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Υποστήριξη Δίσκων: ≥ 2 x SATA (6Gb/s), ≥2 x SATA (3Gb/s) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Αριθμός υποδοχών PCIe x16: ≥ 1 , PCIe x1: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Υποστήριξη υποδοχών USB 3.0 ≥ 2 (Συνολικός αριθμός υποδοχών USB ≥ 6) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | PS 2 υποδοχές: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Θύρες επικοινωνίας (εξωτερικές) : 1 D-SUB (VGA), 1 DVI-D |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη ενσωματωμένου επεξεργαστή γραφικών, ενσωματωμένης κάρτας δικτύου 10/100/1000 και ενσωματωμένης κάρτας ήχου | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΝΗΜΗ |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος (GΒ): ≥ 8 (σε 2 τεμάχια των 4 GB) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Τύπος: DDR3 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ταχύτητα διαύλου ≥ 1600 MHz | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΟΥΤΙ |  |  |  |  |
|  | Midi ATX | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να διαθέτει στην μπροστινή πρόσοψη 2 θύρες USB + 1 έξοδο μικροφώνου +1 έξοδο ακουστικών | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ |  |  |  |  |
|  | Τύπος = ATX | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μέγιστη ονομαστική ισχύς ≥ 500 Watts | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ |  |  |  |  |
|  | Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας: 2 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | 1ος Σκληρός Δίσκος: Εγκατεστημένο το Λειτουργικό Σύστημα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | 1ος Σκληρός Δίσκος: SSD χωρητικότητα (σε GB): ≥ 120 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | 2ος Σκληρός Δίσκος: Formatted χωρητικότητα σκληρού δίσκου (σε GB): ≥ 1 TB | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | 2ος Σκληρός Δίσκος: Πρωτόκολλο: SATA III ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | 2ος Σκληρός Δίσκος: Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm): ≥ 7200 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ |  |  |  |  |
|  | FDD 3.5’’(1.44ΜΒ) | OXI |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ |  |  |  |  |
|  | Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας: 1 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μονάδα Οπτικού Δίσκου: DVD Recorder | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Σύνδεση σε δίαυλο SATA | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ταχύτητα ανάγνωσης DVD: ≥ 8x | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | εγγραφής DVD: ≥ 8x | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα εγγραφής σε μέσα DVD+R διπλής επίστρωσης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΟΝΤΙΚΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος: Laser 2 πλήκτρων με ροδάκι κύλισης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διασύνδεση PS/2 ή USB | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Microsoft συμβατό | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ |  |  |  |  |
|  | Αριθμός πλήκτρων: ≥ 101 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Τύπος QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διασύνδεση PS/2 ή USB | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |  |  |  |  |
|  | Windows 8.1 64 bit Αγγλικά (1 άδεια ανά μηχάνημα) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Όλα τα προαναφερόμενα εξαρτήματα καθώς και το Λειτουργικό Σύστημα να είναι συμβατά μεταξύ τους και να συνθέτουν μία ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη μονάδα Η/Υ | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η Μονάδα να συνοδεύεται από όλα τα υλικά και τις συσκευασίες που περίσσεψαν κατά τη συναρμολόγηση των επιμέρους εξαρτημάτων | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ για όλα τα αναφερόμενα υποσυστήματα καθώς και οπτικό μέσο για το Λειτουργικό Σύστημα ή για την εργοστασιακή αποκατάσταση του (recovery). | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 3 έτη |  |  |  |
| Β.1.9 | Σταθμός Εργασίας με Οθόνη ΤΥΠΟΥ Α |  |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 4 |  |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου 24μήνου. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του μικροϋπολογιστή (πληκτρολόγιο, motherboard κλπ) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ |  |  |  |  |
|  | Τύπος: Intel Core i7 ή ισοδύναμος | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Συχνότητα >= 3.4 Ghz | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Αριθμός πυρήνων: ≥ 4 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ |  |  |  |  |
|  | Συχνότητα ελεγκτή μνήμης (ΜHz): ≥ 1333 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΝΗΜΗ |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος (GΒ): ≥ 4 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Τύπος: DDR3 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Συχνότητα λειτουργίας (MHz): ≥ 1333 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ |  |  |  |  |
|  | Απαιτήσεις ισχύος: εσωτερικό τροφοδοτικό, 100 έως 240 VAC, 50 ή 60 Hz | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ |  |  |  |  |
|  | Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας: 1 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Formatted χωρητικότητα (σε GB): ≥ 1000 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm): ≥ 7200 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάμερα FaceTime HD | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Θύρες Thunderbolt ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένα stereo ηχεία, ενσωματωμένο dual μικρόφωνο Έξοδος ακουστικών Headphone/optical digital audiio (minijack) υποστήριξη Apple iPhone ακουστικών με μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΟΝΤΙΚΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος: Magic Mouse | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διασύνδεση Wireless | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ |  |  |  |  |
|  | Τύπος QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διασύνδεση Wireless | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ για όλα τα αναφερόμενα υποσυστήματα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ |  |  |  |  |
|  | Κατασκευαστής: ίδιος με αυτόν των προσφερόμενων σταθμών εργασίας | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Τύπος τεχνολογίας οθόνης: LED οπίσθιου φωτισμού, με τεχνολογία IPS. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ανάλυση: ≥ 1.920 x 1.080 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μέγεθος οθόνης μεγαλύτερο από 26'' >26'' | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Plug and play | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Απαιτήσεις ισχύος: εσωτερικό τροφοδοτικό, 100 έως 240 VAC, 50 ή 60 Hz | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 χρόνος | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |  |  |  |  |
|  | OS X Mavericks | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.10 | Σταθμός Εργασίας με Οθόνη ΤΥΠΟΥ Β |  |  |  |  |
| B.1.10.1 | Αρ. Μονάδων: | 13 |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |  |
| B.1.10.2 | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του μικροϋπολογιστή πληκτρολόγιο, motherboard) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα. Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι μονάδες δισκέτας και cd/dvd να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του μικροϋπολογιστή, εγκεκριμένα από αυτό και να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει. Τα PCs να συνοδεύονται από εργαλεία διαχείρισης, εργαλεία ελέγχου καταγραφής υλικών σε ενιαίο περιβάλλον, εργαλεία προειδοποίησης λαθών, έλεγχο σειριακής και επιπλέον υπαρχουσών θυρών, από το BIOS, προειδοποίηση αλλαγής μνήμης, έλεγχο εγγραφής και ανάγνωσης των μέσων μεταφοράς δεδομένων, και να έχουν δυνατότητα επαναφοράς στην αρχική εργοστασιακή εγκατάσταση | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά BIOS |  |  |  |  |
| B.1.10.3 | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |  |
| B.1.10.4 | Έτος έκδοσης | 3 |  |  |  |
| B.1.10.5 | Power-on Password | NAI |  |  |  |
| B.1.10.6 | Administrator password | ΝΑΙ |  |  |  |
| B.1.10.7 | Αναβάθμιση με Flash EPROM | ΝΑΙ |  |  |  |
| B.1.10.8 | Δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης όλων των on board καρτών | ΝΑΙ |  |  |  |
| B.1.10.9 | Διαγνωστικά προγράμματα, power-on password | ΝΑΙ |  |  |  |
| B.1.10.10 | Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας. | NAI |  |  |  |
|  | Πρότυπα που ακολουθούνται |  |  |  |  |
| B.1.10.11 | EPA Energy Star, TUV – GS Mark | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ |  |  |  |  |
| B.1.10.12 | Τύπος Intel Core I5-4670 ή ισοδύναμος ή ανώτερος | ΝΑΙ |  |  |  |
| B.1.10.13 | Συχνότητα (GΗz) | 4 |  |  |  |
| B.1.10.14 | Συχνότητα διαύλου (ΜHz) | 1600 |  |  |  |
|  | ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ |  |  |  |  |
| B.1.10.15 | Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στο motherboard (σε GB) | 32 |  |  |  |
| B.1.10.16 | Αριθμός υποδοχών μνήμης |  |  |  |  |
| B.1.10.17 | Αριθμός υποδοχών PCI-EXPRESS | 4 |  |  |  |
| B.1.10.18 | Υποστήριξη υποδοχών USB 2.0 USB 3.0 | 6 4 |  |  |  |
| B.1.10.19 | eSATA |  |  |  |  |
| B.1.10.20 | PS 2 υποδοχές |  |  |  |  |
| B.1.10.21 | Ενσωματωμένη κάρτα ήχου και οι ανάλογες υποδοχές (μικροφώνου, ακουστικών, ηχείων) | NAI |  |  |  |
|  | ΜΝΗΜΗ |  |  |  |  |
| B.1.10.22 | Μέγεθος | 4GB |  |  |  |
| B.1.10.23 | Τύπος | DDR3 |  |  |  |
|  | ΠΛΑΙΣΙΟ / DRIVES |  |  |  |  |
| B.1.10.24 | Τροφοδοτικό: | NAI |  |  |  |
| B.1.10.25 | Τάση λειτουργίας (V) | 220 + 15% |  |  |  |
| B.1.10.26 | Ισχύς (W) | 220 |  |  |  |
| B.1.10.27 | Υποστήριξη Power Factor Correction | NAI |  |  |  |
|  | Μονάδα σκληρού Δίσκου |  |  |  |  |
| B.1.10.28 | Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας | 1 |  |  |  |
| B.1.10.29 | Formatted χωρητικότητα (σε GB) | 1 TB |  |  |  |
| B.1.10.30 | Average Seek Time ( σε msec) | < 10 |  |  |  |
| B.1.10.31 | Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm) |  7200 |  |  |  |
| B.1.10.32 | Τύπος διασύνδεσης | SATA-3 |  |  |  |
|  | Μονάδα οπτικού δίσκου (DVD-RW/CD-RW): |  |  |  |  |
| Β.1.10.33 | SATA Double Layer DVD-RW x6 DVD & CD x8 | NAI |  |  |  |
| Β.1.10.34 | Θέσεις επιπλέον Drivers |  |  |  |  |
|  | ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ |  |  |  |  |
|  | Κάρτα Οθόνης |  |  |  |  |
| Β.1.10.35 | VGA ενσωματωμένη Intel Graphic HD Graphics 4600 ή ισοδύναμη. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.10.36 | Ανάλυση | 1920X1200 |  |  |  |
| Β.1.10.37 | DirectX 11.1, OpenGL 3.3, Open CL 1.2, HDCP | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.10.38 | Μνήμη | 512ΜΒ |  |  |  |
|  | Κάρτα δικτύου |  |  |  |  |
| Β.1.10.39 | Ενσωματωμένη διασύνδεση δικτύου Ethernet 10/100/1000BT | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.10.40 | Υποστήριξη TCP/IP | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.10.41 | Connector RJ45 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ |  |  |  |  |
| Β.1.10.42 | Τεχνολογίας TFT με LED backlight | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.10.43 | Μέγεθος διαγωνίου |  22’’ |  |  |  |
| Β.1.10.44 | Ανάλυση | 1920X1080 |  |  |  |
| Β.1.10.45 | Φωτεινότητα |  250cd/m2 |  |  |  |
| Β.1.10.46 | Χρόνος απόκρισης | <5msec |  |  |  |
| Β.1.10.47 | Θύρες σύνδεσης | DVI, VGA/D-SUB |  |  |  |
|  | Πρότυπα που ακολουθούνται: |  |  |  |  |
| Β.1.10.48 | Να διαθέτει πιστοποίηση για: TCO Displays 6.0, ENERGY STAR 6.0, ISO9241-307 (Pixel fault class II) | NAI |  |  |  |
|  | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ |  |  |  |  |
| Β.1.10.49 | Αριθμός πλήκτρων |  101 |  |  |  |
| Β.1.10.50 | Τύπος QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.10.51 | Συμβατότητα με άλλα πρότυπα | Να αναφερθεί |  |  |  |
|  | MOUSE |  |  |  |  |
| Β.1.10.52 | Τύπος: Οπτικό, USB, τριων πλήκτρων | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | HXEIA |  |  |  |  |
| Β.1.10.53 | Έξοδοι Line-in, Line-out, Front mic & headphones | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.10.54 | High Definition Audio support | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ |  |  |  |  |
| Β.1.10.55 | Ανάγνωση και εγγραφή σε όλες τις έξυπνες κάρτες ISO7816-1/2/3/4 μνήμης και μικροεπεξεργαστή (T = 0, T = 1) | NAI |  |  |  |
| Β.1.10.56 | Προδιαγραφές API: PC/SC, EMV2000, CT-API | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.10.57 | Υποστηρίζει κάρτες 3V, 5V | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.10.58 | Προγραμματιζόμενη επικοινωνία από 9600 – 115.200 baud με έξυπνη κάρτα. Άνω των 38.400 baud επικοινωνίας με τον υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.10.59 | Τύπος σύνδεσης σειριακός RS232 ή USB | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ηλεκτρομαγνητικές προδιαγραφές |  |  |  |  |
| Β.1.10.60 | Συμβατή με την οδηγία ασθενών ρευμάτων 73/23/EEC | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |  |  |  |  |
| Β.1.10.61 | Windows 8 Pro | NAI |  |  |  |
| Β.1.10.62 | Να συνοδεύεται από το CD εγκατάστασης και τα εγχειρίδια χρήσης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ |  |  |  |  |
| Β.1.10.63 | Για όλα τα αναφερόμενα υποσυστήματα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ |  |  |  |  |
| Β.1.10.64 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.11 | Σταθμός Εργασίας με Οθόνη ΤΥΠΟΥ Γ |  |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 83 |  |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου 12μήνου. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ |  |  |  |  |
|  | Τεχνολογία κατασκευής ≤22 nm | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Συχνότητα ≥ 3,2 GHz | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Πυρήνες ≥4 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Νήματα ≥4 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | L3 cache >= 6 ΜΒ | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Υποστηριζόμενη δυνατότητα γραφικών ≥ Intel HD 4600 Graphics ή αντίστοιχο ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ |  |  |  |  |
|  | Διαστάσεις = ATX | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Υποδοχές μνημών ≥ 4 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Υποστήριξη Δίσκων: ≥ 4 x SATA | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Αριθμός υποδοχών PCIe x16: ≥ 1 , PCIe x1: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Υποστήριξη υποδοχών USB 2.0: ≥ 4 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | PS 2 υποδοχές: ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Υποστήριξη ενσωματωμένου επεξεργαστή γραφικών, 10/100/1000 δικτύου και ήχου | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΝΗΜΗ |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος (GΒ): ≥ 8 (σε 2 τεμάχια των 4 GB) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Τύπος: DDR3 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ταχύτητα διαύλου ≥ 1600 MHz | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΟΥΤΙ |  |  |  |  |
|  | Midi ATX | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να διαθέτει στην μπροστινή πρόσοψη 2 θύρες USB + 1 έξοδο μικροφώνου +1 έξοδο ακουστικών | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ |  |  |  |  |
|  | Τύπος = ATX | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μέγιστη ονομαστική ισχύς ≥ 500 Watts | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ |  |  |  |  |
|  | Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας: 4 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | 1ος Σκληρός Δίσκος: Εγκατεστημένο το Λειτουργικό Σύστημα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | 1ος Σκληρός Δίσκος: SSD χωρητικότητα (σε GB): ≥ 120 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | 2ος Σκληρός Δίσκος: Formatted χωρητικότητα σκληρού δίσκου (σε GB): ≥ 500 GByte | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | 2ος Σκληρός Δίσκος: Πρωτόκολλο: SATA III ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | 2ος Σκληρός Δίσκος: Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm): ≥ 7200 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | 3ος + 4ος Σκληρός Δίσκος: ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΙΔΙΟΙ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ (μη συνδεδεμένος – να συνοδεύει τη μονάδα) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ |  |  |  |  |
|  | Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας: 2 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μονάδα Οπτικού Δίσκου: DVD Recorder | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Σύνδεση σε δίαυλο SATA | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ταχύτητα ανάγνωσης DVD: ≥ 8x | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | εγγραφής DVD: ≥ 8x | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα εγγραφής σε μέσα DVD+R διπλής επίστρωσης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ |  |  |  |  |
|  | Αποκλειστική μνήμη (σε GB): 1 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Θύρες σύνδεσης: DVI ή VGA, HDMI | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΟΝΤΙΚΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος: Laser 2 πλήκτρων με ροδάκι κύλισης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διασύνδεση PS/2 ή USB | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Microsoft συμβατό | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ |  |  |  |  |
|  | Αριθμός πλήκτρων: ≥ 101 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Τύπος QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διασύνδεση PS/2 ή USB | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ |  |  |  |  |
|  | Τύπος τεχνολογίας οθόνης: TFT | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ανάλυση: τουλάχιστον 1.920 x 1080 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Χρόνος απόκρισης: ≤ 8ms | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μέγεθος οθόνης: τουλάχιστον 21.5 ίντσες διαγώνια | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Φωτεινότητα οθόνης: έως 250 cd/m2 (nits) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Είσοδοι: DVI ή VGA, HDMI | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Plug and play | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Περιεχόμενα Συσκευασίας: Καλώδιο Τροφοδοσίας, Εγχειρίδιο Χρήσης και Καλώδιο VGA | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Web Camera |  |  |  |  |
|  | Ανάλυση: ≥1920 x 1080 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μικρόφωνο: Ενσωματωμένο με αυτόματη μείωση θορύβου | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ακουστικά με μικρόφωνο |  |  |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα: mini jack 3.5 x 2 | NAI |  |  |  |
|  | Μαλακά επικαλύμματα αυτιών για άνετη πολύωρη χρήση | NAI |  |  |  |
|  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |  |  |  |  |
|  | Windows 8.1 64 bit Ελληνικά. (1 άδεια ανά μηχάνημα) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Όλα τα προαναφερόμενα εξαρτήματα καθώς και το Λειτουργικό Σύστημα να είναι συμβατά μεταξύ τους και να συνθέτουν μία ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη μονάδα Η/Υ | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η Μονάδα να συνοδεύεται από όλα τα υλικά και τις συσκευασίες που περίσσεψαν κατά τη συναρμολόγηση των επιμέρους εξαρτημάτων | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ για όλα τα αναφερόμενα υποσυστήματα καθώς και οπτικό μέσο για το Λειτουργικό Σύστημα ή για την εργοστασιακή αποκατάσταση του (recovery). | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 3 έτη |  |  |  |
| B.1.12 | Σταθμός Εργασίας με Οθόνη ΤΥΠΟΥ Δ |  |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 11 |  |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου 12μήνου. | NAI |  |  |  |
|  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ |  |  |  |  |
|  | Τύπος: Intel Core i7 ή ισοδύναμος | NAI |  |  |  |
|  | Συχνότητα (GΗz): ≥ 3,40 | NAI |  |  |  |
|  | Αριθμός πυρήνων: ≥ 4 | NAI |  |  |  |
|  | Τοποθέτηση: LGA 1155 | NAI |  |  |  |
|  | ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ |  |  |  |  |
|  | Chipset: Intel Z75 chipset ή αντίστοιχο | NAI |  |  |  |
|  | Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στη μητρική πλακέτα (σε GB): ≥ 16 | NAI |  |  |  |
|  | Συχνότητα ελεγκτή μνήμης (ΜHz): ≥ 1600 | NAI |  |  |  |
|  | Υποστήριξη υποδοχών USB 2.0: ≥ 4 & USB 3.0: ≥ 2 | NAI |  |  |  |
|  | Εσωτερικές Συνδέσεις: ≥ 1 x PCIe x 16, 1 x PCIe x 1, 1x PCI, 1x audio in, 1x audio out, 1x Headphone Out, 1x Microphone in | NAI |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Ethernet card 10/100/1000BASE-T (Gigabit) | NAI |  |  |  |
|  | ΜΝΗΜΗ |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος (GΒ): ≥ 8 (2Χ4) | NAI |  |  |  |
|  | Τύπος: DDR3 Unbuffered SDRAM | NAI |  |  |  |
|  | Συχνότητα λειτουργίας (MHz): >=1600 (κατά προτίμηση Kingston) | NAI |  |  |  |
|  | ΚΟΥΤΙ |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος: Midi ή Micro ATX | NAI |  |  |  |
|  | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ |  |  |  |  |
|  | Τάση λειτουργίας (V): 220 + 15% | NAI |  |  |  |
|  | Ισχύς (W): ≥ 290 | NAI |  |  |  |
|  | Ενεργό PFC | NAI |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ |  |  |  |  |
|  | Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας: 1 | NAI |  |  |  |
|  | Formatted χωρητικότητα (σε GB): ≥ 1000 | NAI |  |  |  |
|  | Πρωτόκολλο: SATA III | NAI |  |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm): ≥ 7200 | NAI |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (DVD-R-W) |  |  |  |  |
|  | Σύνδεση σε δίαυλο SATA | NAI |  |  |  |
|  | SuperMulti DVD | NAI |  |  |  |
|  | ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ |  |  |  |  |
|  | Τύπος chipset Intel ή ισοδύναμο | NAI |  |  |  |
|  | Μέγιστη ανάλυση: ≥ 2560 x 1600 | NAI |  |  |  |
|  | Μνήμη κάρτας γραφικών: ≥ 1,7 GB | NAI |  |  |  |
|  | Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Έξοδοι 1x DVI-I. Πλήρης υποστήριξη DirectX 11, OpenGL 4.0 και SM 5.0 | NAI |  |  |  |
|  | ΠΟΝΤΙΚΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος: Optical 2 πλήκτρων με ροδάκι κύλισης | NAI |  |  |  |
|  | Διασύνδεση: PS/2 ή USB | NAI |  |  |  |
|  | Microsoft συμβατό | NAI |  |  |  |
|  | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ |  |  |  |  |
|  | Αριθμός πλήκτρων: ≥ 101 | NAI |  |  |  |
|  | Τύπος QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διασύνδεση: PS/2 ή USB | NAI |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ |  |  |  |  |
|  | Τύπος TFT | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μέγεθος: ≥ 21,5 inches | NAI |  |  |  |
|  | Λόγος διαστάσεων: Ευρεία οθόνη (16:9) | NAI |  |  |  |
|  | Ανάλυση: ≥ 1920 Χ 1080 | NAI |  |  |  |
|  | Χρόνος απόκρισης: ≤8 ms | NAI |  |  |  |
|  | Φωτεινότητα: ≥ 250 | NAI |  |  |  |
|  | Είσοδος σήματος D-SUB, DVI-D | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Λοιπά Χαρακτηριστικά: CB, CE, σήμανση FCC, Αντιθαμβωτική, plug-and-play | NAI |  |  |  |
|  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |  |  |  |  |
|  | Windows 8 Ελληνικά (1 άδεια ανά μηχάνημα) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ |  |  |  |  |
|  | Ανάλυση video >=1280 X 720 pixels HD | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ανάλυση φωτογραφίας >= 8 megapixel (software) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Αυτόματη εστίαση | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένο μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Σύνδεση: Hi-Speed USB 2.0 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η κάμερα να είναι skype certified | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία παραλαβής | NAI |  |  |  |
| Β.1.13 | Σταθμός Εργασίας με Οθόνη ΤΥΠΟΥ Ε |  |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 45 |  |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου 12μήνου. | NAI |  |  |  |
|  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ |  |  |  |  |
|  | Τύπος: Intel Core i5 ή ισοδύναμος | NAI |  |  |  |
|  | Συχνότητα (GΗz): ≥ 3,20 | NAI |  |  |  |
|  | Αριθμός πυρήνων: ≥ 4 | NAI |  |  |  |
|  | Τοποθέτηση: LGA 1155 | NAI |  |  |  |
|  | ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ |  |  |  |  |
|  | Chipset: Intel Q75 chipset ή αντίστοιχο | NAI |  |  |  |
|  | Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στη μητρική πλακέτα (σε GB): ≥ 16 | NAI |  |  |  |
|  | Συχνότητα ελεγκτή μνήμης (ΜHz): ≥ 1333 | NAI |  |  |  |
|  | Υποστήριξη υποδοχών USB 2.0: ≥ 6 & USB 3.0 >=4 | NAI |  |  |  |
|  | Συνδέσεις: 1 x PCIe x 16 slots, 2 PS/2, 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 x Serial, 1x audio in, 1x audio out, 1x Headphone Out, 1x Microphone in | NAI |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Ethernet card 10/100/1000BASE-T (Gigabit) | NAI |  |  |  |
|  | ΜΝΗΜΗ |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος (GΒ): ≥ 4 | NAI |  |  |  |
|  | Τύπος: DDR3 Unbuffered SDRAM | NAI |  |  |  |
|  | Συχνότητα λειτουργίας (MHz): >=1066 (κατά προτίμηση Kingston) | NAI |  |  |  |
|  | ΚΟΥΤΙ |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος: Midi ή Micro ATX | NAI |  |  |  |
|  | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ |  |  |  |  |
|  | Τάση λειτουργίας (V): 220 + 15% | NAI |  |  |  |
|  | Ισχύς (W): ≥ 280 | NAI |  |  |  |
|  | Ενεργό PFC | NAI |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ |  |  |  |  |
|  | Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας: 1 | NAI |  |  |  |
|  | Formatted χωρητικότητα (σε GB): ≥ 500 | NAI |  |  |  |
|  | Πρωτόκολλο: >= SATA II | NAI |  |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm): ≥ 7200 | NAI |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (DVD-R-W) |  |  |  |  |
|  | Σύνδεση σε δίαυλο SATA | NAI |  |  |  |
|  | SuperMulti DVD | NAI |  |  |  |
|  | ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ |  |  |  |  |
|  | Τύπος chipset Intel ή ισοδύναμο | NAI |  |  |  |
|  | Μέγιστη ανάλυση: ≥ 1920 x 1080 | NAI |  |  |  |
|  | Μνήμη κάρτας γραφικών: ≥ 1,7 GB | NAI |  |  |  |
|  | Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Έξοδοι 1 x D-SUB. Πλήρης υποστήριξη DirectX 11, OpenGL 4.0 και SM 5.0 | NAI |  |  |  |
|  | ΠΟΝΤΙΚΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος: Optical 2 πλήκτρων με ροδάκι κύλισης | NAI |  |  |  |
|  | Διασύνδεση: PS/2 ή USB | NAI |  |  |  |
|  | Microsoft συμβατό | NAI |  |  |  |
|  | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ |  |  |  |  |
|  | Αριθμός πλήκτρων: ≥ 101 | NAI |  |  |  |
|  | Τύπος QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διασύνδεση: PS/2 ή USB | NAI |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ |  |  |  |  |
|  | Τύπος TFT | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μέγεθος: ≥ 20 inches | NAI |  |  |  |
|  | Ανάλυση: ≥ 1600 Χ 900 | NAI |  |  |  |
|  | Χρόνος απόκρισης: <=5 ms | NAI |  |  |  |
|  | Φωτεινότητα: ≥ 200 | NAI |  |  |  |
|  | Είσοδος σήματος D-SUB | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |  |  |  |  |
|  | Windows 8 Ελληνικά (1 άδεια ανά μηχάνημα) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία παραλαβής | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.14 | Σταθμός Εργασίας με Οθόνη ΤΥΠΟΥ ΣΤ |  |  |  |  |
| Β.1.14.1 | Αριθμός μονάδων: | 2 |  |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 18 μήνες. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του μικροϋπολογιστή (κεντρική μονάδα) προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου είναι συσκευασμένα. Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και τα οπτικά μέσα είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του υπολογιστή, εγκεκριμένα από αυτό και υπάρχει ειδική ένδειξη που το βεβαιώνει. O σταθμός εργασίας συνοδεύεται από εργαλεία διαχείρισης, από εργαλεία προειδοποίησης λαθών και τέλος συνοδεύεται από κάποιο μέσο το οποίο εάν χρειαστεί μπορεί να επαναφέρει τον υπολογιστή στην αρχική του εργοστασιακή εγκατάσταση. Το προσφερόμενο σύστημα είναι πιστοποιημένο για Λ.Σ. Red Hat Linux, Windows στις 64-bit εκδόσεις τους. Η κατασκευή και η συναρμολόγηση έχει γίνει σε εργοστάσιο με πιστοποίηση ISO 9001. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μικροεπεξεργαστές Intel Xeon Processor E5-2650 v2 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Αριθμός επεξεργαστών ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Αριθμός πυρήνων ανά Επεξεργαστή ≥ 8 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Συχνότητα λειτουργίας ≥ 2600MHz | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Cache ανά Επεξεργαστή ≥ 20MB | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μνήμη: Mέγεθος κεντρικής μνήμης: ≥32 GB | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μνήμη: Μέγιστο μέγεθος κεντρικής μνήμης: ≥512 GB | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μνήμη: Τύπος μνήμης: DDR3 ECC RDIMM συχνότητας 1866 MHz | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | MΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: Προέρχεται από τις επίσημες προτάσεις του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ : Πλήθος: 2 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ: Προέρχεται από τις επίσημες προτάσεις του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ: Ωφέλιμη Χωρητικότητα 1ου δίσκου: ≥256 GB | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ: Τεχνολογία 1ου δίσκου: SOLID STATE DRIVE (SSD) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ: Ωφέλιμη Χωρητικότητα 2ου δίσκου: ≥1 ΤB | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ: Ταχύτητα του 2ου δίσκου σε RPM: 7200 Rpm | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ: Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων: ≥ 8 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ: On-board Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000Μbits/sec: ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ DVD+/-RW: DVD+/-RW (Dual Layer) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | I/O ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ : PCI Express x16: ποσότητα ≥ 4 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | I/O ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ: PCI Express x4: ποσότητα ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | I/O ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ: PCI 32/33 ποσότητα ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Θύρες: Integrated High Definition Audio | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Θύρες: Θύρες USB 2.0: ποσότητα ≥6 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Θύρες: Θύρες USB 3.0: ποσότητα ≥4 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ: Δυνατότητα παροχής επιπλέον Θυρών USB 2.0: ποσότητα ≥3 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ: Ανάλυση έως 3840 x 2160 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ: Μνήμη (GB): ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ: Graphic Memory Bandwidth: ≥ 64GB/sec | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ: 1300W | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ: Τύπου LED | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ: Μέγεθος διαγωνίου: ≥24” | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ: Έγχρωμη | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ: Ανάλυση: ≥1920x1200 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ: Φωτεινότητα: ≥350 cd/m2 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ: Δυναμική αντίθεση: ≥ 2 Million:1 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ: Aspect Ratio: 16:10 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ: Χρόνος Απόκρισης: ≤6 ms | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ: Γωνία Θέασης: 178°, 178° | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ: Pixel Pitch: ≤0.270 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ: Οριζόντια Συχνότητα : 30kHz - 81kHz | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ: Κάθετη Συχνότητα: 56Hz - 76Hz | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ: Color gamut (typical): 99% AdobeRGB, 100% sRGB coverage | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ:Connector type: DVI-D, DP, Mini DP, HDMI,USB 3.0 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ: USB GR ΑΣΥΡΜΑΤΟ, Αριθμός κουμπιών πληκτρολογίου ≥ 104 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ: Προέρχεται από τις επίσημες προτάσεις του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΟΝΤΙΚΙ: USB LASER ΑΣΥΡΜΑΤΟ | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΟΝΤΙΚΙ: Προέρχεται από τις επίσημες προτάσεις του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ : Καλώδιο τροφοδοσίας και καλώδια οθόνης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ : Μία πλήρης σειρά πρωτότυπων εγχειριδίων ανά σύστημα που αφορούν τη δομή και λειτουργία του συστήματος κατά την παράδοσή του – Οδηγίες και Drivers κατάλληλοι για την καλή λειτουργία του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑTA: Λ.Σ. RedHat linux Desktop στην 64-bit εκδοσή του, και Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 3 Χρόνια | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β.1.15 | Σταθμός Εργασίας με Οθόνη ΤΥΠΟΥ Ζ |  |  |  |  |
| Β.1.15.1 | Αριθμός μονάδων: | 5 |  |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου 12μήνου. | NAI |  |  |  |
|  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ |  |  |  |  |
|  | Τύπος: Intel Core i7 ήισοδύναμος | NAI |  |  |  |
|  | Συχνότητα (GΗz): ≥ 3,40 | NAI |  |  |  |
|  | Αριθμός πυρήνων: ≥ 4 | NAI |  |  |  |
|  | Τοποθέτηση: LGA 1155 | NAI |  |  |  |
|  | ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ |  |  |  |  |
|  | Chipset: Intel Z75 chipset ή αντίστοιχο | NAI |  |  |  |
|  | Υποστήριξη μνήμης (σε GB): ≥ 16 | NAI |  |  |  |
|  | Συχνότητα ελεγκτή μνήμης (ΜHz): ≥ 1600 | NAI |  |  |  |
|  | Υποστήριξη υποδοχών USB 2.0: ≥ 8 & USB 3.0: ≥ 2 | NAI |  |  |  |
|  | ΕσωτερικέςΣυνδέσεις: 1 x PCIe x 16, 2 PCI-e x 16, 1 PCI-e x 1, 1 PCI 1, 1x DVI-I, 1x DVI-D, High Definition audio codec, 15-in-1 Media Card Reader, 1x audio in, 1x audio out, 1x Headphone Out, 1x Microphone in | NAI |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένηκάρταδικτύου Ethernet card 10/100/1000BASE-T (Gigabit) | NAI |  |  |  |
|  | ΜΝΗΜΗ |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος (GΒ): ≥ 16 | NAI |  |  |  |
|  | Τύπος: DDR3 Unbuffered SDRAM | NAI |  |  |  |
|  | Συχνότητα λειτουργίας (MHz): >=1600 (κατά προτίμηση Kingston) | NAI |  |  |  |
|  | ΚΟΥΤΙ |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος: Midi ή Micro ATX | NAI |  |  |  |
|  | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ |  |  |  |  |
|  | Τάση λειτουργίας (V): 220 + 15% | NAI |  |  |  |
|  | Ισχύς (W): ≥ 290 | NAI |  |  |  |
|  | Ενεργό PFC | NAI |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ |  |  |  |  |
|  | Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας: 1 | NAI |  |  |  |
|  | Formatted χωρητικότητα (σε GB): ≥ 2000 | NAI |  |  |  |
|  | Πρωτόκολλο: SATA III | NAI |  |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm): ≥ 7200 | NAI |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (DVD-R-W) |  |  |  |  |
|  | Σύνδεση σε δίαυλο SATA | NAI |  |  |  |
|  | SuperMulti DVD | NAI |  |  |  |
|  | ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ |  |  |  |  |
|  | ΤύποςchipsetIntelήισοδύναμο | NAI |  |  |  |
|  | Μέγιστη ανάλυση: ≥ 2560 x 1600 | NAI |  |  |  |
|  | Μνήμη κάρτας γραφικών: ≥ 1,7GB | NAI |  |  |  |
|  | Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Έξοδοι 1xDVI-I. ΠλήρηςυποστήριξηDirectX 11, OpenGL4.0καιSM 5.0 | NAI |  |  |  |
|  | ΠΟΝΤΙΚΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος: Optical 2 πλήκτρωνμεροδάκικύλισης | NAI |  |  |  |
|  | Διασύνδεση: PS/2 ή USB | NAI |  |  |  |
|  | Microsoft συμβατό | NAI |  |  |  |
|  | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ |  |  |  |  |
|  | Αριθμός πλήκτρων: ≥ 101 | NAI |  |  |  |
|  | Τύπος QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διασύνδεση: PS/2 ή USB | NAI |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ |  |  |  |  |
|  | Τύπος TFT | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μέγεθος: ≥ 24 inches | NAI |  |  |  |
|  | Λόγος διαστάσεων: Ευρεία οθόνη (16:10) | NAI |  |  |  |
|  | Ανάλυση: ≥ 1920 Χ 1080 | NAI |  |  |  |
|  | Χρόνος απόκρισης: 8 ms | NAI |  |  |  |
|  | Φωτεινότητα: ≥ 250 | NAI |  |  |  |
|  | Είσοδος σήματος VGA, DVI, DP | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΛοιπάΧαρακτηριστικά:CB, CE, σήμανση FCC,Αντιθαμβωτική, plug-and-play | NAI |  |  |  |
|  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |  |  |  |  |
|  | Windows 8 Ελληνικά, 64 Bit, (1 άδεια ανά μηχάνημα) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ |  |  |  |  |
|  | Ανάλυση video >=1280 X 720 pixels HD | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ανάλυση φωτογραφίας >= 8 megapixel (software) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Αυτόματη εστίαση | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένο μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Σύνδεση: Hi-Speed USB 2.0 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η κάμερα να είναι skypecertified | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία παραλαβής | NAI |  |  |  |
| Β.1.16 | Σταθμός Εργασίας με Οθόνη ΤΥΠΟΣ Η |  |  |  |  |
|  | Αριθμόςμονάδων: | 1 |  |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου 12μήνου. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ |  |  |  |  |
|  | Τύπος: IntelCore i7 ή ισοδύναμος ή καλύτερος | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Συχνότητα (GΗz): ≥ 3,4 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Αριθμός πυρήνων: ≥4 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Cache Memory (MB) : ≥8 | NAI |  |  |  |
|  | ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ |  |  |  |  |
|  | Chipset (Κατηγορία): Q77 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Θέσεις (υποδοχές) μνήμης: ≥4 | NAI |  |  |  |
|  | Μέγιστο μέγεθος μνήμηςτύπου DDR3 (σε GB): ≥ 16 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Θύρες USB 3.0: ≥ 4 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΘύρεςUSB 2.0: ≥ 6 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάρτα δικτύουGigabit | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάρτα ήχου | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | DisplayPort | NAI |  |  |  |
|  | VGA port | NAI |  |  |  |
|  | ΜΝΗΜΗ |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος (GΒ): ≥ 16 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Τύπος: DDR3 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ταχύτητα Διαύλου (ΜΗz):≥ 1600 | NAI |  |  |  |
|  | ΚΟΥΤΙ |  |  |  |  |
|  | Desktop | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εσωτερικές θέσεις 3,5’’: ≥1 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εξωτερικές θέσεις 5,25’’: ≥1 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ |  |  |  |  |
|  | Ισχύς (W): ≥ 250 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ |  |  |  |  |
|  | Πλήθος Μονάδων: 2 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | 1ος Σκληρός Δίσκος: Εγκατεστημένο το Λειτουργικό Σύστημα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | 1ος Σκληρός Δίσκος: SSD2,5‘’ χωρητικότητας (σε GB): ≥ 250 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | 1ος Σκληρός Δίσκος: Πρωτόκολλο: SATAΙII ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | 2ος Σκληρός Δίσκος: Formatted χωρητικότητα σκληρού δίσκου (σε ΤB): ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | 2ος Σκληρός Δίσκος: Πρωτόκολλο: SATAΙII ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | 2ος Σκληρός Δίσκος: Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm): ≥ 7200 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ |  |  |  |  |
|  | DVD +/- RW16x | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ |  |  |  |  |
|  | Μνήμη τύπου GDDR5 (σε GB): ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μέγιστη ψηφιακή ανάλυση: ≥2560 x 1600 | NAI |  |  |  |
|  | Θύρεςσύνδεσης: DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΟΝΤΙΚΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος: οπτικό Laser3 πλήκτρων | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διασύνδεση USB | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ |  |  |  |  |
|  | Τύπος QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διασύνδεση USB | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΗΧΕΙΑΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |  |  |  |  |
|  | Windows 8 Professional 64 bit Ελληνικά. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Όλα τα προαναφερόμενα εξαρτήματα καθώς και το Λειτουργικό Σύστημα να είναι συμβατά μεταξύ τους και να συνθέτουν μία ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη μονάδα Η/Υ | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η Μονάδα να συνοδεύεται από όλα τα υλικά και τις συσκευασίες που περίσσεψαν κατά τη συναρμολόγηση των επιμέρους εξαρτημάτων | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ για όλα τα αναφερόμενα υποσυστήματα καθώς και οπτικό μέσο για το Λειτουργικό Σύστημα ή για την εργοστασιακή αποκατάσταση του (recovery). | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ |  |  |  |  |
|  | Τεχνολογία οθόνης: LED | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διαγώνιος οθόνης: ≥ 22’’ | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ανάλυση: τουλάχιστον 1.680x 1050 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Χρόνος απόκρισης: ≤ 5ms | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Φωτεινότητα οθόνης: 250 cd/m2 (nits) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Είσοδοι: DVI, VGA, Display Port | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 3έτη | NAI |  |  |  |
| Β.1.17 | Σταθμός Εργασίας με Οθόνη ΤΥΠΟΣ Θ |  |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |  |
|  | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |  |  |  |  |
|  | Θήκη συστήματος Midi ή Full Tower | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ένας (1) επεξεργαστής Ιntel Core i7 ή καλύτερος/ισοδύναμος με αριθμό πυρήνων επεξεργαστή τουλάχιστον έξι (6) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Συχνότητα επεξεργαστή ίση ή μεγαλύτερη από 3.0GHz | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μνήμη RAM ίση ή μεγαλύτερη από 16 GB DDR3 1333 MHz | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Κάρτα γραφικών επαγγελματικών προδιαγραφών με υποστήριξη χρώματος 10bit/κανάλι – 30bit | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Υποστηριζόμενη ανάλυση κάρτας γραφικών τουλάχιστον ίση με την μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση της οθόνης ( 1920x1200 pixels) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μνήμη Κάρτας Γραφικών ≥ 1 GB | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η κάρτα γραφικών να είναι PCI Express 16x | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η κάρτα γραφικών να διαθέτει τουλάχιστον μία θύρα DVI και να εξασφαλίζεται διασύνδεση με την οθόνη | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | DisplayPort ή HDMI στην κάρτα γραφικών | Θα συνεκτιμηθεί |  |  |  |
|  | Σκληρός Δίσκος SATA-ΙΙΙ, χωρητικότητα 2TB | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μέγιστος Ρυθμός Μεταφοράς σκληρού δίσκου | 6 Gbit/sec |  |  |  |
|  | Μνήμη cache σκληρού δίσκου | 32MB |  |  |  |
|  | Οπτική μονάδα SATA DVD-RW | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ταχύτητα Εγγραφής DVD-R, της οπτικής μονάδας τουλάχιστον 16x | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Θύρες USB-2 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Τουλάχιστον μία θύρα USB-3 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Θύρες IEEE 1394a και e-SATA | Θα συνεκτιμηθεί |  |  |  |
|  | Πληκτρολόγιο Ελληνικό/Αγγλικό και Οπτικό ποντίκι | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Τροφοδοτικό τουλάχιστον 600 Watt με προστασία υπέρτασης, υπότασης, υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διασύνδεση δικτύου 10/100/1000 Ethernet | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Λειτουργικό Σύστημα Windows 8 Pro 64 bit Greek, με τα πλήρη CD ή DVD εγκατάστασης του λειτουργικού και την άδεια χρήσης (όχι προ-εγκατεστημένο) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας κεντρικής μονάδας | ≥ 2 έτη |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ |  |  |  |  |
|  | Οθόνη σταθμού εργασίας κατάλληλη για χρωματομετρικές αναλύσεις | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διαστάσεις (διαγώνιο μέγεθος) ≥ 24’ | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Τύπος Πάνελ IPS | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ανάλυση ≥ 1920x1200 pixels (16:10 aspect ratio) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Αντίθεση καλύτερη ή ίση με 850:1 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Φωτεινότητα (τυπική): 260 cd/m^2 έως και 320 cd/m^2 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Γωνία θέασης (Οριζόντια, Κάθετη) ≥175º, 175º | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Γκάμα χρωμάτων: Ευρεία γκάμα, 100% sRGB Rec709 και καλύτερη από 95% Adobe – RGB | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ρυθμίσεις εικόνας Φωτεινότητα, Αντίθεση, Γάμμα, Θερμοκρασία Λευκού, Διακριτός έλεγχος χρωματικών καναλιών, Επίπεδο Μαύρου | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Plug and Play | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένο σύστημα ομοιομορφίας φωτεινότητας στην οθόνη και εξασφάλισης σταθερότητας χρώματος | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Επεξεργαστής χρώματος (εσωτερική ακρίβεια) 16 bit | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Look Up Table (LUT) 16 bit | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα βαθμονόμησης χρώματος με ενσωματωμένο αισθητήρα. Εάν δεν είναι ενσωματωμένος, θα πρέπει να παρέχεται συνοδευτικά με την συσκευή και να περιλαμβάνετε στην προσφορά | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Είσοδοι οθόνης: DVI και DisplayPort | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Επιπρόσθετα: Δυνατότητα αναπαραγωγής χρώματος 10 bit / κανάλι | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Επιπρόσθετα: Πρέπει να συνοδεύεται με σκίαστρο οθόνης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Επιπρόσθετα: Εργοστασιακή πιστοποίηση ομοιομορφίας φωτεινότητας και βαθμονόμησης χρώματος. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εργονομική βάση οθόνης με δυνατότητα κατακόρυφου προσανατολισμού της οθόνης (portrait mode) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας οθόνης από την Ελληνική αντιπροσωπία | ≥ 3 έτη |  |  |  |
|  | Εγγύηση ελαττωματικού εικονοστοιχείου από το πρώτο ελλατοματικό (zero pixel και subpixel) από την Ελληνική αντιπροσωπία | ≥ 1 έτος |  |  |  |
| Β.1.18 | UPS H/Y ΤΥΠΟΥ Α |  |  |  |  |
| Β.1.18.1 | Αρ. Μονάδων: | 47 |  |  |  |
|  | Να προσφερθούν UPS για τους σταθμούς εργασίας τύπου LINE INTERACTIVE | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ισχύς | ≥ 1,5 KVA |  |  |  |
|  | Τάση εισόδου:220-240VAC | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διακύμανση τάσης τροφοδοσίας στην είσοδο | 160-286VAC |  |  |  |
|  | Συχνότητα εισόδου 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διακύμανση συχνότητας εξόδου | 45-65Ηz |  |  |  |
|  | Battery Type | Lead Acid |  |  |  |
|  | Battery Replacement | Hot-Swappable |  |  |  |
|  | Επίπεδο θορύβου | ≤ 45dBA |  |  |  |
|  | Απόδοση σε φορτίο 100% | ≥ 90% |  |  |  |
|  | Αριθμός Πριζών | ≥ 8 |  |  |  |
|  | Θύρα RS232 και USB για τον έλεγχο λειτουργίας του UPS | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Λογισμικό Διαχείρισης UPS | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥1 έτος |  |  |  |
| Β.1.19 | UPS H/Y ΤΥΠΟΥ Β |  |  |  |  |
| Β.1.19.1 | Αρ. Μονάδων: | 31 |  |  |  |
|  | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |  |
|  | Τύπος: Line Interactive | NAI |  |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Ισχύς | ≥900 VA / 540 Watts |  |  |  |
|  | Τάση εισόδου:220-240VAC | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Συχνότητα Εισόδου (Input): 230V, 50 or 60 Hz, +/- 3Hz (auto sensing) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Συχνότητα εξόδου (Output): 230V, 50 or 60 Hz, +/- 3Hz (auto sensing) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διαστάσεις (mm)(Height*Width*Depth): 25,0 x 10,0 x 38,2 cm περίπου | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Βάρος | ≤15 |  |  |  |
|  | Ποσότητα Πριζών | ≥4 |  |  |  |
|  | Θύρα RS232 και USB για τον έλεγχο λειτουργίας του UPS | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Λογισμικό Διαχείρισης UPS |  |  |  |  |
|  | Αυτονομία | ≥81% |  |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ Γ :  Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων 
Υπο-Ομάδα Γ.1α : Εξυπηρετητές - Σταθμοί Εργασίας Υψηλών Επιδόσεων
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Γ.1α:  101.850,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.1α.1 | Σταθμός Εργασίας Υψηλών Επιδόσεων |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων: | 6 |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΑ Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του μικροϋπολογιστή (οθόνη, πληκτρολόγιο, motherboard) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα. Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι δισκέτες να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του υπολογιστή, εγκεκριμένα από αυτό και να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει. O Server να συνοδεύεται από εργαλεία διαχείρισης, από εργαλεία προειδοποίησης λαθών (για σκληρό δίσκο, επεξεργαστή, μνήμη κ.α.), ελέγχου παράλληλης, σειριακής, USB, Floppy από το BIOS, προειδοποίησης αλλαγής μνήμης και τέλος θα πρέπει να συνοδεύεται από κάποιο μέσο το οποίο εάν χρειαστεί θα μπορεί να επαναφέρει τον υπολογιστή στην αρχική του εργοστασιακή εγκατάσταση. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να τοποθετείται σε κανονικό rack 19’’ με μέγιστο βάθος 36’’ και να καταλαμβάνει (1) RU (Rack Units). Η κατασκευή και η συναρμολόγηση θα πρέπει να έχει γίνει σε εργοστάσιο με πιστοποίηση ISO 9001. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ |  |  |  |
|  | Eπεξεργαστής Intel Xeon E5620 (Quad Core) ή ισοδύναμος ή ανώτερος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός επεξεργαστών | 1 |  |  |
|  | Εσωτερική συχνότητα λειτουργίας | ≥ 2.40GHz |  |  |
|  | Προσφερόμενη Cache L3 στον Επεξεργαστή | ≥ 12MB |  |  |
|  | Υποστηριζόμενος Xρονισμός του Bus μεταξύ επεξεργαστών, μνήμης και I/O | ≥1333 MHz |  |  |
|  | ΜΝΗΜΗ |  |  |  |
|  | Μέγεθος | ≥ 12 GB |  |  |
|  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 192 GB |  |  |
|  | Slots Μνήμης | ≥ 12 |  |  |
|  | Τύπος μνήμης: DDR3 1333 MHz | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη advanced ECC Memory | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη online spare memory | ΝΑΙ |  |  |
|  | Memory 4 Way Interleaving | ΝΑΙ |  |  |
|  | MΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ |  |  |  |
|  | Να προέρχεται από τις επίσημες προτάσεις του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5 PCIe 2ης Γενιάς | ≥ 2 |  |  |
|  | ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΙΣΚΩΝ |  |  |  |
|  | Integrated Smart Array Adapter | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη δίσκων SAS, SATA | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μνήμη cache | ≥256MB |  |  |
|  | Υποστήριξη Raid (0,1, 1+0,5) | NAI |  |  |
|  | 6 Small Form Factor Drive bay | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ |  |  |  |
|  | Πλήθος | 2 |  |  |
|  | Να προέρχεται από τις επίσημες προτάσεις του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος: SAS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υποστηρίζει αλλαγή εν θερμώ (ΗΟΤ SWAP) | NAI |  |  |
|  | Χωρητικότητα μονάδας | ≥ 72 GΒ |  |  |
|  | Ταχύτητα του δίσκου σε RPM | ≥10000Rpm |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ CD-RΟΜ |  |  |  |
|  | Να προέρχεται από τις επίσημες προτάσεις του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΘΥΡΕΣ |  |  |  |
|  | USB | ≥ 4 |  |  |
|  | Σειριακές RS 232 | ≥ 1 |  |  |
|  | Δικτύου RJ-45 | ≥ 2 |  |  |
|  | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ |  |  |  |
|  | Τάση λειτουργίας (V) | 220 + 15% |  |  |
|  | Δυνατότητα για τοποθέτηση εν θερμώ (Hot Plug) δεύτερου τροφοδοτικού για βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας του. Η τροφοδοσία του συστήματος θα πρέπει να γίνεται με διπλές ανεξάρτητες μονοφασικές παροχές | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ |  |  |  |
|  | Βασικό σύστημα με δύο ανεμιστήρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ύπαρξη εφεδρικού συστήματος δύο ανεμιστήρων για βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας του | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ |  |  |  |
|  | SVGA | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση | ≥1200Χ1024 |  |  |
|  | Μνήμη | ≥32ΜΒ |  |  |
|  | ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένη FAST ETHERNET NIC PCI-e 10/100/1000 dual port | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη TCP/IP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Connector RJ45 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχειρίσιμη μέσω NMS | NAI |  |  |
|  | Error-free στα 100μ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Cable Type UTP 5e | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω ανεξάρτητου interface δικτύου. Μέσω αυτής θα πρέπει να είναι εφικτός ο έλεγχος του μηχανήματος σε επίπεδο console, ακόμη και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι σε λειτουργία. Η απομακρυσμένη πρόσβαση θα υποστηρίζει τουλάχιστον γραφικό περιβάλλον εργασίας μέσα από Internet browser, virtual power button και virtual floppy drive. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να συμβατό με τα ακόλουθα Industry Standard πρότυπα: ACPI 1.0b PCI 2.2 WOL Support Microsoft® Logo certifications | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη δυνατότητα μέσω λογισμικού του κατασκευαστή του Η/Υ για διάγνωση προβλημάτων | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ |  |  |  |
|  | Μία πλήρης σειρά πρωτότυπων εγχειριδίων ανά σύστημα που αφορούν τη δομή και λειτουργία του συστήματος κατά την παράδοση του Server – Οδηγίες και Drivers κατάλληλοι για την καλή λειτουργία του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 3 χρόνια |  |  |
| Γ.1α.2 | Σταθμός Εργασίας Υψηλής Επεξεργαστικής Ισχύος |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων: | 8 |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 18 μήνες. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του μικροϋπολογιστή πληκτρολόγιο, motherboard) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα. Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι μονάδες δισκέτας και cd/dvd να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του μικροϋπολογιστή, εγκεκριμένα από αυτό και να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει. Τα PCs να συνοδεύονται από εργαλεία διαχείρισης, εργαλεία ελέγχου καταγραφής υλικών σε ενιαίο περιβάλλον, εργαλεία προειδοποίησης λαθών, έλεγχο σειριακής και επιπλέον υπαρχουσών θυρών, από το BIOS, προειδοποίηση αλλαγής μνήμης, έλεγχο εγγραφής και ανάγνωσης των μέσων μεταφοράς δεδομένων, και να έχουν δυνατότητα επαναφοράς στην αρχική εργοστασιακή εγκατάσταση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά BIOS | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Έτος έκδοσης |  2012 |  |  |
|  | Power-on Password | ΝΑΙ |  |  |
|  | Administrator password | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναβάθμιση με Flash EPROM | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης όλων των on board καρτών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαγνωστικά προγράμματα, power-on password. | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρότυπα που ακολουθούνται | ΝΑΙ |  |  |
|  | EPA Energy Star, TUV – GS Mark | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ |  |  |  |
|  | Τύπου Intel Xeon E3-1240v2 ή ισοδύναμος ή ανώτερος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα (GΗz) | 3.40 GHz |  |  |
|  | Συχνότητα διαύλου (ΜHz) | 1600 |  |  |
|  | Προσφερόμενη Cache L3 στον Επεξεργαστή (MΒ) |  8 |  |  |
|  | Υποστήριξη τεχνολογίας Turbo Boost | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη τεχνολογίας Hyper-Threading | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη τεχνολογίας Virtualization | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στο motherboard (σε GB) | 32 |  |  |
|  | Αριθμός υποδοχών μνήμης |  |  |  |
|  | Αριθμός υποδοχών PCIe | 3 |  |  |
|  | Υποστήριξη υποδοχών USB 2.0 |  |  |  |
|  | Υποστήριξη υποδοχών USB 3.0 | 4 |  |  |
|  | Σειριακές υποδοχές eSATA | OXI |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάρτα ήχου και οι ανάλογες υποδοχές (μικροφώνου, ακουστικών, ηχείων) |  |  |  |
|  | ΜΝΗΜΗ |  |  |  |
|  | Μέγεθος |  8 GB |  |  |
|  | Τύπος | DDR3-SDRAM |  |  |
|  | Συχνότητα διαύλου (ΜHz) | 1600 |  |  |
|  | ΠΛΑΙΣΙΟ / DRIVES |  |  |  |
|  | Τροφοδοτικό: |  |  |  |
|  | Ισχύς (W) | 220 |  |  |
|  | Υποστήριξη Power Factor Correction |  |  |  |
|  | Μονάδα σκληρού Δίσκου |  |  |  |
|  | Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας | 1 |  |  |
|  | Formatted χωρητικότητα (σε GB) | 500 |  |  |
|  | Average Seek Time ( σε msec) | 10 |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm) | 7200 |  |  |
|  | Τύπος διασύνδεσης | SATA III |  |  |
|  | Μονάδα οπτικού δίσκου (DVD-RW/CD-RW): |  |  |  |
|  | Σύνδεση σε δίαυλο SATA Double Layer | NAI |  |  |
|  | Ταχύτητα DVD |  16x |  |  |
|  | Ταχύτητα CD |  24x |  |  |
|  | Θέσεις επιπλέον Drives |  |  |  |
|  | ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ |  |  |  |
|  | Κάρτα Οθόνης |  |  |  |
|  | Τύπος | NVIDIA GeForce GT630 2GB ή ισοδύναμη ή ανώτερη |  |  |
|  | Υποστήριξη 2D & 3D | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μνήμη (GB) | 2 |  |  |
|  | Κάρτα δικτύου |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένη διασύνδεση δικτύου Ethernet 10/100/1000BT | ΝΑΙ |  |  |
|  | Connector RJ45 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Cable Type UTP 5e | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ |  |  |  |
|  | Αριθμός πλήκτρων | 101 |  |  |
|  | Τύπος: USB, QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | MOUSE |  |  |  |
|  | Τύπος: USB, Οπτικό με τρια πλήκτρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διακριτικότητα (σε dpi) | Να αναφερθεί |  |  |
|  | HXEIA |  |  |  |
|  | High Definition Audio, 5.1 surround sound | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |  |  |  |
|  | Windows 8 Professional (64-bit), English | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από το CD εγκατάστασης και τα εγχειρίδια χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ |  |  |  |
|  | Για όλα τα αναφερόμενα υποσυστήματα | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 χρόνια, on-site | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.3 | Εξυπηρετητές για Thin-Client Αρχιτεκτονική ΤΥΠΟΥ Α |  |  |  |
| Γ.1α.3.1 | Αριθμός Μονάδων: | 1 |  |  |
| Γ.1α.3.2 | Τύπος Server: Rack optimized | ≤ 2U |  |  |
| Γ.1α.3.3 | Να υποστηρίζει δύο (2) τουλάχιστον επεξεργαστές | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.3.4 | Επεξεργαστής (οκτώ πυρήνων με αρχιτεκτονική συνόλου εντολών (ISA-Instruction Set Architecture) πλήρως συμβατή με τα σύνολα εντολών x86_64 και x86_32). | Intel Xeon E5-2690 ή ισοδύναμος ή ανώτερος |  |  |
| Γ.1α.3.5 | Προσφερόμενοι Επεξεργαστές | ≥2 |  |  |
| Γ.1α.3.6 | Μέγιστη Υποστηριζόμενη Μνήμη (RAM) | ≥768GB |  |  |
| Γ.1α.3.7 | Προσφερόμενη κύρια μνήμη (ECC, DDR3). | ≥32GB |  |  |
| Γ.1α.3.8 | Ταχύτητα διαύλου | ≥1333MHz |  |  |
| Γ.1α.3.9 | Υποστήριξη προστασίας μνήμης ECC | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.3.10 | Εξαερισμός συστήματος (cooling fans): hot-swap & redundant | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.3.11 | Τροφοδοτικά (Power Supply) : hot-swap <=500W με δυνατότητα υποστήριξης του συστήματος στην πλήρη ανάπτυξη του και απόδοση >=94% | 2 |  |  |
| Γ.1α.3.12 | Ελεγκτής RAID 6Gbps με 1GB cache και με μονάδα flash για προστασία της cache | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.3.13 | Υποστήριξη RAID επιπέδων 0, 1, 10, 5, 50, 6 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.3.14 | Θέσεις Σκληρών Δίσκων (hot-swap SCSI) | ≥12 |  |  |
| Γ.1α.3.15 | Πλήθος Προσφερόμενων Μονάδων Σκληρού Δίσκου | ≥3 |  |  |
| Γ.1α.3.16 | Χωρητικότητα Μονάδας Σκληρού Δίσκου | ≥300GB |  |  |
| Γ.1α.3.17 | Τύπος Μονάδας Σκληρού Δίσκου: Hot-plug SAS | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.3.18 | Ταχύτητα Περιστροφής Σκληρού Δίσκου | ≥15 Krpm |  |  |
| Γ.1α.3.19 | Μονάδα Οπτικού Δίσκου (DVD-RW/CD-RW) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.3.20 | Έξοδος VGA για οθόνη | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.3.21 | Θύρες USB | ≥6 συνολικά, ≥2 στη μπροστινή όψη |  |  |
| Γ.1α.3.22 | Θέσεις επέκτασης τύπου PCIe. | ≥7slots |  |  |
| Γ.1α.3.23 | Να διαθέτει 2 θύρες σύνδεσης GE. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.3.24 | Να διαθέτει 2 θύρες σύνδεσης 10GE. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.3.25 | Να διαθέτει 2 εξωτερικές θύρες SAS II. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.3.26 | Σύστημα Διαχείρισης και παρακολούθησης συστήματος Εξυπηρετητών. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.3.27 | Δυνατότητα πρόγνωσης σφαλμάτων και αυτόματης αποκατάστασης της βλάβης. Το σύστημα να έχει την δυνατότητα ενημέρωσης των διαχειριστών με email και SMS. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.3.28 | Συνεργασία με όλες τις γνωστές πλατφόρμας virtualization (VMware ESX, Linux based Xen systems, Citrix Xen, MS Hyper-V) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.3.29 | Δυνατότητα για διασύνδεση στα παρακάτω συστήματα διαχείρισης: HP ΝΝΜ, HP Operations Manager, Microsoft SCCM, Microsoft SCOM, CA Unicenter, BMC Patrol, Nagios HP Systems Insight Manager, CA Spectrum (προαιρετικά) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.3.30 | Να προσφερθεί η δυνατότητα πρόβλεψης σφαλμάτων και αυτόματης αναδιαμόρφωσης και επαναφοράς του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.3.31 | Να προσφέρθει η δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης, απομακρυσμένης κονσόλας και μέσων. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.3.32 | Ο Εξυπηρετητής να εγκατασταθεί στο προβλεπόμενο σημείο. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.3.33 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 3 έτη |  |  |
| Γ.1α.4 | Εξυπηρετητές για Thin-Client Αρχιτεκτονική ΤΥΠΟΥ B |  |  |  |
| Γ.1α.4.1 | Αριθμός Μονάδων: | 1 |  |  |
| Γ.1α.4.2 | Τύπος Server: Rack optimized | ≤1U |  |  |
| Γ.1α.4.3 | Να υποστηρίζει τουλάχιστον δύο (2) επεξεργαστές | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.4.4 | Επεξεργαστής (έξι πυρήνων με αρχιτεκτονική συνόλου εντολών (ISA-Instruction Set Architecture) πλήρως συμβατή με τα σύνολα εντολών x86_64 και x86_32) | Intel Xeon E5-2620 ή ισοδύναμος ή ανώτερος |  |  |
| Γ.1α.4.5 | Προσφερόμενοι Επεξεργαστές | ≥2 |  |  |
| Γ.1α.4.6 | Μέγιστη Υποστηριζόμενη Μνήμη (RAM) | ≥768GB |  |  |
| Γ.1α.4.7 | Προσφερόμενη κύρια μνήμη (ECC, DDR3). | ≥32GB |  |  |
| Γ.1α.4.8 | Ταχύτητα διαύλου | ≥1333MHz |  |  |
| Γ.1α.4.9 | Υποστήριξη προστασίας μνήμης ECC | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.4.10 | Τροφοδοτικά (Power Supply) : hot-swap <=500W με δυνατότητα υποστήριξης του συστήματος στην πλήρη ανάπτυξη του και απόδοση >=94% | 2 |  |  |
| Γ.1α.4.11 | Εξαερισμός συστήματος (cooling fans): hot-swap & redundant | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.4.12 | Ελεγκτής RAID 6Gbps με 1GB cache και με μονάδα flash για προστασία της cache | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.4.13 | Υποστήριξη RAID επιπέδων 0, 1, 10, 5, 50, 6 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.4.14 | Θέσεις Σκληρών Δίσκων (hot-swap SCSI) | ≥8 |  |  |
| Γ.1α.4.15 | Πλήθος Προσφερόμενων Μονάδων Σκληρού Δίσκου | ≥3 |  |  |
| Γ.1α.4.16 | Χωρητικότητα Μονάδας Σκληρού Δίσκου | ≥146GB |  |  |
| Γ.1α.4.17 | Τύπος Μονάδας Σκληρού Δίσκου: Hot-plug, SAS | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.4.18 | Ταχύτητα Περιστροφής Σκληρού Δίσκου | ≥15 Krpm |  |  |
| Γ.1α.4.19 | Μονάδα Οπτικού Δίσκου (DVD-RW/CD-RW) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.4.20 | Έξοδος VGA για οθόνη | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.4.21 | Θύρες USB | ≥6 συνολικά, ≥2 στη μπροστινή όψη |  |  |
| Γ.1α.4.22 | Θέσεις επέκτασης τύπου PCIe. | ≥3slots |  |  |
| Γ.1α.4.23 | Να διαθέτουν δύο θύρες σύνδεσης GE. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.4.24 | Να διαθέτουν μία θύρα σύνδεσης 10GE. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.4.25 | Σύστημα Διαχείρισης και παρακολούθησης συστήματος Εξυπηρετητών. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.4.26 | Δυνατότητα πρόγνωσης σφαλμάτων και αυτόματης αποκατάστασης της βλάβης. Το σύστημα να έχει την δυνατότητα ενημέρωσης των διαχειριστών με email και SMS. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.4.27 | Συνεργασία με όλες τις γνωστές πλατφόρμας virtualization (VMware ESX, Linux based Xen systems, Citrix Xen, MS Hyper-V) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.4.28 | Δυνατότητα για διασύνδεση στα παρακάτω συστήματα διαχείρισης: HP ΝΝΜ, HP Operations Manager, Microsoft SCCM, Microsoft SCOM, CA Unicenter, BMC Patrol, Nagios HP Systems Insight Manager, CA Spectrum (προαιρετικά) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.4.29 | Να προσφερθεί η δυνατότητα πρόβλεψης σφαλμάτων και αυτόματης αναδιαμόρφωσης και επαναφοράς του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.4.30 | Να προσφέρθει η δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης, απομακρυσμένης κονσόλας και μέσων. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.4.31 | Ο Εξυπηρετητής να εγκατασταθεί στο προβλεπόμενο σημείο. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.4.33 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 3 έτη |  |  |
| Γ.1α.5 | Εξυπηρετητής ΤΥΠΟΥ Γ |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων: | 4 |  |  |
|  | Τύπος Server: tower rack mount | ≤ 5U |  |  |
|  | Να υποστηρίζει ένα (1) τουλάχιστον επεξεργαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να προσφερθεί με ένα τουλάχιστον (1) επεξεργαστή τεσσάρων (4) πυρήνων με αρχιτεκτονική συνόλου εντολών (ISA-Instruction Set Architecture) πλήρως συμβατή με τα σύνολα εντολών x86_64 και x86_32. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κύρια μνήμη τουλάχιστον 4GB, DDR3, 1600MHz. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη μνήμη τουλάχιστον 32GB, DDR3, 1600MHz. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει ελεγκτή RAID με μνήμη 512KB, με δυνατότητα 0, 1, 10, 5, 50, 6 και μπαταρία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τουλάχιστον τέσσερεις (4) hot-plug δίσκους με χωρητικότητα εκάστου >= 500GΒ 7,2Krpm SAΤΑ σε διάταξη RAID 5. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει συνολικά 8 θέσεις για δίσκους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μονάδα Οπτικού Δίσκου (DVD-RW/CD-RW) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έξοδος VGA για Οθόνη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρες USB | ≥8 |  |  |
|  | Να διαθέτει τέσσερις (4) θέσεις επέκτασης PCIe. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει μία θύρα σύνδεσης GE. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτουν ενσωματωμένο διαγνωστικό ελεγκτή ο οποίος να παρέχει πλήρη εικόνα για την κατάσταση του εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα πρόγνωσης σφαλμάτων και αυτόματης αποκατάστασης της βλάβης. Το σύστημα να έχει την δυνατότητα ενημέρωσης των διαχειριστών με email και SMS. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνεργασία με όλες τις γνωστές πλατφόρμας virtualization (VMware ESX, Linux based Xen systems, Citrix Xen, MS Hyper-V) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα για διασύνδεση στα παρακάτω συστήματα διαχείρισης: HP ΝΝΜ, HP Operations Manager, Microsoft SCCM, Microsoft SCOM, CA Unicenter, BMC Patrol, Nagios HP Systems Insight Manager, CA Spectrum (προαιρετικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να προσφερθεί η δυνατότητα πρόβλεψης σφαλμάτων και αυτόματης αναδιαμόρφωσης και επαναφοράς του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να προσφέρθει η δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης, απομακρυσμένης κονσόλας και μέσων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω επιδόσεις: | ΝΑΙ |  |  |
|  | SPECint_rate_base2006 | 152 |  |  |
|  | SPECfp_rate_base2006 | 125 |  |  |
|  | Το σύστημα να εγκατασταθεί στο προβλεπόμενο σημείο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει δύο τροφοδοτικά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας: 3 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.6 | Εξυπηρετητής ΤΥΠΟΥ Ζ |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Εξυπηρετητής τύπου tower | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός επεξεργαστών | >=2 |  |  |
|  | Τεχνολογία επεξεργαστή | >=6 πυρήνων |  |  |
|  | Ταχύτητα επεξεργαστή | >=2.4 GHz |  |  |
|  | Μνήμη cache | >=12 ΜΒ |  |  |
|  | Συνολική χωρητικότητα σκληρών δίσκων | >=4 ΤΒ |  |  |
|  | RAID-1 | NAI |  |  |
|  | Μέγεθος μνήμης | >=64 GB |  |  |
|  | Ταχύτητα μνήμης | >=1333 MHz |  |  |
|  | DVD+/-RW Drive | NAI |  |  |
|  | Κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πληκτρολόγιο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ποντίκι | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | >=3 έτη |  |  |
| Γ.1α.7 | Κάρτα Επέκτασης Μνήμης |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Hot Plug | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός υποδοχών μνήμης | >=8 |  |  |
|  | Τύπος Μνήμης | PC1600, Registered DIMM |  |  |
|  | Refurbished | ΟΧΙ |  |  |
|  | Προορίζεται για HP Proliant ML 570 G2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | >=1 |  |  |
| Γ.1α.8 | Μνήμες για HP Proliant Εξυπηρετητή |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων: | 2 |  |  |
|  | Μνήμες τύπου 1 |  |  |  |
|  | Γενιά Μνήμης | DDR2 |  |  |
|  | Χωρητικότητα | 4GB |  |  |
|  | Αριθμός PIN | 240 |  |  |
|  | Ταχύτητα | PC2-5300, DDR2-667 |  |  |
|  | Τύπος DIMM | FBDIMM |  |  |
|  | Προορίζονται για HP Proliant DL 360 G5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | >=1 |  |  |
|  | Μνήμες τύπου 2 |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων: | 8 |  |  |
|  | Γενιά Μνήμης | DDR |  |  |
|  | Χωρητικότητα | 2GB |  |  |
|  | Αριθμός PIN | 184 |  |  |
|  | Ταχύτητα | PC1600, DDR-200 |  |  |
|  | Τύπος DIMM | Registered DIMM |  |  |
|  | Προορίζεται για HP Proliant ML 570 G2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | >=1 |  |  |
| Γ.1α.9 | Σύστημα UPS εξυπηρετητή |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων: | 2 |  |  |
|  | Να προσφερθεί ένα UPS 3KVA | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Online | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα τοποθέτησης σε Rack | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να μπορεί να υποστηρίξει δύο (2) εξυπηρετητές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ισχύς | ≥ 3KVA |  |  |
|  | Θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα για τουλάχιστον μία (1) ώρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τάση εισόδου:220-240VAC | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα εισόδου | 50/60 Hz |  |  |
|  | Διακύμανση τάσης τροφοδοσίας | +/-5% |  |  |
|  | Συχνότητα εξόδου 50/60 Hz +/- 3Ηz on line | ΝΑΙ |  |  |
|  | Battery Type | Lead Acid |  |  |
|  | Network Management Card | NAI |  |  |
|  | Επίπεδο θορύβου | ≤ 55 dBA |  |  |
|  | Βαθμός Απόδοσης σε πλήρες φορτίο | 90% |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥3 έτη |  |  |
| Γ.1α.10 | Συστήματα Αποθήκευσης δεδομένων σε ταινίες, με ρομποτικό μηχανισμό (Tape library) + SAS Controller για σύνδεση με tape Library + Tapes |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων: | 2 |  |  |
|  | Τύπος tape library | ≤ 1U |  |  |
|  | Να διαθέτει ένα οδηγό LTO-5 SAS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαθέσιμες θέσεις ταινιών | ≥ 8 |  |  |
|  | Να διαθέτει Barcode reader | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει υποδοχή εισαγωγής/εξαγωγής ταινιών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει απομακρυσμένη διαχείριση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνολικός αποθηκευτικός χώρος σε native mode | 12ΤΒ |  |  |
|  | Συνολικός αποθηκευτικός χώρος σε compressed mode | 24ΤΒ |  |  |
|  | Να προσφερθούν ταινίες: Cleaning tape Data LTO-5 tape (για ανάγνωση και εγγραφή) Data LTO-3 tape (800GB) (μόνο για ανάγνωση από την απαιτούμενη συσκευή τεχνολογίας LTO-5) | 3 8 20 |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 3 |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων SAS Controller: | 2 |  |  |
|  | Τύπος δίαυλου συστήματος | PCI-Express x4 |  |  |
|  | Υποστηριζόμενη Διεπαφή SAS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προορίζεται για 1) HP Proliant ML 350 G5 Και 2) HP Proliant GL 380 G3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥3 |  |  |
|  | Λογισμικό αντιγράφων ασφαλείας | 2 |  |  |
|  | Να προσφερθεί λογισμικό αντιγράφων ασφαλείας για ένα εξυπηρετητή που θα συνδέεται με το tape library. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να προσφερθεί μία (1) άδεια για Linux agent που θα εγκατασταθεί στον FrontEnd Server. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.11 | Rack για Servers |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Μοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Ύψος | 42U |  |  |
|  | Καμπίνα |  |  |  |
|  | Πόρτα με κλειδαριά ασφαλείας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καπάκι πλάτης αφαιρούμενο με συρταρωτούς πείρους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποσπώμενα πλαϊνά καλύμματα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τέσσερις κάθετες ράγες 19’’ στήριξης μηχανημάτων (servers) | NAI |  |  |
|  | Βίδες Γείωσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί η τεχνολογία ψύξης του εσωτερικού χώρου του rack. | NAI |  |  |
|  | Παρελκόμενα |  |  |  |
|  | Συρτάρι για χρήση αποθηκευτικού χώρου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οθόνη TFT 17’’ πτυσσόμενη και ενσωματωμένη στο rack με πληκτρολόγιο και touchpad | NAI |  |  |
|  | Πολύπριζα ασφαλείας 10 θέσεων των 10A | 2 |  |  |
|  | KVM Switch rackmounted με τουλάχιστον 16 θύρες | 1 |  |  |
|  | Να περιλαμβάνονται τα καλώδια σύνδεσης του KVM για τουλάχιστον 8 servers | NAI |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 3 έτη |  |  |
|  | Όλα τα παραπάνω να είναι του ίδιου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1α.12 | Εξοπλισμός RACK |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Να προσφερθεί ένα KVM switch 16 θυρών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να προσφερθούν και καλώδια για όλες τις θύρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να προσφερθεί κονσόλα συρταρωτή 1U για εγκατάσταση σε rack με πληκτρολόγιο και 17” TFT | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 1 έτος |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ Γ :  Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων
Υπο-Ομάδα Γ.1β : Εξυπηρετητές - Σταθμοί Εργασίας Υψηλών Επιδόσεων
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Γ.1β:  33.000,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εξυπηρετητής ΤΥΠΟΥ Δ |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου 12μήνου. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του μικροϋπολογιστή (πληκτρολόγιο, motherboard κλπ) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα. Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι μονάδες δισκέτας και cd/dvd να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του υπολογιστικού συστήματος, εγκεκριμένα από αυτό και να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ |  |  |  |
|  | Τύπος: Intel Core i7 ή ισοδύναμος ή ανώτερος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα (GΗz): ≥ 3,20 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός πυρήνων: ≥ 4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | L2 Cache (MΒ): ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | L3 Cache shared (MB): ≥ 8 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ |  |  |  |
|  | Chipset: Intel X58 chipset ή αντίστοιχο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στη μητρική πλακέτα (σε GB): ≥ 32 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα ελεγκτή μνήμης (ΜHz): ≥ 1333 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός υποδοχών PCIe x16: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός υποδοχών PCIe x1: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη υποδοχών USB 3.0: ≥ 6 (τουλάχιστον 2 υποδοχές στην πρόσοψη) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα διαύλου ελεγκτή SERIAL ΑΤΑ (σε Gb/s): ≥ 3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχές eSATA: ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Ethernet card 10/100/1000BASE-T (Gigabit) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάρτα ήχου Υψηλής Ευκρίνειας (High Definition Audio) 7.1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΜΝΗΜΗ |  |  |  |
|  | Μέγεθος (GΒ): ≥ 8 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος: DDR3 Unbuffered SDRAM | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα λειτουργίας (MHz): ≥ 1333 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχές επιπλέον μνήμης: τουλάχιστον 4 DIMM ή SODIMM | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΚΟΥΤΙ |  |  |  |
|  | Midi ATX | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ |  |  |  |
|  | Τάση λειτουργίας (V): 220 + 15% | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ισχύς (W): ≥ 600 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανεμιστήρας τροφοδοτικού μεταβλητής ταχύτητας | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ |  |  |  |
|  | Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας: 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Formatted χωρητικότητα (σε GB): ≥ 1000 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρωτόκολλο: SATA II με υποστήριξη ΝCQ και SMART IV | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm): ≥ 7200 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος cache (ΜΒ): ≥ 32 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ COΜBO (DVD-R-W) |  |  |  |
|  | Σύνδεση σε δίαυλο SATA | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα ανάγνωσης DVD: ≥ 8x | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα εγγραφής DVD: ≥ 8x | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα εγγραφής σε μέσα DVD+R διπλής επίστρωσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα εκτύπωσης μονόχρωμου κειμένου και γραφικών σε ειδικούς δίσκους (lightscribe ή ισοδύναμων) | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΝΤΙΚΙ |  |  |  |
|  | Τύπος: Laser 2 πλήκτρων με ροδάκι κύλισης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διασύνδεση PS/2 ή USB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Microsoft συμβατό | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ |  |  |  |
|  | Αριθμός πλήκτρων: ≥ 101 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διασύνδεση PS/2 ή USB | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |  |  |  |
|  | Πιστοποιήσεις ENERGY STAR®, EPEAT Gold™ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ για όλα τα αναφερόμενα υποσυστήματα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας: ≥ 3 χρόνια (ισχύουσα από την ημερομηνία παραλαβής) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξυπηρετητής ΤΥΠΟΥ Ε |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων: | 4 |  |  |
|  | Rack Mountable - 1U - 1-way | ΝΑΙ |  |  |
|  | 1 x Xeon E5630 / 2.53 GHz ή ισοδύναμος ή ανώτερος | ΝΑΙ |  |  |
|  | RAM >=8 GB | ΝΑΙ |  |  |
|  | ATI ES1000 η αντίστοιχη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Gigabit Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
|  | Disk drive - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial ATA – εσωτερικό - 5.25" | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 3 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξυπηρετητής ΤΥΠΟΥ ΣΤ |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου 12μήνου. |  |  |  |
|  | Τύπος: Intel Xeon E5-2667 6C ή ισοδύναμος ή ανώτερος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα (GΗz): ≥ 2.9 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός επεξεργαστών: >=2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός πυρήνων: 6 | ΝΑΙ |  |  |
|  | L3 Cache shared (MB): τουλάχιστον 15 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος μνήμης (GB): τουλάχιστον 32 (τύπος ddr3-1333) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στη μητρική πλακέτα (σε GB): τουλάχιστον 192 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχές μνήμης: τουλάχιστον 16 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάρτες δικτύου: Emulex 10GbE VFA Advanced II (Συμβατή με το σύστημα Blade του Datacenter της Λέσβου) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελεγκτής αποθήκευσης: LSI SAS2004 | NAI |  |  |
|  | Σκληροί δίσκοι: 2 x 256GB SATA 2.5" MLC HS Enterprise Value SSD | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάρτα οθόνης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπτικός δίσκος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα προσαρμογής σε RACK | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 3 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μονάδα πολυεπεξεργασίας |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων: | 2 |  |  |
|  | Intel 5520/ICH10R chipset ή ισοδύναμος άλλου κατασκευαστή ή ανώτερος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηρίζει διπλό επεξεργαστή QPI Socket 1366 Intel Xeon 5600 και 5500 Processors ή ισοδύναμος άλλου κατασκευαστή ή ανώτερος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγκατεστημένοι δύο (2) Xeon επεξεργαστής X5690 ή ισοδύναμοι ή νεώτεροι. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 6GB DDR3 1333MHz εγκατεστημένη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Serial ATA with support for RAID 0, 1, 5, 10 | >= 4 |  |  |
|  | Network Card 2 x 10/100/1000 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τροφοδοτικό >= 1500W Peak Power 6 +12v rails >= 38 amps το καθένα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 3 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ Δ :  Εκπαιδευτικά Συστήματα
Υπο-Ομάδα Δ.5 :  Εξοπλισμός Εργαστηρίου Ασφάλειας
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Δ.5:  1.890,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ.5.1 | Sun SPOT Java development kit (wireless sensor network kit) |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 3 |  |  |
|  | Processor Board |  |  |  |
|  | Συχνότητα | 400MHz |  |  |
|  | RAM memory | 1 ΜΒ |  |  |
|  | Flash memory | 8 ΜΒ |  |  |
|  | Ασύρματη συνδεσιμότητα | 2.4 GHz IEEE 802.15.4 radio with integrated antenna |  |  |
|  | USB συνδεσιμότητα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Deep sleep mode | NAI |  |  |
|  | Μπαταρία | 3.7V rechargeable 770 mAh lithium-ion battery |  |  |
|  | Sensor Board |  |  |  |
|  | Accelerometer | MMA7455L ή καλύτερο |  |  |
|  | Accelerometer scale ranges | 2/4/8G |  |  |
|  | Lo-fi audio speaker | NAI |  |  |
|  | Tri-color light sensor | NAI |  |  |
|  | Λογισμικό |  |  |  |
|  | Squawk Virtual Machine | ΝΑΙ |  |  |
|  | J2ME CLDC 1.1 Java VM with OS functionality | ΠΛΗΡΗΣ |  |  |
|  | Οδηγοί συσκευών | Σε Java |  |  |
|  | Αυτοματοποιημένη διαχείριση μπαταρίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οδηγίες Χρήσης και λογισμικό επίδειξης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 1 έτος |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ Δ :  Εκπαιδευτικά Συστήματα
Υπο-Ομάδα Δ.7 :  Εξοπλισμός Εκπαίδευσης Μηχανικής Μάθησης
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Δ.7:  49.000,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Η/Υ πολύ υψηλών προδιαγραφών ως κεντρικός διακομιστής (server) |  |  |  |
| Δ.7.1.1 | Αρ. Μονάδων: | 8 |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά BIOS |  |  |  |
| Δ.7.1.3 | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
| Δ.7.1.4 | Έτος έκδοσης |  2012 |  |  |
| Δ.7.1.5 | Power-on Password | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7.1.6 | Administrator password | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7.1.7 | Αναβάθμιση με Flash EPROM | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7.1.8 | Δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης όλων των on board καρτών | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7.1.9 | Διαγνωστικά προγράμματα, power-on password | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7.1.10 | Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας. | NAI |  |  |
| Δ.7.1.11 | Πρότυπα που ακολουθούνται |  |  |  |
| Δ.7.1.12 | EPA Energy Star, TUV – GS Mark | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7.1.13 | ISO 9241/EN 29241 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Άλλα |  |  |  |
|  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ |  |  |  |
| Δ.7.1.14 | Τύπος | xeon six-core ή ισοδύναμος ή ανώτερος |  |  |
| Δ.7.1.15 | Συχνότητα (GΗz) |  1.90 GHz |  |  |
| Δ.7.1.16 | Συχνότητα διαύλου (ΜHz) |  1066 |  |  |
| Δ.7.1.17 | Αριθμός πυρήνων | >=6 |  |  |
| Δ.7.1.18 | Socket | s1155 |  |  |
| Δ.7.1.19 | Αριθμός επεξεργαστών | >=2 |  |  |
|  | ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ |  |  |  |
| Δ.7.1.20 | Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στο motherboard (σε GB) | 4 |  |  |
| Δ.7.1.21 | Αριθμός υποδοχών μνήμης | 4 |  |  |
| Δ.7.1.22 | Αριθμός υποδοχών PCI-EXPRESS | 2 |  |  |
| Δ.7.1.23 | Υποστήριξη υποδοχών USB 2.0 |  4 |  |  |
| Δ.7.1.24 | Σειριακές υποδοχές | 1 |  |  |
| Δ.7.1.25 | PS 2 υποδοχές | OXI |  |  |
| Δ.7.1.26 | Ενσωματωμένη κάρτα ήχου και οι ανάλογες υποδοχές (μικροφώνου, ακουστικών, ηχείων) | ΟΧΙ |  |  |
| Δ.7.1.27 | Firewire (400) | 1x1394a |  |  |
|  | ΜΝΗΜΗ |  |  |  |
| Δ.7.1.28 | Μέγεθος | 32GB |  |  |
| Δ.7.1.29 | Τύπος | DDR3 |  |  |
| Δ.7.1.30 | Κανάλι | Dual Rank |  |  |
| Δ.7.1.31 | Ταχύτητα μνήμης |  1600Mhz |  |  |
|  | ΠΛΑΙΣΙΟ / DRIVES |  |  |  |
|  | Τροφοδοτικό: |  |  |  |
| Δ.7.1.32 | Τύπος | ATX12V V2.3 EPS 12V V2.92 ή ισοδύναμο |  |  |
| Δ.7.1.33 | Τάση λειτουργίας (V) | 220 + 15% |  |  |
| Δ.7.1.34 | Παρεχόμενη ισχύς (W) |  750 |  |  |
| Δ.7.1.35 | Υποστήριξη Sli Ready | OXI |  |  |
| Δ.7.1.36 | Modular cables | NAI |  |  |
| Δ.7.1.37 | Energy efficient | 80+Gold |  |  |
|  | Μονάδα σκληρού Δίσκου |  |  |  |
| Δ.7.1.38 | Πλήθος Μονάδων | >=2 |  |  |
| Δ.7.1.39 | Formatted χωρητικότητα (σε GB) |  1 TB |  |  |
| Δ.7.1.40 | Average Seek Time ( σε msec) | < 10 |  |  |
| Δ.7.1.41 | Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm) | 7200 |  |  |
| Δ.7.1.42 | Τύπος διασύνδεσης | SATA-ΙΙ ή III |  |  |
| Δ.7.1.43 | Μνήμη Buffer | 64 MB |  |  |
| Δ.7.1.44 | Υποστήριξη Raid | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7.1.45 | Μέγεθος | 3.5 inches |  |  |
|  | Μονάδα Εύκαμπτου Δίσκου: |  |  |  |
| Δ.7.1.46 | FDD 3.5’’(1.44ΜΒ) | OXI |  |  |
| Δ.7.1.47 | Μονάδα οπτικού δίσκου (DVD-RW/CD-RW): | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7.1.48 | Σύνδεση σε δίαυλο SATA Double Layer supporting LightScribe technology | OXI |  |  |
| Δ.7.1.49 | Ταχύτητα ανάγνωσης CD-ROM |  16x |  |  |
| Δ.7.1.50 | Ταχύτητα ανάγνωσης DVD-ROM |  16x |  |  |
| Δ.7.1.51 | Ταχύτητα εγγραφής CD-RW | 24x |  |  |
| Δ.7.1.52 | Ταχύτητα εγγραφής DVD-RW | 16x |  |  |
| Δ.7.1.53 | Θέσεις επιπλέον Drives | 2 |  |  |
|  | Μονάδα δίσκου SSD |  |  |  |
| Δ.7.1.54 | Μέγεθος | 2.5 inches |  |  |
| Δ.7.1.55 | Χωρητικότητα | >=120 GB |  |  |
| Δ.7.1.56 | Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης | >=285 MB-Sec |  |  |
| Δ.7.1.57 | Τύπος διασύνδεσης | SATA III |  |  |
| Δ.7.1.58 | Υποστήριξη Raid | Ναι |  |  |
|  | ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ |  |  |  |
|  | Κάρτα Οθόνης |  |  |  |
| Δ.7.1.59 | VGA ενσωματωμένη | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7.1.60 | Ανάλυση | 1280*1024 |  |  |
| Δ.7.1.61 | Refresh Rate | 1280x1024 @60Hz |  |  |
|  | Υποστήριξη 2D & 3D |  |  |  |
| Δ.7.1.62 | Μνήμη | 8ΜΒ |  |  |
|  | Κάρτα δικτύου |  |  |  |
| Δ.7.1.63 | Ενσωματωμένη διασύνδεση δικτύου Ethernet 10/100/1000BT | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7.1.64 | Υποστήριξη TCP/IP | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7.1.65 | Connector RJ45 | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7.1.66 | Διαχειρίσιμη μέσω NMS | NAI |  |  |
| Δ.7.1.67 | Error-free στα 100μ. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7.1.68 | Cable Type UTP 5e | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ |  |  |  |
| Δ.7.1.69 | Τεχνολογίας TFT Active Matrix | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7.1.70 | Μέγεθος διαγωνίου |  27’’ |  |  |
| Δ.7.1.71 | Έγχρωμη | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7.1.72 | Ανάλυση |  1920x1080/60Hz |  |  |
| Δ.7.1.73 | Non-interlace | NAI |  |  |
| Δ.7.1.74 | Εξοικονόμηση ενέργειας | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7.1.75 | Αντίθεση | >=2Μ/1 |  |  |
| Δ.7.1.76 | Φωτεινότητα | <=300 cd/m2 |  |  |
| Δ.7.1.77 | Γωνία Θέασης | 1780/1780 (H/V) |  |  |
|  | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ |  |  |  |
| Δ.7.1.78 | Αριθμός πλήκτρων |  101 |  |  |
| Δ.7.1.79 | Τύπος QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατότητα με άλλα πρότυπα |  |  |  |
|  | MOUSE |  |  |  |
| Δ.7.1.80 | Τύπος: Οπτικό | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7.1.81 | Microsoft συμβατό | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7.1.82 | Διακριτικότητα (σε dpi) | Να αναφερθεί |  |  |
| Δ.7.1.83 | USB | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ |  |  |  |
| Δ.7.1.84 | Για όλα τα αναφερόμενα υποσυστήματα | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ |  |  |  |
| Δ.7.1.85 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιτραπέζιοι Η/Υ υψηλών προδιαγραφών |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 8 |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά BIOS |  |  |  |
|  | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Έτος έκδοσης |  2012 |  |  |
|  | Power-on Password | ΝΑΙ |  |  |
|  | Administrator password | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναβάθμιση με Flash EPROM | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης όλων των on board καρτών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαγνωστικά προγράμματα, power-on password | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας. |  |  |  |
|  | Πρότυπα που ακολουθούνται |  |  |  |
|  | EPA Energy Star, TUV – GS Mark | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9241/EN 29241 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Άλλα |  |  |  |
|  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ |  |  |  |
|  | Τύπος | Intel Core i7 3930Κ (Six- Core) ή ισοδύναμος ή ανώτερος |  |  |
|  | Συχνότητα (GΗz) |  3.20 GHz |  |  |
|  | Συχνότητα διαύλου (ΜHz) |  1066 |  |  |
|  | Αριθμός πυρήνων | >=6 |  |  |
|  | Socket | LGA2011 |  |  |
|  | Συσκευασία | Box |  |  |
|  | ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ |  |  |  |
|  | Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στο motherboard (σε GB) | 4 |  |  |
|  | Αριθμός υποδοχών μνήμης | 4 |  |  |
|  | Αριθμός υποδοχών PCI-EXPRESS | 4 |  |  |
|  | Υποστήριξη υποδοχών USB 2.0 |  6 |  |  |
|  | Σειριακές υποδοχές |  1 |  |  |
|  | SATA3 υποδοχές |  2 |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάρτα ήχου και οι ανάλογες υποδοχές (μικροφώνου, ακουστικών, ηχείων) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Firewire (400) | 1x1394a |  |  |
|  | ΜΝΗΜΗ |  |  |  |
|  | Μέγεθος |  32GB |  |  |
|  | Τύπος | DDR3 |  |  |
|  | Κανάλι | Τριπλό |  |  |
|  | Ταχύτητα μνήμης |  1066Mhz |  |  |
|  | ΠΛΑΙΣΙΟ / DRIVES |  |  |  |
|  | Τροφοδοτικό: |  |  |  |
|  | Τύπος | ATX12V V2.3 EPS 12V V2.92 |  |  |
|  | Τάση λειτουργίας (V) | 220 + 15% |  |  |
|  | Παρεχόμενη ισχύς (W) |  850 |  |  |
|  | Υποστήριξη Sli Ready | ΝΑΙ |  |  |
|  | Modular cables | NAI |  |  |
|  | Energy efficient | 80+Gold |  |  |
|  | Μονάδα σκληρού Δίσκου |  |  |  |
|  | Πλήθος Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Formatted χωρητικότητα (σε GB) |  2 TB |  |  |
|  | Average Seek Time ( σε msec) | < 10 |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm) |  7200 |  |  |
|  | Τύπος διασύνδεσης | SATA-ΙΙI |  |  |
|  | Μνήμη Buffer | 64 MB |  |  |
|  | Υποστήριξη Raid | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος | 3.5 inches |  |  |
|  | Μονάδα Εύκαμπτου Δίσκου: |  |  |  |
|  | FDD 3.5’’(1.44ΜΒ) | OXI |  |  |
|  | Μονάδα εγγραφής οπτικού δίσκου (DVD-RW/CD-RW): |  |  |  |
|  | Σύνδεση σε δίαυλο SATA Double Layer supporting LightScribe technology | NAI |  |  |
|  | Ταχύτητα ανάγνωσης CD-ROM/DVD-ROM |  16x |  |  |
|  | Ταχύτητα εγγραφής CD-RW/ DVD-RW |  16x |  |  |
|  | Θέσεις επιπλέον Drives | 2 |  |  |
|  | Μονάδα δίσκου SSD |  |  |  |
|  | Μέγεθος | 2.5 inches |  |  |
|  | Χωρητικότητα | >=256 GB |  |  |
|  | Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης | >=500 MB/Sec |  |  |
|  | Τύπος διασύνδεσης | SATA III |  |  |
|  | Υποστήριξη Raid | Ναι |  |  |
|  | Κάρτα δικτύου |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένη διασύνδεση δικτύου Ethernet 10/100/1000BT | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη TCP/IP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Connector RJ45 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχειρίσιμη μέσω NMS | NAI |  |  |
|  | Error-free στα 100μ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Cable Type UTP 5e | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάρτα γραφικών |  |  |  |
|  | Σύνδεση | PCI Express 2.0 x16 |  |  |
|  | Chipset | Nvidia |  |  |
|  | Engine Clock | >=1058 MHz |  |  |
|  | Ταχύτητα Μνήμης | >=5000 MHz |  |  |
|  | Μέγεθος Μνήμης | >=1 GB |  |  |
|  | Memory Interface | >=128 bit |  |  |
|  | Τύπος Μνήμης | DDR5 |  |  |
|  | Μέγιστη Ανάλυση | 2560 x 1600 pixels |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ |  |  |  |
|  | Τεχνολογίας TFT Active Matrix | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος διαγωνίου |  27’’ |  |  |
|  | Έγχρωμη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση |  1920x1080/60Hz |  |  |
|  | Non-interlace | NAI |  |  |
|  | Εξοικονόμηση ενέργειας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντίθεση | >=2Μ/1 |  |  |
|  | Φωτεινότητα | <=300 cd/m2 |  |  |
|  | Γωνία Θέασης | 1780/1780 (H/V) |  |  |
|  | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ |  |  |  |
|  | Αριθμός πλήκτρων |  101 |  |  |
|  | Τύπος QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατότητα με άλλα πρότυπα |  |  |  |
|  | MOUSE |  |  |  |
|  | Τύπος: Οπτικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Microsoft συμβατό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διακριτικότητα (σε dpi) | Να αναφερθεί |  |  |
|  | USB | ΝΑΙ |  |  |
|  | HXEIA |  |  |  |
|  | Έξοδοι Ενισχυτή τουλάχιστον 5W / 2 Channel | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να μην επηρεάζουν video display ή μαγνητικά μέσα αποθήκευσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ |  |  |  |
|  | Ανάγνωση και εγγραφή σε όλες τις έξυπνες κάρτες ISO7816-1/2/3/4 μνήμης και μικροεπεξεργαστή (T = 0, T = 1) | NAI |  |  |
|  | Προδιαγραφές API: PC/SC, OCF, SCARD, ORGA | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηρίζει κάρτες 3V, 5V | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προγραμματιζόμενη επικοινωνία από 9600 – 115.200 baud με έξυπνη κάρτα. Άνω των 38.400 baud επικοινωνίας με τον υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος σύνδεσης σειριακός RS232 ή USB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτρομαγνητικές προδιαγραφές |  |  |  |
|  | Europe: οδηγία 89/336/CEE | ΝΑΙ |  |  |
|  | EN 55022: 1994 Class B | ΝΑΙ |  |  |
|  | EN 50082-1: 1994 | ΝΑΙ |  |  |
|  | EN 50081-1: 1992 | ΝΑΙ |  |  |
|  | EN 61000-4-2: 1995 | ΝΑΙ |  |  |
|  | EN 61000-4-3: 1997 | ΝΑΙ |  |  |
|  | EN 61000-4-4: 1995 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατή με EMC directive 89/336/EEC | ΝΑΙ |  |  |
|  | USA: FCC part 15 class B | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επίπεδα ασφαλείας |  |  |  |
|  | Europe: EN60950 | ΝΑΙ |  |  |
|  | IEC950: 1991, Am, 3: 1995 | ΝΑΙ |  |  |
|  | USA: UL 1950 third edition, dated July 28, 1995 | ΝΑΙ |  |  |
|  | CANADA: CSA950 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατή με την οδηγία ασθενών ρευμάτων 73/23/EEC | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ |  |  |  |
|  | Για όλα τα αναφερόμενα υποσυστήματα | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7.3 | Γραφική Ταμπλέτα (Graphic tablet) |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 2 |  |  |
|  | Διαστάσεις (W x D x H) | Περίπου 487x317x12 |  |  |
|  | Βάρος | <=2 kg |  |  |
|  | USB interface | NAI |  |  |
|  | Pressure Levels | >=2048 |  |  |
|  | Ανάλυση | >= 5080lpi |  |  |
|  | Express Keys | >= 8 |  |  |
|  | Touch Ring controller | >= 1 |  |  |
|  | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 1 έτος |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ Δ :  Εκπαιδευτικά Συστήματα
Υπο-Ομάδα Δ.9 :  Λογισμικό Εκπαίδευσης ERP
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Δ.9:  10.000,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Υπηρεσίες Πρόσβασης σε λογισμικό ERP |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Παροχή πρόσβασης εξ αποστάσεως μέσω Internet στο ERP σύστημα SAP, το οποίο είναι εγκατεστημένο (hosted) στον ανάδοχο που παρέχει την πρόσβαση αυτή σαν υπηρεσία (μοντέλο ASP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να είναι συνεχώς προσβάσιμο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για εκπαιδευτικούς σκοπούς από προσωπικούς υπολογιστές μέσω του Internet | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θα πρέπει επίσης να εμπεριέχει προ- εγκατεστημένες δομές και στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιούνται από εκπαιδευτικά σενάρια σε εργαστήρια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκπαιδευτικό υλικό σχεδιασμένο για χρήση σε εκπαιδευτικά σεμινάρια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήρης συντήρηση του συστήματος και ανάκαμψης από καταστροφή (backup/recovery) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τακτικές αναβαθμίσεις του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τηλεφωνική υποστήριξη (Helpdesk) χωρίς επί πλέον χρέωση σε όλες τις εργάσιμες ημέρες/ώρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός χρηστών | τουλάχιστον 15 |  |  |
|  | Χρόνος παροχής πρόσβασης | 3 έτη |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ E :  Λογισμικά 
Υπο-Ομάδα Ε.1 : Λογισμικά Ι
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας E.1:  50.479,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magma (άδεια χρήσης) |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 αδεία χρήσης |  |  |
|  | Έκδοση | Η πιο πρόσφατη |  |  |
|  | Mathematica για Linux |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 15 |  |  |
|  | άδειες χρήσης δικτυακές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έκδοση | Τρέχουσα έκδοση |  |  |
|  | Λογογράφος |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Έκδοση | Τρέχουσα έκδοση |  |  |
|  | Λογισμικό SAS |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 30 |  |  |
|  | Έκδοση | Τρέχουσα έκδοση |  |  |
|  | Γραμματοσειρά PF Hellenica Serif Pro (Full Greek Support) |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Έκδοση | Τρέχουσα έκδοση |  |  |
|  | Γραμματοσειρά PF Goudy Initials Pro (Full Greek Support) |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Έκδοση | Τρέχουσα έκδοση |  |  |
|  | Γραμματοσειρά PF Bodoni Script Pro (Full Greek Support) |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Έκδοση | Τρέχουσα έκδοση |  |  |
|  | Γραμματοσειρά PF Centro Family (sans, slab, serif) (Full Greek Support) |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Έκδοση | Τρέχουσα έκδοση |  |  |
|  | PDF Studio Pro |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 5 |  |  |
|  | Έκδοση | Τρέχουσα έκδοση |  |  |
|  | Γραμματοσειρά Lucida complete set www.tug.org (site license) |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 75 |  |  |
|  | Υποστήριξη στοιχειοθεσίας απλού κειμένου και μαθηματικών | NAI |  |  |
|  | Μορφή: OpenType | NAI |  |  |
|  | Άδειες χρήσης δικτυακές | NAI |  |  |
|  | Έκδοση | Τρέχουσα έκδοση |  |  |
|  | Σουίτα λογισμικού Adobe CS5 Master Collection V5 |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Adobe Photoshop CS5 Extended | ΝΑΙ |  |  |
|  | Adobe Illustrator CS5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Adobe InDesign CS5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Adobe Acrobat 9 Pro | ΝΑΙ |  |  |
|  | Adobe Flash Catalyst CS5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Adobe Flash Professional CS5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Adobe Flash Builder 4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Adobe Dreamweaver CS5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Adobe Fireworks CS5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Adobe Contribute CS5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Adobe Premiere Pro CS5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Adobe After Effects CS5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Adobe Soundbooth CS5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Adobe Encore CS5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Adobe OnLocation CS5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Adobe Bridge CS5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Adobe Device Central CS5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Adobe Dynamic Link | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έκδοση | Τρέχουσα έκδοση |  |  |
|  | MINITAB 15 |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Έκδοση | Ή πιο πρόσφατη |  |  |
|  | Adobe CS Master Collection (τρέχουσα έκδοση) |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Εμπορική άδεια χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.1.14 | MATHEMATICA for Students 7 |  |  |  |
| Ε.1.14.1 | Αρ. Μονάδων: | 25 |  |  |
| Ε.1.14.2 | Έκδοση | Ή πιο πρόσφατη |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ E :  Λογισμικά
Υπο-Ομάδα Ε.3 : Λογισμικά ΙΙ
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας E.3:  752,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε.3.1 | LIMDEP Version 9.0 |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Έκδοση | Ή πιο πρόσφατη |  |  |
|  | Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό λεξικό ΧΡΥΣΗ ΕΚΔΟΣΗ της Magenta |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 7 |  |  |
|  | Έκδοση | Τρέχουσα έκδοση |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ E :  Λογισμικά
Υπο-Ομάδα Ε.4 : IBM / ILOG / CPLEX
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας E.4:  3.000,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IBM/ILOG/CPLEX Optimization studio |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Πακέτο λογισμικού ανάλυσης δεδομένων με: Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων βελτιστοποίησης μεγάλης κλίμακας ακέραιου,γραμμικού και μη γραμμικού προγραμματισμού. Δυνατότητα επίλυσης του αρχικού και δυϊκού προβλήματος. Λειτουργία επίλυσης προβλημάτων δικτύων (ακμών και κόμβων). Δυνατότητα ανάλυσης των ανέφικτων λύσεων και της ευαισθησίας του προβλήματος ως προς της μεταβλητές και τους περιορισμούς. Δυνατότητα για πλήρη έλεγχο των λειτουργιών του λογισμικού από τη C++. Συμβατό με Windows 32/64-bit και Linux 32/64-bit | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έκδοση | Τρέχουσα έκδοση |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ E :  Λογισμικά
Υπο-Ομάδα Ε.5 : Μοντελοποίηση
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας E.5:  6.920,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε.5.1 | DXperience™ Universal Subscription |  |  |  |
| E.5.1.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
| E.5.1.2 | Ετήσια (ή μεγαλύτερης διάρκειας) συνδρομή | NAI |  |  |
| E.5.1.3 | DXperience™ ASP.NET Subscription (ASP.NET WebForms Controls, ASP.NET MVC Extensions, Reporting, Icon Library) | NAI |  |  |
| Ε.5.1.4 | Έκδοση | Τρέχουσα έκδοση |  |  |
|  | ARENA |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
| E.5.2.2 | Συνδρομή 5 εξαμήνων (ή μεγαλύτερης διάρκειας) | NAI |  |  |
| E.5.2.3 | Arena Enterprise Suite Academic Edition –Time-limited license Single (1) Seat Version. | NAI |  |  |
| Ε.5.2.4 | Έκδοση | Τρέχουσα έκδοση |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ E :  Λογισμικά
Υπο-Ομάδα Ε.6 : XML SPY
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας E.6:  3.000,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε.6.1 | XML SPY |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 2 |  |  |
|  | Το λογισμικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την μοντελοποίηση εγγράφων και μηνυμάτων επικοινωνίας μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων (κυρίως με τη χρήση σχημάτων του τύπου XSD). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήθος αδειών: 2 (υποστήριξη για 2 χρόνια) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έκδοση | Τρέχουσα έκδοση |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ E :  Λογισμικά
Υπο-Ομάδα Ε.7 : INTALIO BPMS
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας E.7:  9.000,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε.7.1 | INTALIO BPMS Software (Enterpise Editions) |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Το λογισμικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την μοντελοποίηση και αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών. Πρόκειται για ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Ισοδύναμα με το INTALIO BPMS Software (Enterprise Edition) είναι αποδεκτά, αν αποδειχθεί η ισοδυναμία τους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήθος αδειών: 1 (Enterprise Edition) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έκδοση | Τρέχουσα έκδοση |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ E :  Λογισμικά
Υπο-Ομάδα Ε.8 : EMBARCADERO RAD STUDIO
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας E.8:  1.000,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε.8.1 | EMBARCADERO RAD Studio |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Έκδοση XE5 Architect η νεώτερη. Υποστηρίξει drag-and-drop σχεδιασμό. Διαχείριση βάσης δεδομένων. Δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών για IOS, Android, OS Χ και Windows. Στην τιμή περιλαμβάνετε και το Media Kit (DVD με το λογισμικό) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ετήσια συνδρομή 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έκδοση | Τρέχουσα έκδοση |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ E :  Λογισμικά
Υπο-Ομάδα Ε.10 : RELIASOFT
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας E.10:  10.000,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε.10.1 | Λογισμικό Εφαρμογών (RELIASOFT) (Ακαδημαϊκή άδεια – Single User) |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Εκτελεί ανάλυση δεδομένων ζωής χρησιμοποιώντας πολλαπλές κατανομές ζωής, με σαφή και συνοπτικό interface. Το λογισμικό θα παρέχει ένα πλήρες φάσμα της ανάλυσης δεδομένων, τη σχεδίαση και την υποβολή εκθέσεων, εργαλεία για τυπική ανάλυση των δεδομένων χρόνου ζωής (Weibull ανάλυση) με ενσωματωμένη υποστήριξη για μια πληθώρα σχετικών αναλύσεων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηρίζει την ανάλυση δεδομένων με τη 1, 2 και 3 Weibull παραμέτρους, Μικτή Weibull, 1 και 2 παραμέτρους, εκθετική, lognormal, Normal, Γενικευμένη Gamma, Gamma, Logistic, Loglogistic, Gumbel και Weibull-Μπεϋζιανή κατανομές ζωής. Θα πρέπει επίσης να εκτελεί κατάλληλα τεστ για να βοηθήσει την επιλογή των καταλληλότερων μοντέλων για κάθε σύνολο στοιχείων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκτελεί μία πλήρη σειρά σχετικών αναλύσεων: Ανάλυση εγγυήσεων Reliability Block Diagram Ανάλυση δεδομένων για περιοδικά γεγονότα Ανάλυση υποβάθμησης: Μη παραμετρική ανάλυση δεδομένων ζωής. Σχεδιασμός δοκιμών αξιοπιστίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων για accelerated test planning και ποσοτική ανάλυση δεδομένων accelerated life testing. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηρίζει παραδοσιακή ανάλυση reliability growth εφαρμόζοντας τα ισχύοντα μοντέλα – Crow-AMSAA (NHPP), Duane, Gompertz, Τροποποιημένο Gompertz, Lloyd-Lipow ή Logistic – για μια ποικιλία τύπων δεδομένων και την αξιοπιστία των δεδομένων. Επιπλέον, το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει αποκλειστική υποστήριξη καινοτόμων προσεγγίσεων που διευκολύνουν προβλέψεις για το Reliability Growth. Θα πρέπει να συμβάλλει στη δημιουργία επιχειρησιακών σχεδίων δοκιμής που εξισορροπούν αποτελεσματικά όλα τα προφίλ αποστολής που πρέπει να εξεταστούν για να βεβαιωθούμε ότι η δοκιμή παράγει δεδομένα κατάλληλα για την ανάλυση του Reliability Growth | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηρίζει μία εκτενή σειρά Reliability Block Diagrams (RBD) και Fault Tree Analysis (FTA) πύλες και γεγονότα συμπεριλαμβανομένων προηγμένων δυνατοτήτων για τη μοντελοποίηση σύνθετων διαμορφώσεων, την κατανομή του φορτίου, εφεδρείες σε αναμονή, φάσεις και κύκλους δοκιμών λειτουργίας. Χρησιμοποιώντας ακριβής υπολογισμούς ή προσομοίωση διακριτών γεγονότων, θα πρέπει να διευκολύνει μια ευρεία ποικιλία αναλύσεων για επισκευάσιμα και μη επιδιορθώσιμα συστήματα. Αυτό περιλαμβάνει: Ανάλυση αξιοπιστίας συστημάτων Αναγνώριση των κρίσιμων στοιχείων Βελτιστοποίηση Αξιοπιστίας Ανάλυση Συντηρησιμότητας Συστήματος (Προσδιορισμός διαστημάτων Προληπτικής συντήρησης, κλπ.) Ανάλυσης Διαθεσιμότητας Συστημάτων (Υπολογισμός uptime, downtime, διαθεσιμότητα, κλπ) Υπολογισμός Απόδοσης (Εκτίμηση παραγωγικής ικανότητας, κλπ.) Κατανομή πόρων για τον Προγραμματισμό Συντήρησης Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρησιμοποιεί μία γραφική προσέγγιση flowcharting επιτρέποντας την κατασκευή μοντέλων για την ανάλυση των πιο σύνθετων πιθανοτικών και ντετερμινιστικών σεναρίων. Το λογισμικό πρέπει να επιτρέπει την εφαρμογή προσομοίωσης για την εκτίμηση και τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων όσον αφορά την ανάλυση του κινδύνου, την σύνθετη μοντελοποίηση της αξιοπιστίας, τον προγραμματισμό συντήρησης, της επιχειρησιακής έρευνας, τον οικονομικό σχεδιασμό ή άλλους στόχους ανάλυσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιτρέπει την δημιουργία διαμορφώσεων συστήματος για την ανάλυση με βάση τα πρότυπα πρόβλεψης αξιοπιστίας MIL-HDBK-217-F (MIL-217), Bellcore / Telcordia ή NSWC. Το λογισμικό πρέπει να παρέχει μια πλήρη σειρά υπολογισμών για τις αναλύσεις (προβλέψεις ποσοστών αποτυχίας, MTBF, κλπ) μαζί με γραφήματα και προσαρμόσιμες αναφορές. Θα πρέπει να προσφέρει ένα πλήρες σύνολο εργαλείων υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένου ενός βοηθητικού προγράμματος κατανομής της αξιοπιστίας. Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει επίσης πρόσβαση σε μια πύλη με βιβλιοθήκη μέρη, τα οποία θα επιτρέπουν στους χρήστες να αναζητούν και να εισαγάγουν δεδομένα από τα μέρη MIL-M-38510, ΕΠΑΑ-97 ή NPRD-95, καθώς και συγκεκριμένων εμπορικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρέχει ένα ευέλικτο και ισχυρό σύνολο εργαλείων για α) την καταγραφή και διαχείριση δεδομένων για τις τρέχοντες τρόπους αστοχίας και επιπτώσεων, β) την αναζήτηση και την επαναχρησιμοποίηση σχετικών πληροφοριών από τα υπάρχοντα FMEAs, γ) την αξιολόγηση του κινδύνου μέσω RPN ή ανάλυση κρισιμότητας, δ) παρακολούθηση της ολοκλήρωσης συμβουλευτικών ενεργειών, ε) την παρουσίαση των στοιχείων FMEA μέσω αναφορών, ερωτημάτων και διαγραμμάτων και στ) την ενσωμάτωση των FMEA με τις σχετικές αναλύσεις. | ΝΑΙ |  |  |
|  | παρέχει ένα ευέλικτο περιβάλλον εργασίας για τον καθορισμό της διαμόρφωσης του συστήματος και την καταγραφή της ανάλυσης της λειτουργικής αστοχίας. Το λογισμικό πρέπει να περιλαμβάνει διαμορφώσιμες επιλογές εξοπλισμού, κατηγοριοποιήσεις σφαλμάτων και δυνατότητες επιλογής έργων συντήρησης. Θα πρέπει επίσης να παρέχει υπολογισμούς με βάση προσομοίωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύγκριση του κόστους των πιθανών στρατηγικών συντήρησης και τον υπολογισμό του βέλτιστου διαστήματος συντήρησης για προληπτικές επισκευές / αντικαταστάσεις. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έκδοση | Τρέχουσα έκδοση |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ E :  Λογισμικά
Υπο-Ομάδα Ε.11 : MATLAB
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας E.11:  48.615,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε.11.1 | Matlab core + Symbolic MATH ToolBox (δικτυακές άδειες) |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 85 |  |  |
|  | άδειες χρήσης δικτυακές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έκδοση | Τρέχουσα έκδοση |  |  |
|  | MATLAB 7 |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Έκδοση | Ή πιο πρόσφατη |  |  |
|  | MATLAB TOMLAB / CPLEX |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | MATLAB TOMLAB Base Module (license) | NAI |  |  |
|  | MATLAB TOMLAB CPLEX Module (license) | NAI |  |  |
|  | Ετήσια (ή μεγαλύτερης διάρκειας) συνδρομή – υποστήριξη | NAI |  |  |
|  | Έκδοση | Τρέχουσα έκδοση |  |  |
|  | Matlab Fullpack |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | MATLAB Base Έκδοση 2011a (ή πιο πρόσφατη) | NAI |  |  |
|  | Toolboxes (Parallel Computing, Image Processing, Statistics, Optimization, Neural Network, Financial, Econometrics) | NAI |  |  |
|  | Matlab Base + Toolboxes (Mapping, Image Processing, Statistics, Optimization |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | MATLAB Base Έκδοση 2011a (ή πιο πρόσφατη) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Toolboxes (Mapping, Image Processing, Statistics,Optimization) | ΝΑΙ |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ E :  Λογισμικά
Υπο-Ομάδα Ε.12 : GIS
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας E.12:  18.800,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε.12.1 | ArcGIS for Desktop 10.2 Advanced (ακαδημαϊκή άδεια χρήσης) |  |  |  |
| Ε.12.1.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
| Ε.12.2 | ArcGIS for Server 10.2 Advanced (ακαδημαϊκή άδεια χρήσης) |  |  |  |
| Ε.12.2.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
| Ε.12.3 | e-Cognition Developer τελευταία έκδοση (ακαδημαϊκή άδεια χρήσης) |  |  |  |
| Ε.12.3.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
| Ε.12.4 | GOOGLE EARTH PRO |  |  |  |
| Ε.12.4.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
| Ε.12.4.2 | Ακαδημαϊκή άδεια χρήσης για 5 υπολογιστές | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.12.5 | ERDAS IMAGINE 2011 (ακαδημαϊκή άδεια χρήσης) |  |  |  |
| Ε.12.5.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ E :  Λογισμικά
Υπο-Ομάδα Ε.13 : RAMAS GIS
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας E.13:  1.200,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε.13.1 | Λογισμικό RAMAS GIS τελευταία έκδοση (ακαδημαϊκή άδεια χρήσης) |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ :  Όργανα Εργαστηρίων Φυσικής 
Υπο-Ομάδα ΣΤ.1 : Ηλεκτρονικά ανιχνευτών σωματιδίων

Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας  ΣΤ1: 59.100 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΤ.1.1 | Ηλεκτρονική Κάρτα Πολλαπλών Καναλιών |  |  |  |
| ΣΤ.1.1.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.1.2 | Δυνατότητα μέτρησης ψηφιακών παλμών | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.1.3 | Σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB, RS-232, Ethernet | NAI |  |  |
| ΣΤ.1.1.4 | Εύρος ζώνης συχνοτήτων μετατροπέα | ≥100MHz |  |  |
| ΣΤ.1.1.5 | Ανάλυση μετατροπέα | ≥ 16 bit |  |  |
| ΣΤ.1.1.6 | Πλήθος ψηφιακών καναλιών | ≥8k |  |  |
| ΣΤ.1.1.7 | Χρόνος λήψης | ≤0.1s |  |  |
| ΣΤ.1.1.8 | Ρύθμιση κατωφλίου μέσω λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.1.9 | Αντίσταση εισόδου | 1kΩ |  |  |
| ΣΤ.1.1.10 | Μέγιστη τάση εισόδου | 10V |  |  |
| ΣΤ.1.1.11 | Προστασία εισόδου | ≥±18V |  |  |
| ΣΤ.1.1.12 | Σταθερότητα κέρδους | 10 ppm/ºC |  |  |
| ΣΤ.1.1.13 | Διαφορική μη γραμμικότητα | <±0.8% |  |  |
| ΣΤ.1.1.14 | Ολοκληρωμένη μη γραμμικότητα | <±0.03% |  |  |
| ΣΤ.1.1.15 | Χρόνος μετατροπής | <11ns |  |  |
| ΣΤ.1.1.16 | Συμβατότητα με συστήματα δημιουργίας αναλογικών παλμών | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.1.17 | Χρόνος παλμικής κορυφής | ≥0,5μs |  |  |
| ΣΤ.1.1.18 | Δυνατότητα γραμμικής μορφοποίησης εισόδου | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.1.19 | Δυνατότητα μέτρησης ύψους ψηφιακών παλμών | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.1.20 | Δυνατότητα ανίχνευσης κορυφών | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.1.21 | TTL είσοδοι | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.1.22 | Να παρέχεται λογισμικό για τη καταγραφή, απεικόνιση, ανάλυση και εξαγωγή των δεδομένων λήψης | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.1.23 | Η τροφοδοσία της κάρτας να πραγματοποιείται είτε μέσω της USB σύνδεσης είτε με εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.1.24 | Μέγιστη απαιτούμενη ισχύς λειτουργίας | 2.5W |  |  |
| ΣΤ.1.1.25 | Να διαθέτει μικρές διαστάσεις και βάρος μικρότερο των 200g για εύκολη μεταφορά | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.1.26 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.2 | Ελεγκτής CAMAC |  |  |  |
| ΣΤ.1.2.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.2.2 | Δυνατότητα ελέγχου διαύλου CAMAC και υποστήριξη LAM ανίχνευσης, μέσω ενσωματωμένου εξυπηρετητή | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.2.3 | Διεπαφή Ethernet 10/100 | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.2.4 | Προγραμματιζόμενες είσοδοι | ≥4 |  |  |
| ΣΤ.1.2.5 | Προγραμματιζόμενες έξοδοι | ≥4 |  |  |
| ΣΤ.1.2.6 | Προγραμματιζόμενες είσοδοι / έξοδοι combo | ≥2 |  |  |
| ΣΤ.1.2.7 | Υποστηριζόμενες λειτουργίες: είσοδοι, έξοδοι, μετρητές γεγονότων, γεννήτριες παλμών, σκανδαλισμός | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.2.8 | Σειριακή θύρα 38400 baud, 8-N-1, | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.2.9 | Βιβλιοθήκη ANSI C απομακρυσμένου ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.2.10 | Πλήρης συμβατότητα με CAMAC/NIM λειτουργίες | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.2.11 | Δυνατότητα επαναφοράς ρυθμίσεων μέσω ξεχωριστού επιλογέα | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.2.12 | Δυνατότητα παρακολούθησης τάσεων πλαισίου | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.2.13 | Δυνατότητα ελέγχου χωρίς την εγκατάσταση λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.2.14 | Ενσωματωμένο script εκτέλεσης C κώδικα προγραμματισμού | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.2.15 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.3 | ΝΙΜ Θήκη Τροφοδοσίας Ηλεκτρονικών Μονάδων |  |  |  |
| ΣΤ.1.3.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.3.2 | Σύνολο υποδοχών | ≥12 |  |  |
| ΣΤ.1.3.3 | Διαστάσεις | 19" x 7U |  |  |
| ΣΤ.1.3.4 | Μέγιστη ισχύς | ≥300W |  |  |
| ΣΤ.1.3.5 | Έξοδοι (ανεξαρτήτου τάσης τροφοδοσίας εισόδου) | 17A @ ±6V 3.4A @ ±12V 3.4A @ ±24V |  |  |
| ΣΤ.1.3.6 | Ρεύμα εξόδου (Isc) | < 3 A |  |  |
| ΣΤ.1.3.7 | Θόρυβος και κυμάτωση (±6V, ±12 V, ±24 V) | < 3 mVpp |  |  |
| ΣΤ.1.3.8 | Στατική αντίσταση εξόδου | ≥0.3ΜΩ |  |  |
| ΣΤ.1.3.9 | Δυνατότητα διακρίβωσης DC εξόδου | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.3.10 | Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω CAN, Ethernet, USB και RS-232 διεπαφών | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.3.11 | Δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού μέσω Ethernet | NAI |  |  |
| ΣΤ.1.3.12 | Δυνατότητα SBC ελέγχου μέσω περιβάλλοντος γραφικών | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.3.13 | Να διαθέτει εργονομικό δείκτη | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.3.14 | Να συνοδεύεται με βιβλιοθήκες (C, LabView) και λογισμικό για χρήση σε περιβάλλον Windows και Linux | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.3.15 | Να διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα ψύξης | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.3.16 | Ταχύτητα μονάδας ψύξης | ≥ 540 m³/h |  |  |
| ΣΤ.1.3.17 | Να διαθέτει προστασία τάσης (υπέρ/υπό) | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.3.18 | Να διαθέτει προστασία ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.3.19 | Να διαθέτει προστασία ανοικτού κυκλώματος | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.3.20 | Να διαθέτει προστασία υπερθέρμανσης | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.3.21 | Να διαθέτει ενσωματωμένους αισθητήρες θερμοκρασίας | ≥6 |  |  |
| ΣΤ.1.3.22 | Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης επιπλέον αισθητήρων θερμοκρασίας | ≥6 |  |  |
| ΣΤ.1.3.23 | Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό αισθητήρα | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.3.24 | Να διαθέτει ενσωματωμένες ενδείξεις και ηχητικές προειδοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.3.25 | Να διαθέτει ΝΙΜ συνδετήρες εισόδου μεγάλης αντοχής | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.3.26 | Τροφοδοσία εισόδου | 115V,230 V |  |  |
| ΣΤ.1.3.27 | Ασφάλεια εισόδου κατηγορίας 4A /8Α | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.3.28 | Απομόνωση CE σύμφωνα με τα πρότυπα EN 61010 | NAI |  |  |
| ΣΤ.1.3.29 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.4 | Λογική Μονάδα Συμπτώσεων τύπου ΝΙΜ |  |  |  |
| ΣΤ.1.4.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.4.2 | Να διαθέτει τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα τμήματα με 4 ΝΙΜ εισόδους ανά τμήμα | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.4.3 | Υποστηριζόμενες λειτουργίες “And”, “Or” και “Majority” ανά τμήμα | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.4.4 | Να διαθέτει ενσωματωμένη διάταξη ισοστάθμισης των εξόδων για ρυθμίσεις πλάτους σε κάθε τμήμα | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.4.5 | Να διαθέτει τουλάχιστον μία NIM έξοδο ανά τμήμα, της οποίας το πλάτος να ισούται με τη διάρκεια σύμπτωσης | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.4.6 | Να διαθέτει NIM εξόδους με διπλό Fan Out | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.4.7 | Να διαθέτει τουλάχιστον μία NIM negated έξοδο ανά τμήμα | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.4.8 | Ανάλυση διπλού παλμού | ≥ 4.5ns |  |  |
| ΣΤ.1.4.9 | Ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη σημάτων | ≤ 3ns |  |  |
| ΣΤ.1.4.10 | Να διαθέτει τουλάχιστον μία είσοδο VETO σήματος σε κάθε ένα τμήμα | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.4.11 | Αντίσταση VETO εισόδου | 50Ω |  |  |
| ΣΤ.1.4.12 | Αντίσταση εισόδου | 50Ω |  |  |
| ΣΤ.1.4.13 | Συντελεστής ανάκλασης | <6% |  |  |
| ΣΤ.1.4.14 | Ελάχιστο πλάτος παλμού εισόδου (FWHM) | 3.5 ns |  |  |
| ΣΤ.1.4.15 | Ρυθμιζόμενο πλάτος εξόδου | 6ns – 800ns |  |  |
| ΣΤ.1.4.16 | Χρόνος ανόδου / καθόδου (10% - 90%) | ≤ 2ns |  |  |
| ΣΤ.1.4.17 | Καθυστέρηση εισόδου/εξόδου | 12ns – 16ns |  |  |
| ΣΤ.1.4.18 | Να υπάρχει συμβατότητα και να μπορούν να εγκατασταθούν στη προσφερόμενη θήκη ΝΙΜ | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.4.19 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.5 | Μονάδα Διευκρινιστή Παλμών τύπου ΝΙΜ |  |  |  |
| ΣΤ.1.5.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.5.2 | Πλήθος εισόδων | ≥16 |  |  |
| ΣΤ.1.5.3 | Η κάθε είσοδος να διαθέτει αρνητική πολικότητα, 50Ω αντίσταση και DC σύζευξη | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.5.4 | Ύπαρξη TEST και VETO εισόδων | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.5.5 | Είσοδοι ελέγχου: λογικά σήματα NIM, υψηλή αντίσταση | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.5.6 | Πλήθος εξόδων NIM | 8x3 |  |  |
| ΣΤ.1.5.7 | Έξοδοι τύπου OR και Current Sum | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.5.8 | Προγραμματιζόμενο πλάτος εξόδου | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.5.9 | Εύρος προγραμματιζόμενου πλάτους εξόδου | 7ns - 102ns |  |  |
| ΣΤ.1.5.10 | Να διαθέτει υψηλή ευαισθησία σε σήματα χαμηλής στάθμης | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.5.11 | Καθυστέρηση εισόδου/εξόδου | 9ns – 12ns |  |  |
| ΣΤ.1.5.12 | Μέγιστη τάση εισόδου | ≥-400 mV |  |  |
| ΣΤ.1.5.13 | Ελάχιστο ανιχνεύσιμο σήμα | ≤-2mV |  |  |
| ΣΤ.1.5.14 | Μέγιστη συχνότητα εισόδου | ≥ 60MHz |  |  |
| ΣΤ.1.5.15 | Απομόνωση καναλιών (σήμα εισόδου με χρόνο ανόδου 2.5 ns) | ≥ 60dB |  |  |
| ΣΤ.1.5.16 | Ανάλυση διπλού παλμού | ≥ 16ns |  |  |
| ΣΤ.1.5.17 | Εύρος κατωφλίου με βήμα 1 mV | 1mV - 255mV |  |  |
| ΣΤ.1.5.18 | Δυνατότητα προγραμματισμού σε κάθε κατώφλι χωριστά | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.5.19 | Να διαθέτει ενσωματωμένη Led οθόνη 4 ψηφίων | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.5.20 | Να υπάρχει συμβατότητα και να μπορεί να εγκατασταθεί στη προσφερόμενη θήκη ΝΙΜ | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.5.21 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.6 | Μονάδα Μετατροπέων Παλμών τύπου ΝΙΜ |  |  |  |
| ΣΤ.1.6.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.6.2 | 8 NIM-TTL, 8 TTL-NIM κανάλια μετατροπής | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.6.3 | DC σύζευξη για όλες τις εισόδους | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.6.4 | Πλάτος παλμού εξόδου (ΝΙΜ-TTL) | > 2 V |  |  |
| ΣΤ.1.6.5 | Πλάτος παλμού εξόδου (TTL-NIM) | 800 mV |  |  |
| ΣΤ.1.6.6 | Χρόνος ανόδου / καθόδου | ≤ 3ns |  |  |
| ΣΤ.1.6.7 | Αντίσταση εισόδου | 50Ω |  |  |
| ΣΤ.1.6.8 | Καθυστέρηση εισόδου / εξόδου (TTL-NIM) | ≤ 10ns |  |  |
| ΣΤ.1.6.9 | Καθυστέρηση εισόδου / εξόδου (NIM - TTL) | ≤ 8ns |  |  |
| ΣΤ.1.6.10 | Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας | 60 MHz |  |  |
| ΣΤ.1.6.11 | Η μονάδα μετατροπέων παλμού να μη διαθέτει περιορισμούς duty-cycle | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.6.12 | Ελάχιστο πλάτος παλμού εισόδου | ≤ 12ns |  |  |
| ΣΤ.1.6.13 | Να υπάρχει συμβατότητα και να μπορεί να εγκατασταθεί στη προσφερόμενη θήκη ΝΙΜ | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.6.14 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.7 | Μονάδες Γρήγορης Ενίσχυσης Αναλογικών Παλμών τύπου ΝΙΜ |  |  |  |
| ΣΤ.1.7.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.7.2 | Κανάλια εισόδου με DC σύζευξη | ≥4 |  |  |
| ΣΤ.1.7.3 | Τύπος καναλιών εισόδου | Cascadeable |  |  |
| ΣΤ.1.7.4 | Κανάλια εξόδου με Fan-Out των δύο για φορτία 50Ω | ≥4 |  |  |
| ΣΤ.1.7.5 | Μεταβαλλόμενο κέρδος ενισχυτή (x1 βήμα) | 0-10 |  |  |
| ΣΤ.1.7.6 | Ενίσχυση θετικών και αρνητικών σημάτων | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.7.7 | Εύρος ζώνης εισόδου | έως 250MHz |  |  |
| ΣΤ.1.7.8 | Αντίσταση εισόδου | 50Ω |  |  |
| ΣΤ.1.7.9 | Δυναμική εξόδων | ±2 V |  |  |
| ΣΤ.1.7.10 | Χρόνος ανόδου/καθόδου | ≤ 1.5ns |  |  |
| ΣΤ.1.7.11 | Καθυστέρηση εισόδου / εξόδου | ≤ 3ns |  |  |
| ΣΤ.1.7.12 | Μέγιστο πλάτος εισόδου | ≥ 200mV |  |  |
| ΣΤ.1.7.13 | Εύρος αντιστάθμισης | ±30 mV |  |  |
| ΣΤ.1.7.14 | Θόρυβος | < 50 µVRMS |  |  |
| ΣΤ.1.7.15 | Απομόνωση καναλιών | ≥ 50dB |  |  |
| ΣΤ.1.7.16 | Ανάκλαση εισόδου | < 10% |  |  |
| ΣΤ.1.7.17 | Αντιστάθμιση ομοιομορφίας | ±4 mV |  |  |
| ΣΤ.1.7.18 | Υποστήριξη 4 screw-trimmers | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.7.19 | Να υπάρχει συμβατότητα και να μπορούν να εγκατασταθούν στη προσφερόμενη θήκη ΝΙΜ | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.7.20 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.8 | Μονάδα Μέτρησης Συχνότητας Παλμών τύπου ΝΙΜ |  |  |  |
| ΣΤ.1.8.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.8.2 | Να διαθέτει τουλάχιστον 4 μετρητές 8 ψηφίων με μέγιστη συχνότητα μέτρησης 250MHz | NAI |  |  |
| ΣΤ.1.8.3 | Να διαθέτει τουλάχιστον 1 μετρητή 7 ψηφίων με μέγιστη συχνότητα μέτρησης 80MHz | NAI |  |  |
| ΣΤ.1.8.4 | Είσοδοι τύπου NIM και TTL | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.8.5 | Αντίσταση εισόδου | 50Ω |  |  |
| ΣΤ.1.8.6 | FWHM | ≤3ns |  |  |
| ΣΤ.1.8.7 | Να διαθέτει τουλάχιστον 1 οθόνη τύπου LED σε κάθε μετρητή | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.8.8 | Να υπάρχει δυνατότητα διαδοχικών συνδέσεων για μετρήσεις έως και 24 ψηφίων | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.8.9 | Δυνατότητα προσαρμογής πλάτους παλμού μέσω μεταβολής κατάλληλου επιλογέα (50 ns to 1 µs) | NAI |  |  |
| ΣΤ.1.8.10 | Να υποστηρίζονται μετρήσεις συχνότητας και λόγου συχνοτήτων | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.8.11 | Να διαθέτει ξεχωριστό GATE και RESET σε κάθε μετρητή | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.8.12 | Δυνατότητα σκανδαλισμού RESET χειροκίνητα ή μέσω παλμού | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.8.13 | Ύπαρξη end marker | NAI |  |  |
| ΣΤ.1.8.14 | Να υπάρχει συμβατότητα και να μπορεί να εγκατασταθεί στη προσφερόμενη θήκη ΝΙΜ | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.8.15 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.9 | Μονάδα Τροφοδοσίας Υψηλής Τάσης τύπου ΝΙΜ |  |  |  |
| ΣΤ.1.9.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.9.2 | Πλήθος ανεξάρτητων ενσωματωμένων καναλιών | ≥4 |  |  |
| ΣΤ.1.9.3 | Μέγιστη τάση εξόδου (1mA) | ≥6kV |  |  |
| ΣΤ.1.9.4 | Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής εξόδου μεταξύ ±3 kV / 3 mA και ±6 kV / 1 mA | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.9.5 | Η πολικότητα να μπορεί να λαμβάνει θετικές και αρνητικές τιμές σε κάθε κανάλι, κατόπιν επιλογής του χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.9.6 | Ακρίβεια | ±1 % |  |  |
| ΣΤ.1.9.7 | Κυμάτωση (6kV, 1mA) | < 80mVpp |  |  |
| ΣΤ.1.9.8 | Κυμάτωση (3kV, 3mA) | < 30mVpp |  |  |
| ΣΤ.1.9.9 | VMON | 0 ως ±6 V |  |  |
| ΣΤ.1.9.10 | Ακρίβεια VMON | ±1 % |  |  |
| ΣΤ.1.9.11 | ΙMON | 0 ως ±3 V |  |  |
| ΣΤ.1.9.12 | Ακρίβεια ΙMON | ±2 % |  |  |
| ΣΤ.1.9.13 | VSET (σημείο δοκιμής) | 0 ως +6V |  |  |
| ΣΤ.1.9.14 | ISET (σημείο δοκιμής) | 0 ως +3V |  |  |
| ΣΤ.1.9.15 | MXVSET (σημείο δοκιμής) | 0 ως +6V |  |  |
| ΣΤ.1.9.16 | Ακρίβεια MXVSET | ±1 % |  |  |
| ΣΤ.1.9.17 | Να διαθέτει δυνατότητα τοπικής και απομακρυσμένης ρύθμισης και παρακολούθησης των καναλιών | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.9.18 | Να διαθέτει δυνατότητα απομακρυσμένης ενεργοποίησης υψηλής τάσης μέσω TTL σε όλα τα κανάλια | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.9.19 | Να διαθέτει όριο υψηλής τάσης μέσω hardware | NAI |  |  |
| ΣΤ.1.9.20 | Δυνατότητα εξωτερικής ac τροφοδοσίας 110/220 V | NAI |  |  |
| ΣΤ.1.9.21 | Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας | 0 – 45oC |  |  |
| ΣΤ.1.9.22 | Να υπάρχει συμβατότητα και να μπορεί να εγκατασταθεί στη προσφερόμενη θήκη ΝΙΜ | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.9.23 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.10 | VME Θήκη Τροφοδοσίας Ηλεκτρονικών Μονάδων |  |  |  |
| ΣΤ.1.10.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.10.2 | Σύνολο υποδοχών | ≥21 |  |  |
| ΣΤ.1.10.3 | Διαστάσεις | 19" x 7U |  |  |
| ΣΤ.1.10.4 | Συμβατότητα για VME modules διαστάσεων 160mm | NAI |  |  |
| ΣΤ.1.10.5 | Μέγιστη ισχύς εξόδου | ≥470W |  |  |
| ΣΤ.1.10.6 | Κατανομή ισχύος +5V@60A, -12V@6A, +12V@8.9A. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.10.7 | Να διαθέτει ενσωματωμένη υποδοχή μονάδας ψύξης | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.10.8 | Ταχύτητα μονάδας ψύξης | ≥ 408 m³/h |  |  |
| ΣΤ.1.10.9 | Να διαθέτει VME64 J1/J2 μονολιθικό backplane | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.10.10 | Αυτόματη κλίμακα | 85 - 264 Vac |  |  |
| ΣΤ.1.10.11 | Ρεύμα συρροής (264 Vac) | <40 A |  |  |
| ΣΤ.1.10.12 | Συντελεστής ισχύος | 0.99 |  |  |
| ΣΤ.1.10.13 | Ρύθμιση για αλλαγή φορτίου 0-100% | < 25mV |  |  |
| ΣΤ.1.10.14 | Θόρυβος και κυμάτωση | +5V < 50mV +12V < 90mV -12V < 90mV |  |  |
| ΣΤ.1.10.15 | RFI απόρριψη CE EN 50081-1, FCC, EN 50082-1 | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.10.16 | DC off | ≤ 5ms |  |  |
| ΣΤ.1.10.17 | Αποδοτικότητα | ≥75 |  |  |
| ΣΤ.1.10.18 | Απομόνωση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61010 | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.10.19 | Να διαθέτει ασφάλεια τύπου F10 A | NAI |  |  |
| ΣΤ.1.10.20 | Να διαθέτει προστασία τάσης (υπερ/υπό) | NAI |  |  |
| ΣΤ.1.10.21 | Να διαθέτει προστασία ανοικτοκυκλώματος | NAI |  |  |
| ΣΤ.1.10.22 | Να διαθέτει προστασία υπερθέρμανσης | NAI |  |  |
| ΣΤ.1.10.23 | Ισχύς τροφοδοσίας (50-60Ηz) | 100-230 VAC |  |  |
| ΣΤ.1.10.24 | Υποστήριξη CBLT κύκλων | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.10.25 | Θερμοκρασιακός συντελεστής | < 0.2% / 10K |  |  |
| ΣΤ.1.10.26 | Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας | 0-50oC |  |  |
| ΣΤ.1.10.27 | Σταθερότητα | 10mV |  |  |
| ΣΤ.1.10.28 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.11 | VME Ελεγκτές |  |  |  |
| ΣΤ.1.11.1 | Αρ. Μονάδων: | 2 |  |  |
| ΣΤ.1.11.2 | Προγραμματιζόμενοι NIM/TTL έξοδοι | ≥5 |  |  |
| ΣΤ.1.11.3 | Προγραμματιζόμενοι NIM/TTL είσοδοι | ≥2 |  |  |
| ΣΤ.1.11.4 | VME Master | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.11.5 | VME Slave | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.11.6 | PCIe x8 | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.11.7 | Έλεγχος υπολογιστή μέσω οπτικών ελεγκτών | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.11.8 | Μη απαίτηση boot | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.11.9 | Διευθύνσεις: A16, A24, A32, CR/CSR, LCK | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.11.10 | Πλάτος δεδομένων: D8, D16, D32, D64 | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.11.11 | Κύκλοι: RW, RMW, BLT, MBLT, IACK, ADO, ADOH | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.11.12 | Κύκλοι διακοπής: D08, D16, D32, IACK cycles | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.11.13 | Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων | 100 MByte/s |  |  |
| ΣΤ.1.11.14 | Δυνατότητα daisy chain | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.11.15 | Δυνατότητα διαφανούς μεταφοράς διακοπών | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.11.16 | Να διαθέτει απεικόνιση dataway η οποία είναι διαθέσιμη σε υπολογιστή και VME | NAI |  |  |
| ΣΤ.1.11.17 | Να διαθέτει δυνατότητες ελέγχου συστήματος VME | NAI |  |  |
| ΣΤ.1.11.18 | Να διαθέτει ενσωματωμένο χειριστή διακοπών | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.11.19 | Να διαθέτει ενδείξεις LED για Data bus, address bus, address modifier, interrupt request, control signals | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.11.20 | Συμβατότητα με οπτικές συνδέσεις CONET1 ή CONET2 | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.11.21 | Να συνοδεύεται με βιβλιοθήκες (C, LabView) και λογισμικό για χρήση σε περιβάλλον Windows και Linux | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.11.22 | Να συνοδεύεται με duplex οπτική ίνα 5 μέτρων | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.2.11.23 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.12 | Μονάδες VME Ψηφιοποιητή |  |  |  |
| ΣΤ.1.12.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.12.2 | Κανάλια | ≥4 |  |  |
| ΣΤ.1.12.3 | Διαστάσεις | 6U |  |  |
| ΣΤ.1.12.4 | VME λειτουργίες: A32/D64, A32/D32, A24/D16 | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.12.5 | Εύρος ζώνης συχνοτήτων | ≥ 300MHz |  |  |
| ΣΤ.1.12.6 | Συχνότητα εσωτερικού ρολογιού | 50MHz ή 100MHz |  |  |
| ΣΤ.1.12.7 | Μέγιστη συχνότητα δειγματοληψίας | ≥ 2GS/s |  |  |
| ΣΤ.1.12.8 | Ανάλυση ψηφιοποιητή | ≥ 14 bit |  |  |
| ΣΤ.1.12.9 | Εύρος πλήρους κλίμακας | ± 1 V |  |  |
| ΣΤ.1.12.10 | Διαφορική μη γραμμικότητα | ± 0.005% |  |  |
| ΣΤ.1.12.11 | Ολοκληρωτική μη γραμμικότητα | ± 0.1% |  |  |
| ΣΤ.1.12.12 | 125 µV LSB | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.12.13 | Πλήθος χρησιμοποιούμενων σημείων δειγματοληψίας | ≥2520 |  |  |
| ΣΤ.1.12.14 | Δυνατές καταστάσεις σκανδαλισμού: on signal, εξωτερική, αυτόματη, αυτόματη+κανονική, τυχαία εσωτερική | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.12.15 | Δυνατότητα ανίχνευσης ανερχόμενης ή κατερχόμενης κορυφής | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.12.16 | Προσαρμοζόμενος νεκρός χρόνος (κύκλοι ρολογιού) | 1 έως 65535 |  |  |
| ΣΤ.1.12.17 | Να διαθέτει GPIB και USB2.0 διεπαφές σύνδεσης | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.2.12.18 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.13 | FPGA Μονάδα VME |  |  |  |
| ΣΤ.1.13.1 | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.13.2 | Δυνατότητα διαμόρφωσης της FPGA μονάδας από τον χρήστη με έτοιμο ενσωματωμένο κώδικα | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.13.3 | Διαστάσεις | 6U |  |  |
| ΣΤ.1.13.4 | Κανάλια διπλής κατεύθυνσης | NIM/TTL |  |  |
| ΣΤ.1.13.5 | Εύρος τάσης εισόδου | -4V έως +5V |  |  |
| ΣΤ.1.13.6 | Πλήθος εισόδων | ≥64 |  |  |
| ΣΤ.1.13.7 | Δυνατότητα επέκτασης εισόδων έως 162 κανάλια | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.13.8 | Να διαθέτει LVDS/ECL/PECL διαφορικές εισόδους | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.13.9 | Αντίσταση εισόδου | 110Ω |  |  |
| ΣΤ.1.13.10 | Πλήθος εξόδων | ≥32 |  |  |
| ΣΤ.1.13.11 | Δυνατότητα επέκτασης εξόδων έως 130 κανάλια | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.13.12 | Αντίσταση εξόδου | 100Ω |  |  |
| ΣΤ.1.13.13 | Μέγιστη συχνότητα | ≥ 405MHz |  |  |
| ΣΤ.1.13.14 | Εύρος ζώνης εισόδου | 200MHz |  |  |
| ΣΤ.1.13.15 | Η μέγιστη συχνότητα να υποστηρίζεται από clock tree για εγγεγραμμένη λογική | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.13.16 | Καθυστέρηση εισόδου / εξόδου (Buffer Mode) | ≤ 15ns |  |  |
| ΣΤ.1.13.17 | Να διαθέτει προγραμματιζόμενο LED 3 χρωμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.13.18 | Να συνοδεύεται με βιβλιοθήκες (C, LabView) και λογισμικό για χρήση σε περιβάλλον Windows και Linux | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.13.19 | Μεταφορά δεδομένων: D16, D32, BLT32, BLT64, CBLT32, CBLT64 | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.13.20 | Διευθύνσεις: A24, A32 | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.13.21 | Υποστήριξη γεωγραφικής διευθυνσιοδότησης | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.13.22 | Υποστήριξη πολλαπλών εντολών | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.2.13.23 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 χρόνο | ΝΑΙ |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ :  Όργανα Εργαστηρίων Φυσικής 
Υπο-Ομάδα ΣΤ.2 : Ηλεκτρονικά ανιχνευτών μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας  ΣΤ2: 53.500 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΤ.2.1 | Μονάδες Ψηφιοποίησης Σημάτων |  |  |  |
| ΣΤ.2.1.1 | Αρ. Μονάδων (δύο είσοδοι ανά τεμάχιο): | 2 |  |  |
| ΣΤ.2.1.2 | Πλήθος αναλογικών εισόδων | ≥2 |  |  |
| ΣΤ.2.1.3 | Πλήθος αναλογικών εξόδων | ≥2 |  |  |
| ΣΤ.2.1.4 | Triggers ακριβείας | ≥3 |  |  |
| ΣΤ.2.1.5 | Πλήθος ενσωματωμένων GPIO | ≥5 |  |  |
| ΣΤ.2.1.6 | Αντίσταση εισόδου GPIO | 10kΩ |  |  |
| ΣΤ.2.1.7 | Trigger hold off | έως 234 |  |  |
| ΣΤ.2.1.8 | Χρόνος επανοπλισμού trigger | ≤300ns |  |  |
| ΣΤ.2.1.9 | Record header | 64 bytes |  |  |
| ΣΤ.2.1.10 | Αναλογικό εύρος ζώνης | 10KHz - 2GHz |  |  |
| ΣΤ.2.1.11 | Συχνότητα πολλαπλής εγγραφής | ≥1.8MHz |  |  |
| ΣΤ.2.1.12 | Ανάλυση | ≥8 bits |  |  |
| ΣΤ.2.1.13 | Ρυθμός δειγματοληψίας | ≥4GS/s |  |  |
| ΣΤ.2.1.14 | AC αντίσταση | 50Ω |  |  |
| ΣΤ.2.1.15 | Duty cycle | 50% ±5% |  |  |
| ΣΤ.2.1.16 | Η μονάδα ψηφιοποίησης να διαθέτει θύρα USB | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.2.1.17 | Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων | ≥25MB/s |  |  |
| ΣΤ.2.1.18 | Να διαθέτει ενσωματωμένο FPGA | NAI |  |  |
| ΣΤ.2.1.19 | Μνήμη δεδομένων | ≥1Gbyte |  |  |
| ΣΤ.2.1.20 | Να διαθέτει εσωτερικό και εξωτερικό ρολόι αναφοράς | NAI |  |  |
| ΣΤ.2.1.21 | Να διαθέτει έξοδο ρολογιού αναφοράς | NAI |  |  |
| ΣΤ.2.1.22 | Ρύθμιση φάσης ρολογιού | ≥ 4 ps |  |  |
| ΣΤ.2.1.23 | Να διαθέτει είσοδο και έξοδο εξωτερικού σκανδαλισμού | NAI |  |  |
| ΣΤ.2.1.24 | Να υποστηρίζει data streaming | NAI |  |  |
| ΣΤ.2.1.25 | Διεπαφές δεδομένων | USB/cPCIE, PXIe, PCIe, M-TCA |  |  |
| ΣΤ.2.1.26 | Συνδετήρες | SMA/Micro -D |  |  |
| ΣΤ.2.1.27 | Τάση τροφοδοσίας | 12V |  |  |
| ΣΤ.2.1.28 | Κατανάλωση ισχύος | ≤40W |  |  |
| ΣΤ.2.1.29 | Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας | 0-45oC |  |  |
| ΣΤ.2.1.30 | Να συνοδεύεται με λογισμικό συμβατό με Windows/ Linux, που να επιτρέπει ανάλυση αποτελεσμάτων σε χρόνο και συχνότητα. | NAI |  |  |
| ΣΤ.2.1.31 | Να παρέχεται δυνατότητα αναβάθμισης του firmware μέσω USB | NAI |  |  |
| ΣΤ.2.1.32 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.2.2 | Ενισχυτής χαμηλού θορύβου |  |  |  |
| ΣΤ.2.2.1 | Αρ. Μονάδων (ένα για κάθε είσοδο των μονάδων ψηφιοποίησης): | 4 |  |  |
| ΣΤ.2.2.2 | Εύρος συχνοτήτων | 10-250MHz |  |  |
| ΣΤ.2.2.3 | Κέρδος | ≥17dB |  |  |
| ΣΤ.2.2.4 | P1dB | ≥+21dBm |  |  |
| ΣΤ.2.2.5 | IP3 | ≥+39dBm |  |  |
| ΣΤ.2.2.6 | Noise Figure | 1.4dB |  |  |
| ΣΤ.2.2.7 | DC ισχύς | 5V |  |  |
| ΣΤ.2.2.8 | Να διαθέτει συνδετήρα τύπου SMA | NAI |  |  |
| ΣΤ.2.2.9 | Ρεύμα τροφοδοσίας | 160mA |  |  |
| ΣΤ.2.2.10 | VSWR | 1.4:1 |  |  |
| ΣΤ.2.2.11 | Ανάστροφη απομόνωση | -20dB |  |  |
| ΣΤ.2.2.12 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.2.3 | Αυτόνομοι υπολογιστές πρόσκτησης και αποθήκευσης δεδομένων των μονάδων ψηφιοποίησης (Το σύστημα θα λειτουργεί αυτόνομα χωρίς σύνδεση με δίκτυο της ΔΕΗ, με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν ήδη αγορασθεί από το εργαστήριο) |  |  |  |
| ΣΤ.2.3.1 | Αρ. Μονάδων (ένα για κάθε μονάδα ψηφιοποίησης): | 2 |  |  |
| ΣΤ.2.3.2 | Επεξεργαστής: | >=2.0 GHz Intel Core i7 |  |  |
| ΣΤ.2.3.3 | Οθόνη | Τύπου Retina >15.4'' και με ανάλυση 2880Χ1800 ή καλύτερη |  |  |
| ΣΤ.2.3.4 | Ενσωματωμένη Μνήμη | >8 GB RAM στα 1600 MHz ή ταχύτερη |  |  |
| ΣΤ.2.3.5 | Σκληρός Δίσκος | >256 GB SSD |  |  |
| ΣΤ.2.3.6 | Μπαταρία (χρόνος ζωής) | >6 hr σύνδεσης στο δίκτυο > 20 μέρες σε αναμονή |  |  |
| ΣΤ.2.3.7 | Λειτουργικό σύστημα | Mavericks ή νεώτερο |  |  |
| ΣΤ.2.3.8 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 χρόνο | ΝΑΙ |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ Z : Όργανα Εργαστηρίων Χημείας

Υποομάδα Z.1 :  Εξοπλισμός ανάλυσης γενικών οργανικών ενώσεων

Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Ζ.1 : 111.360,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ζ.1.1 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ /ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΖΑΣ (GC/MS/MS) |  |  |  |
| Ζ.1.1.1 | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
| Ζ.1.1.2 | Α. ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.3 | Να διαθέτει θερμοστατούμενο κλίβανο στηλών, ο οποίος να δέχεται τουλάχιστον ενός (1) είδους τριχοειδείς στήλες. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.4 | Να είναι κατάλληλο για την τεχνική FAST GC, με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και προγραμματισμού των πιέσεων και των ροών. Εύρος πίεσης μεγαλύτερη ή ίση 140 psi και εύρος ροής μεγαλύτερη ή ίση 1.200ml/min. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.5 | Να μπορεί να δεχθεί τουλάχιστον δυο (2) εισαγωγείς και τουλάχιστον δυο (2) ανιχνευτές. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.6 | Κάθε ανιχνευτής και εισαγωγέας περισσότεροι των δυο | ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ |  |  |
| Ζ.1.1.7 | Β. ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.8 | B1. Να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) εισαγωγέα τύπου split/splitless με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.9 | Να δέχεται λόγο split (split ratio) από 0 έως τουλάχιστον 7500. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.10 | Β2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.11 | Να διαθέτει δίσκο αυτόματης δειγματοδότησης με τουλάχιστον δώδεκα (12) θέσεις φιαλιδίων δειγμάτων και δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης σε περισσότερες θέσεις. Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 200 φιαλίδια και πώματα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.12 | Δίσκος αυτόματης δειγματοδότησης πάνω απο είκοσι (20) θέσεις φιαλιδίων δειγμάτων. | ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ |  |  |
| Ζ.1.1.13 | Ικανότητα εύκολης επέκτασης για λειτουργία Solid Phase Microextraction (SPME). | ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ |  |  |
| Ζ.1.1.14 | Ελάχιστος όγκος ενέσιμου δείγματος 0.1μL. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.15 | Να εκτελεί πολλαπλές εκπλύσεις σύριγγας από τουλάχιστον δυο (2) διαλύτες. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.16 | Γ . ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΖΑΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.17 | Αναλυτή μάζας τριπλού τετραπόλου, απαραίτητα με προφίλτρο. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.18 | Πηγή ιονισμού υψηλής ενέργειας, θερμαινόμενη σε θερμοκρασία τουλάχιστον 300oC. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.19 | Μέθοδοι ιονισμού: Mε πρόσκρουση ηλεκτρονίων EI (Electron Impact). | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.20 | Μέθοδοι ιονισμού: Mε αρνητικό χημικό ιονισμό CI (Chemical Ionization) | ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ |  |  |
| Ζ.1.1.21 | Να μπορεί μελλοντικά να αναβαθμιστεί με μεθόδους ιονισμού CI και ΝCI. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.22 | Περιοχή μαζών μικρότερη ή ίση με 20 amu (ή Da) και μεγαλύτερη ή ίση με 1.000 amu (ή Da) σε full scan. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.23 | Σύστημα κενού αποτελούμενο από στροβιλομοριακές αντλίες | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.24 | Να διαθέτει απαραίτητα διπλό τριχοειδές νήμα (filament), για εναλλαγή από το λογισμικό σε περίπτωση καταστροφής του ενός, ώστε να μη διακοπεί η λειτουργία του οργάνου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.25 | Λειτουργία ΕΙ Full Scan: Να διαθέτει ευαισθησία εκφρασμένη σε λόγο σήματος προς θόρυβο για 1pg octafluoronaphthalene (OFN) μεγαλύτερη ή ίση από 500 | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.26 | Να διαθέτει ευαισθησία εκφρασμένη σε λόγο σήματος προς θόρυβο για 100 fg OFN μεγαλύτερη ή ίση από 3.000, για λειτουργία αντίδρασης πολλαπλής παρακολούθησης (ΕΙ MRM). | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.27 | Να έχει υψηλή ταχύτητα σάρωσης μεγαλύτερη ή ίση με 6.200 amu/sec (ή Da/sec). | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.28 | Η ταχύτητα της MRM να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 500 MRMs/sec. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.29 | O χρόνος dwell time να είναι μικρότερος ή ίσος από 1 msec. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.30 | Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.31 | Λογισμικό για έλεγχο όλου του συστήματος, δηλαδή του Αέριου Χρωματογράφου, Φασματογράφου Μάζας, καθώς και την καταγραφή και επεξεργασία αποτελεσμάτων. Πλήρη προγράμματα διαχείρισης δεδομένων, έρευνας βιβλιοθήκης, ποσοτικού προσδιορισμού κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.32 | Ηλεκτρονικός υπολογιστής πλήρης και κατάλληλος να δεχθεί το λογισμικό | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.33 | Να περιλαμβάνει βιβλιοθήκη φασμάτων NIST με πιστοποιητικό. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.34 | Ε. ΓΕΝΙΚΑ | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.35 | Δύο στήλες αέριας χρωματογραφίας της επιλογής μας. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.36 | Κατάλληλο σύστημα UPS για τη λειτουργία του συστήματος | ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ |  |  |
| Ζ.1.1.37 | Να παρέχεται εκπαίδευση στη λειτουργία του συστήματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών, από εξειδικευμένους επιστήμονες του τμήματος επιστημονικής εξυπηρέτησης του προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.38 | Όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα, μικροανταλλακτικά εγκατάστασης πλήρη σειρά εργαλείων. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.39 | Ο κατασκευαστής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2008 | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.40 | Ο προμηθευτής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2008 | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.41 | Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.1.42 | Εκπαίδευση των αναλυτών σε εξειδικευμένο εργαστήριο της κατασκευάστριας εταιρίας στο εξωτερικό για τουλάχιστον δυο (2) άτομα. | ΝΑΙ |  |  |

1. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει με την προσφορά του κατάλογο Ελλήνων πελατών.

2. Όλα τα αναφερόμενα στην προσφορά τεχνικά χαρακτηριστικά να προκύπτουν από αντίστοιχα έντυπα του κατασκευαστή.

3. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να επισημάνουν τα σημεία των αποκλίσεων του εξοπλισμού που προσφέρουν από την διακήρυξη. Για τον σκοπό αυτό η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από φύλλο συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές.

4. Ο προμηθευτής να διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος.

5. Το σύστημα να διαθέτει CE.

6. Οι προμηθευτές να προσκομίσουν δήλωση για ύπαρξη ανταλλακτικών τουλάχιστον για επτά έτη από την παράδοση.

7. Όλα τα παραπάνω πρέπει να διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους μαζί με εγκατάσταση και εκπαίδευση στο χώρο του Εργαστηρίου.

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ Z : Όργανα Εργαστηρίων Χημείας

Υποομάδα Z.3α :  Εξοπλισμός ανάλυσης νερού

Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Ζ.3α : 45.588,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ζ.3α.1 | Μετρητής Ολικού Οργανικού Άνθρακα TOC |  |  |  |
| Ζ.3α.1.1 | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
| Ζ.3α.1.2 | Να λειτουργεί με την αρχή της καταλυτικής οξείδωσης του δείγματος και μετατροπής του περιεχομένου άνθρακα σε CO2, το οποίο να ανιχνεύεται με τη μέθοδο μη διασπειρώμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας (NDIR). | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.3 | Να διαθέτει δυνατότητα μέτρησης κατευθείαν του ολικού άνθρακα (TC) και του ανόργανου άνθρακα (IC) σε υδατικά δείγματα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.4 | Να διαθέτει την ικανότητα μέτρησης και του μη πτητικού οργανικού άνθρακα (NPOC). | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.5 | Να διαθέτει απαραίτητα μελλοντική δυνατότητα μέτρησης σε αέρια δείγματα του TC, CO2 και TOC. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.6 | Να διαθέτει απαραίτητα μελλοντική ικανότητα σύνδεσης με εξάρτημα μέτρησης ολικού αζώτου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.7 | Να διαθέτει ικανότητα να συνδεθεί μελλοντικά με εξάρτημα για τον προσδιορισμό του πτητικού οργανικού άνθρακα (POC) με εύρος μετρήσεων από 0 έως 500 mg/l. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.8 | Να διαθέτει ικανότητα σύνδεσης με αυτόματο δειγματολήπτη υγρών δειγμάτων, από τον οποίο και να συνοδεύεται. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.9 | Να διαθέτει ικανότητα να συνδεθεί μελλοντικά με σύστημα μέτρησης στερεών δειγμάτων (π.χ. για μετρήσεις TOC σε λάσπη και χώμα). | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.10 | Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσδιορισμούς σε δείγματα νερών από υπερκαθαρά νερά ως διαλύματα αλάτων με υψηλές συγκεντρώσεις (όπως θαλασσινό νερό κ.λ.π.), καθώς επίσης σε δείγματα νερών με αιωρούμενα στερεά ως 0,8 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.11 | Να διαθέτει περιοχή μέτρησης: 0.005 έως 30.000 mg/L για τον ολικό άνθρακα (ΤC) 0.005 έως 35.000 mg/L για τον ανόργανο άνθρακα (IC). | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.12 | Να διαθέτει όριο ανίχνευσης ίσο ή καλύτερο από 4 μg/L. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.13 | Να διαθέτει επαναληψιμότητα καλύτερη από 1,5% CV. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.14 | Να διαθέτει χρόνο μέτρησης περίπου 3 min για τον ολικό άνθρακα (ΤC) και περίπου 3 min για τον ανόργανο άνθρακα (IC). | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.15 | Η εισαγωγή του υδατικού δείγματος να γίνεται αυτόματα με σύριγγα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.16 | Να διαθέτει όγκο ενέσιμου δείγματος από 10 έως 2.000 μL. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.17 | Να πραγματοποιεί απαραίτητα αυτόματη προσθήκη οξέος και απαέρωση του δείγματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.18 | Να πραγματοποιεί απαραίτητα αραιώσεις δειγμάτων και προτύπων. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.19 | Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εγκατάσταση και λειτουργία του οργάνου (σωληνώσεις σύνδεσης με τη φιάλη αέρα, πρότυπα κ.τ.λ.). | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.20 | Να διαθέτει ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και οθόνη LCD, για αυτόνομη λειτουργία, με το λογισμικό του συστήματος το οποίο θα πρέπει να έχει τις παρακάτω λειτουργίες: | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.21 | Έλεγχος – προγραμματισμός οργάνου: | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.22 | α. Αυτόματη επιλογή των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.23 | β. Αυτόματη επιλογή της βέλτιστης καμπύλης εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.24 | γ. Σε περίπτωση δείγματος εκτός καμπύλης να διαθέτει λειτουργία αυτόματης επιλογής συνθηκών ανάλυσης και να επαναναλύει το δείγμα υπό αυτές τις συνθήκες. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.25 | δ. Επανεκκίνηση του συστήματος σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.26 | Nα μπορεί απαραιτήτως να ελεγχθεί και από ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω κατάλληλου λογισμικού το οποίο να συνοδεύει το όργανο και να έχει απαραίτητα τη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων της ανάλυσης μέσω USB stick. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.27 | β. Αυτόματος δειγματολήπτης | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.28 | Το σύστημα του αναλυτή άνθρακα να συνοδεύεται από αυτόματο δειγματολήπτη με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.29 | Να είναι κατάλληλος για αναλύσεις TC, IC, TOC (TC-IC), NPOC σε δείγματα νερών. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.30 | Να διαθέτει τουλάχιστον οκτώ (8) θέσεις δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.31 | Να διαθέτει ικανότητα δειγματοληψίας από κάθε είδους περιέκτη. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.32 | Να διαθέτει ικανότητα αναβάθμισης σε δειγματολήπτη τουλάχιστον 16 θέσεων δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.33 | γ. προσθετοσ εξοπλισμοσ | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.34 | Το σύστημα του αναλυτή άνθρακα να συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα: | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.35 | Πλήρη σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.36 | Φιάλη αέρα καθαρότητας TOC. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.37 | Όλα τα απαραίτητα πρότυπα διαλύματα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.38 | Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και υλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση και αρχική λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.39 | δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.1.40 | Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του εργαστηρίου που θα του υποδειχθεί. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει την εξάσκηση στο λογισμικό, την εξάσκηση στη βαθμονόμηση του οργάνου και στη χρήση των επιμέρους τμημάτων και άλλων ευαίσθητων μερών του εξοπλισμού και την εφαρμογή στην ανάλυση δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Ζ.3α.2 | Ψυχόμενο λουτρό με κυκλοφορία (Κυκλοφορητής) |  |  |  |
| Ζ.3α.2.1 | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
| Ζ.3α.2.2 | Να διαθέτει θερμοστατικό σώμα για την ρύθμιση και τον έλεγχο της θερμοκρασίας του ύδατος από – 300C έως +800C τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.2.3 | Το θερμοστατικό σώμα να διαθέτει επίσης και αντλία για την κυκλοφορία του ύδατος. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.2.4 | Να διαθέτει μικροεπεξεργαστή ο οποίος να ελέγχει τα συστήματα ασφάλειας της υπερ-θέρμανσης και του χαμηλού επιπέδου του υγρού. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.2.5 | Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.2.6 | Η σταθερότητα θερμοκρασίας εντός της λεκάνης ύδατος να είναι ±0.30C τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.2.7 | Να διαθέτει χωρητικότητα λεκάνης τουλάχιστον 7 lt. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.2.8 | Να διαθέτει κάλυμμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.2.9 | Να διαθέτει εξωτερικές διαστάσεις περίπου: 300x440x650 mm (Μ xΠxΥ). | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.2.10 | Να διαθέτει δυναμικότητα αντλίας τουλάχιστον 4 lt/min. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.2.11 | Να διαθέτει θερμαντική ισχύ 1.300 Watt. | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Ζ.3α.3 | Ιοντόμετρο pH, ORP, ISE, oC -μετρο επιτραπέζιο |  |  |  |
| Ζ.3α.3.1 | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
| Ζ.3α.3.2 | Να διαθέτει οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας στην οποία να εμφανίζονται ταυτόχρονα όλες οι μετρήσεις, με μεγάλα ψηφία για καλύτερη ανάγνωση. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.3.3 | Να διαθέτει τις εξής περιοχές μετρήσεων: | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.3.4 | pH: -2…+16 pH αγωγιμότητα: 0…2000 mS/cm. τάση: ±2000 mV Ion: 0.01 ng/l……100 g/l ειδική αντίσταση: 0…200 ΜΩ.cm αλατότητα:0…70 ppt. TDS: 0…100 g/l Διαλελυμένο οξυγόνο: 0...60 mg/l θερμοκρασία: -5 έως 105ºC Πίεση: 600....1300 hPa | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.3.5 | Να έχει ακρίβεια/διακριτική ικανότητα: | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.3.6 | για το pH: 0.001 pH. για την αγωγιμότητα: 0.001 μS/cm. για την τάση: 0.1 mV Ion:0.01 ng/l για την θερμοκρασία: 0.1oC για την ειδική αντίσταση: 1Ω.cm. για την αλατότητα: 0.1 ppt. TDS: 0.01 mg/l Διαλελυμένο οξυγόνο: 0.01 mg/l | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.3.7 | Να διαθέτει δείκτη σταθερότητας ο οποίος να υπενθυμίζει στο χρήστη την κατάλληλη ώρα λήψης μέτρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.3.8 | Να υπάρχει δυνατότητα στιγμιαίας ακινητοποίησης της οθόνης για εύκολη ανάγνωση ή καταγραφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.3.9 | Να διαθέτει ένδειξη ώρας - ημερομηνίας . | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.3.10 | Να διαθέτει λειτουργίες GLP με εμφάνιση αναφοράς στην οθόνη. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.3.11 | Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης έως τουλάχιστον 10.000 τιμές συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων θερμοκρασίας, ώρας και ημερομηνίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.3.12 | Να διατίθεται λογισμικό συλλογής δεδομένων, κατάλληλο για σύνδεση με Η/Υ. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.3.13 | Να διαθέτει password για προστασία από ανεπιθύμητο χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.3.14 | Να διαθέτει θύρα USB. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.3.15 | Να διαθέτει λειτουργία αυτόματου κλεισίματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.3.16 | Να συνοδεύεται από κατάλληλα ηλεκτρόδια για την μέτρηση pH, αγωγιμότητας, διαλελυμένου οξυγόνου, καθώς και από όλα τα απαραίτητα πρότυπα διαλύματα βαθμονόμησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Ζ.3α. 4 | Λουτρό υπερήχων με θέρμανση, 5 L |  |  |  |
| Ζ.3α.4.1 | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
| Ζ.3α.4.2 | Να διαθέτει θερμοκρασιακό εύρος από 200C έως τουλάχιστον 800C. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.4.3 | Να έχουν απαραίτητα ικανότητα επιλογής μεταξύ δύο συχνοτήτων (40 Khz ή 59 Khz). | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.4.4 | Να διαθέτει χωρητικότητα δεξαμενής τουλάχιστον 4.5 lt. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.4.5 | Να διαθέτει ψηφιακό χρονόμετρο, με ικανότητα ρύθμισης από 1 έως τουλάχιστον 199 min. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.4.6 | Να υπάρχει ικανότητα ρύθμισης της ισχύος από 40% έως 100%, με βήμα 1%. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.4.7 | Να υπάρχει συναγερμός σε περίπτωση υπερθέρμανσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.4.8 | Να συνοδεύεται από κατάλληλο καπάκι και καλάθι από ανοξείδωτο ατσάλι. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.4.9 | Να διαθέτει εξωτερικές διαστάσεις περίπου: 320x170x230 mm (Μ xΠxΥ). | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Ζ.3α.5 | Συσκευή απόσταξης νερού, 8 L |  |  |  |
| Ζ.3α.5.1 | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
| Ζ.3α.5.2 | Η τροφοδοσία της συσκευής να γίνεται με νερό δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.5.3 | Να είναι κατάλληλο για εφαρμογές ICP/MS, HPLC, GC, TOC, IC, Ατομικής Απορρόφησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.5.4 | Η ποιότητα του παραγόμενου νερού να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις ASTM Type I standard (αντίσταση έως 18,2 ΜΩcm και περιεκτικότητα TOC 1-5 ppb). | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.5.5 | Η παραγωγή νερού να είναι ίση ή καλύτερη από 15 Lt / hr. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.5.6 | Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη της ποιότητας του νερού. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.5.7 | Να διαθέτει σύστημα προστασίας της αντλίας σε περίπτωση ανεπαρκούς ποσότητας νερού τροφοδοσίας στη δεξαμενή. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.5.8 | Στην οθόνη να εμφανίζονται οι εξής ενδείξεις ασφαλείας: | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.5.9 | α. Χαμηλή πίεση του νερού τροφοδοσίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.5.10 | β. Αυτόματη διακοπή της εσωτερικής αντλίας σε περίπτωση χαμηλής πίεσης, γεμάτου δοχείου αποθήκευσης και διακοπές του νερού τροφοδοσίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.5.11 | Η αλλαγή όλων των αναλωσίμων είναι απλή και να μπορεί να γίνει από τον χειριστή χωρίς την απαίτηση τεχνικού ή ειδικών εργαλείων. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3α.5.12 | Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα για την αρχική λειτουργία της συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |

1. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει με την προσφορά του κατάλογο Ελλήνων πελατών.

2. Όλα τα αναφερόμενα στην προσφορά τεχνικά χαρακτηριστικά να προκύπτουν από αντίστοιχα έντυπα του κατασκευαστή.

3. Ο προμηθευτής να διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος.

4. Το σύστημα να διαθέτει CE.

5. Όλα τα παραπάνω πρέπει να διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους μαζί με εγκατάσταση και εκπαίδευση στο χώρο του Εργαστηρίου.

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ Z : Όργανα Εργαστηρίων Χημείας

Υποομάδα Z.3β :  Εξοπλισμός ανάλυσης νερού

Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Ζ.3β : 9.546,80 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ζ.3β.1 | Αυτόματη πιπέττα, 0,5 - 10 ul, Standard |  |  |  |
| Ζ.3β.1.1 | Αριθμός μονάδων: | 2 |  |  |
| Ζ.3β.1.2 | Ρυθμιζόμενου όγκου | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.1.3 | Εύρος από 0,5 - 10 μL | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.1.4 | Απορριπτόμενο tip | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Ζ.5.2 | Αυτόματη πιπέττα, 100 - 1000 ul, Standard |  |  |  |
| Ζ.3β.2.1 | Αριθμός μονάδων: | 2 |  |  |
| Ζ.3β.2.2 | Ρυθμιζόμενου όγκου | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.2.3 | Εύρος από 100 - 1000 μL | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.2.4 | Απορριπτόμενο tip | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Ζ.3β.3 | Φασματοφωτόμετρο, UV-VIS, μονής δέσμης απλής δέσμης (single beam) |  |  |  |
| Ζ.3β.3.1 | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
| Ζ.3β.3.2 | Να έχει φασματικό εύρος από 190 έως 1.100 nm. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.3.3 | Να έχει εύρος σχισμής 5 nm ή καλύτερο. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.3.4 | Να έχει ακρίβεια μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από ( 1 nm. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.3.5 | Να έχει επαναληψιμότητα μήκους κύματος τουλάχιστον (0.3 nm. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.3.6 | Να έχει φωτομετρική ακρίβεια (0.005 Abs στο 1.0 Abs και (0.003 Abs στο 0.5 Abs μετρούμενη με πιστοποιημένο φίλτρο NIST 930D. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.3.7 | Να διαθέτει φωτομετρική επαναληψιμότητα τουλάχιστον ± 0,002Αbs στο 1,0 Αbs. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.3.8 | Να διαθέτει απαραίτητα μετρητή ωρών. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.3.9 | Να έχει σταθερότητα γραμμής βάσης (drift) μικρότερη από (0.001 Abs/h (μετά από προθέρμανση 2 ωρών). Η μέτρηση της σταθερότητας να γίνεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας ώρας. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.3.10 | Να διαθέτει επιπεδότητα γραμμής βάσης τουλάχιστον ± 0,010Αbs (μετά από προθέρμανση 1 ώρας). Η μέτρηση να γίνεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας ώρας. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.3.11 | Να έχει δυνατότητα λειτουργίας της πηγής με τρεις τρόπους: α. Αυτόματη αλλαγή λυχνίας για όλο το εύρος μέτρησης με δυνατότητα | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.3.12 | επιλογής από τον αναλυτή του σημείου αλλαγής της λυχνίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.3.13 | β. Μόνον με λάμπα δευτερίου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.3.14 | γ. Μόνον με λάμπα αλογόνου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.3.15 | Να εκτελεί απαραίτητα και τεκμηριωμένα αυτόματη ευθυγράμμιση της λυχνίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.3.16 | Να εκτελεί μετρήσεις: | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.3.17 | α. Σε ένα μεμονωμένο μήκος κύματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.3.18 | β. Να μετράει φασματική περιοχή και το φάσμα να απεικονίζεται στην οθόνη. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.3.19 | γ. Να εκτελεί ποσοτικές μετρήσεις με καμπύλη αναφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.3.20 | Να φέρει δειγματοφορέα έξι θέσεων απόλυτα αυτόματης λειτουργίας, με επιλογή του δείγματος αναφοράς έτσι ώστε να μην απαιτούνται επαναληπτικές μετρήσεις τυφλού σε λειτουργία διαδοχής. Να τεκμηριωθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.3.21 | Να συνοδεύεται από ένα ζεύγος κυψελίδων χαλαζία, οπτικής διαδρομής 10 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Ζ.3β.4 | Ανακινητήρας vortex |  |  |  |
| Ζ.3β.4.1 | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
| Ζ.3β.4.2 | Να διαθέτει επίπεδο εργασίας τουλάχιστον 20 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.4.3 | Να είναι κατασκευασμένος από ατσάλι με εποξική βαφή για να είναι ανθεκτικός στη διάβρωση από οξέα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.4.4 | Να έχει ένταση ανάδευσης τουλάχιστον 4 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.4.5 | Να διαθέτει εύρος ταχύτητας από 100 έως 3.000 rpm τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.4.6 | Να λειτουργεί αυτόματα με την άσκηση πίεσης, καθώς και να έχει την ικανότητα συνεχούς λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.4.7 | Να έχει κατανάλωση ισχύος 30 W. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.4.8 | Να έχει βάρος μικρότερο από 2 kg. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.4.9 | Να διαθέτει επίπεδο εργασίας τουλάχιστον 20 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Ζ.3β.5 | ΖΥΓΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 6000 g, 0.2 g |  |  |  |
| Ζ.3β.5.1 | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
| Ζ.3β.5.2 | Να διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη υγρών κρυστάλλων. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.5.3 | Να διαθέτει ενιαίο σύστημα ζύγισης, χωρις ελάσματα και ενώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.5.4 | Να έχει μέγιστο βάρος ζύγισης τουλάχιστον 6.200 g. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.5.5 | Να έχει ακρίβεια 0,1 g. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.5.6 | Να έχει επαναληψιμότητα (σ), (g): ( 0,1 g | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.5.7 | Να έχει γραμμικότητα : ( 0,2 g. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.5.8 | Να έχει συντελεστή ευαισθησίας στη θερμοκρασία: ± 5ppm/ºC (10°C έως 30°C). | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.5.9 | Να έχει δυνατότητα βαθμονόμησης με εξωτερικό πρότυπο βάρος. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.5.10 | Να διαθέτει έξοδο RS 232 για σύνδεση με PC. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.5.11 | Να μπορεί να λειτουργήσει απευθείας σε περιβάλλον Windows χωρίς να χρειάζεται πρόσθετο λογισμικό. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.5.12 | Να έχει δυνατότητα μέτρησης σε διαφορετικές μονάδες: g, kg, mg, %, τεμάχια (pcs), ct, mom κ.α. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.5.13 | Ο δίσκος ζύγισης να έχει διάμετρο 160 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.5.14 | Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz. | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Ζ.3β.6 | Θερμομανδύας, 100 ml |  |  |  |
| Ζ.3β.6.1 | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
| Ζ.3β.6.2 | Να είναι κατασκευασμένοι από ατσάλι με εποξική βαφή για να είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση από οξέα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.6.3 | Να διαθέτει θερμοκρασιακό εύρος έως 350 0C. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.6.4 | Να έχει ακρίβεια θέρμανσης ±5 0C ή καλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.6.5 | Να είναι κατάλληλοι για φιάλες διαμέτρου 64 mm και 105 mm αντίστοιχα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.6.6 | Να διαθέτουν θερμική μόνωση μέσω ceramicfiber. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.6.7 | Ο κάθε θερμομανδύας να συνοδεύεται από ράβδο στήριξης φιαλών και clamper. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.6.8 | Να πληρούν τα πρότυπα Protection Rating IP 30. | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Ζ.3β.7 | Θερμομανδύας, 500 ml |  |  |  |
| Ζ.3β.7.1 | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
| Ζ.3β.7.2 | Να είναι κατασκευασμένοι από ατσάλι με εποξική βαφή για να είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση από οξέα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.7.3 | Να διαθέτει θερμοκρασιακό εύρος έως 350 0C. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.7.4 | Να έχει ακρίβεια θέρμανσης ±5 0C ή καλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.7.5 | Να είναι κατάλληλοι για φιάλες διαμέτρου 64 mm και 105 mm αντίστοιχα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.7.6 | Να διαθέτουν θερμική μόνωση μέσω ceramicfiber. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.7.7 | Ο κάθε θερμομανδύας να συνοδεύεται από ράβδο στήριξης φιαλών και clamper. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.7.8 | Να πληρούν τα πρότυπα Protection Rating IP 30. | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Ζ.3β.8 | Φυγόκεντρος |  |  |  |
| Ζ.3β.8.1 | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
| Ζ.3β.8.2 | Να έχει ικανότητα υποδοχής κεφαλών με μέγιστο αριθμό δοκιμαστικών σωλήνων 12x15ml και 6x50ml. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.8.3 | Να έχει ρυθμιζόμενη ταχύτητα από 200 έως 6.000 rpm και η ρύθμιση να γίνεται με βήμα των 50 στροφών τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.8.4 | Επί της οθόνης να εμφανίζεται η προεπιλεγμένη ταχύτητα αλλά και η παρούσα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.8.5 | Να έχει χρονόμετρο έως 99 ώρες τουλάχιστον με βήμα του ενός λεπτού αλλά και ικανότητα συνεχούς λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.8.6 | Να είναι πλήρως ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.8.7 | Να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά ασφαλείας: | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.8.8 | α) Ηλεκτρονικό κλείδωμα στο καπάκι | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.8.9 | β) Έλεγχο μη ισοζυγισμένων δειγμάτων με διακοπή της λειτουργίας της με αυτόματη ένδειξη. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.8.10 | γ) Κατασκευή σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.8.11 | Να έχει διαστάσεις περίπου 28x37x26 cm (WxDxH). | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.8.12 | Να έχει βάρος έως 15 kg. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.8.13 | Να συνοδεύεται από γωνιακή κεφαλή με μέγιστο αριθμό δοκιμαστικών σωληναρίων 12x15ml και μέγιστη ταχύτητα φυγοκέντρησης 6.000 rpm. | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Ζ.3β.9 | Οξυγονόμετρο φορητό πλήρες |  |  |  |
| Ζ.3β.9.1 | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
| Ζ.3β.9.2 | Να διαθέτει οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.9.3 | Να διαθέτει τις εξής περιοχές μετρήσεων: | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.9.4 | pH: 0…+14 pH αγωγιμότητα: 0…100 mS/cm. τάση: ±1000 mV Διαλελυμένο οξυγόνο: 0...20 mg/l θερμοκρασία: 0 έως 100οC | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.9.5 | Να έχει ακρίβεια/διακριτική ικανότητα: | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.9.6 | για το pH: 0.01 pH. για την αγωγιμότητα: 0.01 μS/cm. για την τάση: 1 mV για την θερμοκρασία: 0.1οC Διαλελυμένο οξυγόνο: 0.01 mg/l | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.9.7 | Να διαθέτει λειτουργίες GLP με εμφάνιση αναφοράς στην οθόνη. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3β.9.8 | Να συνοδεύεται από κατάλληλο ηλεκτρόδιο μέτρησης διαλελυμένου οξυγόνου. | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Z.3β.10 | Θολερόμετρο (Νεφελόμετρο) - Ανάλυση νερού σετ, ISO |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
| Z.3β.10.1 | ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.2 | Μονάδες μέτρησης: NTU, FNU, FAU, ASBC και EBC. | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.3 | Εύρος Μέτρησης: 0 – 4000. | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.4 | Ανάλυση: 0.01 NTU/FNU (0.00-10.99)....0.1 NTU/FNU (11.00-109.9)....1 NTU/FNU (110-4000) | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.5 | Ακρίβεια Μέτρησης: ±2% (<100 NTU) και ±3% (>NTU). | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.6 | Ελάχιστη μετρήσιμη ένδειξη: 0,05 NTU. | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.7 | Φωτεινή πηγή: 860nm LED (ISO) Tungsten 2300 ΟC (EPA). | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.8 | ΧΛΩΡΙΟ | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.9 | Μονάδες μέτρησης: ppm, mg/L. | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.10 | Εύρος Μέτρησης: 0 – 10 ppm ολικό χλώριο. | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.11 | Ανάλυση: 0.01 ppm (0 – 5 ppm).....0.1 (5 – 10 ppm). | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.12 | Ακρίβεια Μέτρησης: ±0,02% ppm ή 2% (0 – 5 ppm) και ±10% (5 – 10 ppm). | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.13 | Ελάχιστη μετρήσιμη ένδειξη: 0,02 ppm. | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.14 | Φωτεινή πηγή: 525 nm LED. | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.15 | ΧΡΩΜΑ | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.16 | Μονάδες μέτρησης: CU (Color units). | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.17 | Εύρος Μέτρησης: 0 – 500 cu. | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.18 | Ανάλυση: 0,1 cu (0 – 99,9 cu).....1 cu (100 – 500 cu). | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.19 | Ακρίβεια Μέτρησης: ±0,5 cu ή 2% . | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.20 | Ελάχιστη μετρήσιμη ένδειξη: 0,2 cu. | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.21 | Φωτεινή πηγή: UV 375 nm LED | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.22 | Χρόνος Ανάγνωσης < 5 sec. | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.23 | Ιδανικές συνθήκες λειτουργίας: 0 – 50 ΟC και μέγιστο σχετικής ατμοσφαιρικής υγρασίας 90%. | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.24 | Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (auto – off function) μετά από 0, 5, 10 ή 30 λεπτά μη χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.25 | Οθόνη ενδείξεων LCD. | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.26 | Θάλαμος υποδοχής δείγματος 25mm με επίπεδη βάση. | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.27 | Μέγιστη ποσότητα δείγματος 10 ml σε καλυμμένη κυψελίδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.28 | Δυνατότητα βαθμονόμησης σε δύο (2) σημεία. | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.29 | Να λειτουργεί (και να περιλαμβάνει) μπαταρία 9V. | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.30 | Διάρκεια ζωής μπαταρίας: > 250 τέστ (EPA).........> 2500 τέστ (ISO). | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.31 | Δυνατότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz. | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.32 | Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ ή εκτυπωτή μέσω σειριακής θύρας RS232. | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.33 | Πολύγλωσσο διαχειριστικό μενού: τουλάχιστον Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά. | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.34 | Καθαρό βάρος συσκευής: 332g | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.35 | 0 NTU Standard, 60 ml | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.36 | 1 NTU Standard, 60 ml | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.37 | 10 NTU Standard, 60 ml | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.38 | 100 δισκία Χλωρίου, DPD#1 | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.39 | 100 δισκία Χλωρίου, DPD#3 | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.40 | Ειδικό Εξάρτημα Σύνθλιψης Δισκίων | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.41 | Σωλήνας συλλογής δείγματος 60 ml | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.10.42 | Τουλάχιστον 4 δοκιμαστικές κυψελίδες | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Z.3β.11 | Θερμόμετρο ψηφιακό, φορητό τσέπης |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 3 |  |  |
| Z.3β.11.1 | Ανοξείδωτη ενσωματωμένη ακίδα, με γρήγορη απόκριση, διαστάσεων 125 x 5mm | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.11.2 | Εύρος: -50 οC εώς +150 οC (600 oF) | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.11.3 | Ακρίβεια: 1 οC (4 oF) από τους –20οC εώς +100 οC | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.11.4 | Μπαταρία : 1 × 1.5V Μέγεθος "G13/A76" | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Z.3β.12 | ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΟ, Συσκευή μέτρησης χλωρίου |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
| Z.3β.12.1 | Ανθεκτικό στην υγρασία | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.12.2 | Φορητό (συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς) | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.12.3 | Απευθείας ένδειξη σε ppm χλωρίου (ελεύθερο, ολικό) | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.12.4 | Ακρίβεια φωτομέτρησης: ±0,001 AU | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.12.5 | Εύρος μέτρησης 0 – 4 ppm χλωρίου (αυξάνεται με αραίωση του δείγματος) | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.12.6 | Ακρίβεια μέτρησης 0,05 ppm χλωρίου | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.12.7 | Να διατίθεται με αντιδραστήρια για 100 μετρήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.12.8 | Να διαθέτει θύρα RS232 για σύνδεση με Η/Υ | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.12.9 | Να λειτουργεί με 9V μπαταρία ή προαιρετικά με μετασχηματιστή 220 V | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.12.10 | Σύμφωνο με τις μεθόδους EPA (EPA compliant) | ΝΑΙ |  |  |
| Z.3β.12.11 | Φέρει CE mark of conformity | ΝΑΙ |  |  |

1. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει με την προσφορά του κατάλογο Ελλήνων πελατών.

2. Όλα τα αναφερόμενα στην προσφορά τεχνικά χαρακτηριστικά να προκύπτουν από αντίστοιχα έντυπα του κατασκευαστή.

3. Ο προμηθευτής να διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος.

4. Το σύστημα να διαθέτει CE.

5. Όλα τα παραπάνω πρέπει να διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους μαζί με εγκατάσταση και εκπαίδευση στο χώρο του Εργαστηρίου.

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ Z : Όργανα Εργαστηρίων Χημείας

Υποομάδα Z.5 :  Εξοπλισμός ψύξης

Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Ζ.5 : 406,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.5.1 | ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
| Ζ.5.1.1 | Ενεργειακή κλάση A+ | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.5.1.2 | Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 175kWh | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.5.1.3 | Κλιματική κλάση SN-ST (10˚-38˚C) | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.5.1.4 | Συνολική μικτή χωρητικότητα: 109lt | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.5.1.5 | Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 80lt | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.5.1.6 | Μηχανικός χειρισμός | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.5.1.7 | Δυνατότητα υποτοιχισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.5.1.8 | Αναστρέψιμη φορά πόρτας | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.5.1.9 | Κατάψυξη 4 αστέρων | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.5.1.10 | Οπτικό σύστημα ειδοποίησης σε περίπτωση δυσλειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.5.1.11 | 3 συρτάρια αποθήκευσης | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.5.1.12 | Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10kg | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.6.1.13 | Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 24 ώρες | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Z.5.2 | ΨΥΓΕΙΟ |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
| Ζ.5.2.1 | Ψυκτικό σύστημα Cold wall | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.5.2.2 | Χωρητικότητα συντήρησης (ωφ): 166 λίτρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.5.2.3 | Χωρητικότητα κατάψυξης (ωφ): 55 λίτρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.5.2.4 | Ροδάκια πίσω και ποδαράκια εμπρός για την σταθεροποίηση και τη ρύθμιση σε ύψος | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.5.2.5 | Τέσσερα ράφια από γυαλί ασφαλείας, από τα οποία τρία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.5.2.6 | Κατάψυξη 4 αστέρων | ΝΑΙ |  |  |

1. Πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας: τουλάχιστον Ένα (1) έτος μαζί με εγκατάσταση και εκπαίδευση στο χώρο του Εργαστηρίου.

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ Z : Όργανα Εργαστηρίων Χημείας

Υποομάδα Z.6 :  Εξοπλισμός καθαρισμού δοχείων

Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Ζ.6 : 2.000,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.6.1 | Εργαστηριακό πλυντήριο |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
| Ζ.6.1.1 | δυνατότητα στεγνώματος | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.6.1.2 | Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) τουλάχιστον 44 x 55 x 52 | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.6.1.3 | 6 Προγράμματα πλύσης: Εντατικό, Γρήγορο, Μούλιασμα, Ευαίσθητα, Eco, Κανονικό | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.6.1.4 | Αντιπλημμυρική προστασία | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.6.1.5 | Anti-overflow | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.6.1.6 | Ένδειξη εξέλιξης πλύσης | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.6.1.7 | Απόδοση στεγνώματος A | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.6.1.8 | Ενεργειακή Κλάση A | ΝΑΙ |  |  |

1. Πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας: τουλάχιστον Ένα (1) έτος μαζί με εγκατάσταση και εκπαίδευση στο χώρο του Εργαστηρίου.

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ Θ :  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Υπο-Ομάδα Θ.5 : Υποστηρικτικός εξοπλισμός επεξεργασίας λυμάτων
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Θ.5 :  5.850,00€

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Θ.5.1 | Μανομετρικό σύστημα μέτρησης BOD 6 θέσεων |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Μανομετρικό σύστημα μέτρησης BOD |  |  |  |
|  | Αρχή μεθόδου: μανομετρική με ηλεκτρονικούς αισθητήρες πίεσης χωρίς την χρήση Hg, συνεχούς μέτρησης στη διάρκεια του προσδιορισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιοχές μέτρησης: Επτά (7) προεπιλεγόμενες περιοχές μέτρησης 0-40mg/l, 0-80mg/l, 0-200 mg/l, 0-400 mg/l, 0-800 mg/l | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ακρίβεια μέτρησης : 0.5 % στο εύρος μέτρησης στους 200 C | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η συσκευή να είναι κατάλληλη για μετρήσεις BOD από 1 έως 28 ημέρες και ο χειριστής να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη χρονική διάρκεια προσδιορισμού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η πτώση πίεσης από την κατανάλωση O2 να μετριέται συνεχώς από τους ηλεκτρονικούς αισθητήρες και να εκφράζεται σε mg/l BOD | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από την οξείδωση της οργανικής ύλης να δεσμεύεται παρουσία KOH που προστίθεται σε ειδική κάψα εντός της φιάλης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η εκκίνηση της μέτρησης να γίνεται αυτόματα μόλις σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία των δειγμάτων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλες οι μετρήσεις να αποθηκεύονται και μπορούν να ανακληθούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η συσκευή να διαθέτει ψηφιακή οθόνη ενδείξεων όπου να εμφανίζεται : η περιοχή μέτρησης, ο όγκος δείγματος, η τιμή BOD σε mg/L, υπολειπόμενος χρόνος μέτρησης και η θέση μέτρησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η συσκευή να παρέχεται μαζί με τις φιάλες amber glass, καλώδιο, μαγνήτες ανάδευσης, καπάκια με αισθητήρες πίεσης, μαγνητικές ράβδους, φιάλες ογκομετρικές, διάλυμα KOH και διάλυμα παρεμπόδισης νιτροποίησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Αγγλικά και συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά από την ημερομηνία παραλαβής. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |
| Θ.5.2 | Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας BOD5 |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Περιοχή θερμοκρασίας | 20 οC |  |  |
|  | Όγκος θαλάμου | >10 θέσεις για φιαλίδια 13mm |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από καπάκι προστασίας για την σωστή θερμοστάτηση των δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να λειτουργεί με ρεύμα 230V/50 Hz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά από την ημερομηνία παραλαβής. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |
| Θ.5.3 | Συσκευή μέτρησης θολότητας και αιωρούμενων στερεών |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά οργάνου |  |  |  |
|  | Να είναι φορητό και να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει δύο λειτουργίες: μέτρηση θολότητας και μέτρηση αιωρούμενων στερεών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι μετρήσεις θολότητας και η μέτρηση των αιωρούμενων στερεών να γίνονται με τον ίδιο αισθητήρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι κατάλληλο για μετρήσεις σε επιφανειακά ύδατα και υγρά απόβλητα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η μέτρηση της θολότητας να γίνεται κατά ISO7027 με γωνία 90 μοιρών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η μέτρηση των στερεών να γίνεται με σύστημα 6 κατευθύνσεων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιοχές μέτρησης θολότητας | 0,001–4.000 FNU |  |  |
|  | Περιοχές μέτρησης αιωρουμένων στερεών | 0,001–400 g/l |  |  |
|  | Ακρίβεια μέτρησης | <5% |  |  |
|  | Επαναληψιμότητα θολότητας | <5 % της τιμής μέτρησης |  |  |
|  | Επαναληψιμότητα TSS | <5 % της τιμής μέτρησης |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και φορτιστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από βαλιτσάκι φύλαξης μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει Θύρα RS485 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υλικό Αισθητηρίου | Ανοξείδωτος χάλυβας |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά από την ημερομηνία παραλαβής. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ Θ :  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Υπο-Ομάδα Θ.7 : Όργανα Ψυχομετρίας
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Θ.7 :  47.100,00€

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Θ.7.1 | Βιοδυναμικό και αισθητήριο φορητό μόνιτορ |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 2 |  |  |
|  | Συλλέγει κύματα σε υψηλή ανάλυση από EMG, ΖΟ, dZ/dt, και GSC channel | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπολογίζει και απεικονίζει σε πραγματική τιμή, καρδιακές και συμβολικές τιμές όπως LVET, PEP, SV, CO, HR, dZ/dt max, ZO, Mean IBI, RSA και αγωγιμότητα δέρματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρήση Λογισμικού PDA ACQ που συλλέγει δεδομένα σε συνεχή χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έως και 9 ώρες συνεχούς λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οθόνη αφής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιοδική ή συνεχόμενη καταγραφή δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απεικόνιση κυματομορφής σε πραγματικό χρόνο για PDA | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βιο-δυνητικός δεκτής με ενίσχυση 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, και 10.000 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνεχής συλλογή δεδομένων στη μνήμη ή μετάδοση με Wi-Fi (802.11g) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4 bit A / D, 500 ή 1000 ρυθμός δειγματοληψίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | SD κάρτα μνήμης (2GB) | ΝΑΙ |  |  |
|  | PDA ACQ λογισμικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συγχρονισμένη συλλογή και την ψηφιακή συλλογή ΑV | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα εξαχθέντα αρχεία είναι συμβατά με εφαρμογές λογισμικού IMP, HRV και EDA | NAI |  |  |
|  | φίλτρο 0.5 Hz - 2 kHz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λογισμικό φίλτρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά από την ημερομηνία παραλαβής. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |
| Θ.7.2 | Ασύρματο Router Επικοινωνίας Βιοδυναμικού Μονιτορ και Υπολογιστή |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Χρήση σε κλειστούς χώρους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υψόμετερο εως 2000 m | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θερμοκρασία για ασφαλή χρήση : 5°C to 40°C | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φάσμα Εισαγωγής Volt | ΝΑΙ |  |  |
|  | AC Input: 100-240VAC, 50-60Hz, 1A @ 115VAC | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναλογικές Θύρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2 Channels | ΝΑΙ |  |  |
|  | 12-Bit | ΝΑΙ |  |  |
|  | 10 kS/s | ΝΑΙ |  |  |
|  | +/- 10V | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ψηφιακές Θύρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4 Asynchronous Inputs | ΝΑΙ |  |  |
|  | ~500 S/s +/- 10% | ΝΑΙ |  |  |
|  | 0.8V Input Low Voltage | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2.0V Input High Voltage | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατό για βέλτιστη χρήση με δεδομένα Βιοδυναμικού Μονιτορ | ΝΑΙ |  |  |
|  | 9 RJ45 Ethernet Ports | ΝΑΙ |  |  |
|  | 10/100 Auto MDI/X | ΝΑΙ |  |  |
|  | 7 Front LAN + 1 Rear LAN | ΝΑΙ |  |  |
|  | DHCP enabled | ΝΑΙ |  |  |
|  | 1 Front WAN | ΝΑΙ |  |  |
|  | NAT + DHCP Client | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ασύρματο | ΝΑΙ |  |  |
|  | 802.11b - 2.4GHz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Bridged to LAN | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ήχος και Βίντεο | ΝΑΙ |  |  |
|  | περίπου 4 A/V κανάλια | ΝΑΙ |  |  |
|  | 75ohm BNC video | ΝΑΙ |  |  |
|  | 30fps NTSC, 25fps PAL | ΝΑΙ |  |  |
|  | Stereo RCA line level audio | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά από την ημερομηνία παραλαβής. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |
| Θ.7.3 | Βιοδυναμικό και αισθητήριο σταθερό μόνιτορ |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Συσκευή μετατροπής δεδομένων από φορητό μόνιτορ για επεξεργασία στα λογισμικά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έξι διαφορετικές μονάδες μέτρησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύγχρονή εγγραφή ήχου/βίντεο σε μορφή .mpg (με επιλογή A/V ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 16 bit A/D μετατροπή | ΝΑΙ |  |  |
|  | 250 ks/s Αναλογική δειγματοληπτικός ρυθμός | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επικοινωνία μέσω USB 2.0 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ψηφιακής θύρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Eπιλογή καναλιών μέσω λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Online filtering and transforms (software) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά από την ημερομηνία παραλαβής. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |
| Θ.7.4 | Λογισμικό Ανάλυσης Μεταβλητότητας Καρδιακών Ρυθμών (Heart Rate Variability) |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Συμβατό με Windows 7 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπολογίζει VLF, LF, HF / ισχύς RSA και RSA, HR ρυθμό αναπνοής, IBI , HR φάσματα ισχύος και της συχνότητας αιχμής χρησιμοποιώντας φασματική ανάλυση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξάγει ρυθμό αναπνοής από παραδοσιακό ρεσπιρόμετρο ή από καρδιογράφο (Z0 ή DZ / dt) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιτρέπει την εισαγωγή και εξαγωγή ECG πινάκων με χρονολογικές σειρές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η κατασκευή του όλου οργάνου γενικά να εγγυάται την αντοχή σε μηχανικές προσβολές και χημικές διαβρώσεις. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής του εξωτερικού του οργάνου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προγραμματιζόμενη από το χρήστη ζώνη ισχύος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γραφικός επεξεργαστής που επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή και διαγραφή των ECG δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εισαγάγει ASCII δεδομένα IBI για RSA και HR υπολογισμό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προσδιορίζει HR Μέσο HR, IBI, και ο μέσος IBI από ECG χρονοσειρές | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.7.5 | Λογισμικό θωρακικής Ρεοραφικής Ανάλυσης (Impedance Cardiography -IMP) |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Συμβατό με Windows 7 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπολογίζει LVET, ΠΕΠ, SV, CO, HR, Z0 και DZ / dt max | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τρεις μέθοδοι για τον υπολογισμό SV: Kubicek, Sramek-Bernstein και Bernstein-Lemmons | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπολογίζει TPR, όταν χρησιμοποιείται με την εφαρμογή πίεσης αίματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιτρέπει την εισαγωγή και εξαγωγή το ECG δεδομένων και Αντίσταση πινάκων με χρονολογικές σειρές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προσδιορίζει DZ / dt από Z0 ή χρησιμοποιεί DZ / dt σήμα όπου αυτά είναι διαθέσιμα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ε και Β αλγόριθμος ανίχνευσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προγραμματιζόμενος Rho, L | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προγραμματιζόμενα Z0 και DZ / dt | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματώνει πρόσφατα επικυρωμένες μαθηματικές μεθόδους για την ανίχνευση των Q και Β δομών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατό με μεγάλη γκάμα καρδιογράφων συμπεριλαμβανομένων MindWare MW1000A, MindWare BioNex IMP καρδιογράφο, HIC-2000, Minn 304B, Biopac NICO και EBI | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.7.6 | Ηλεκτρόδια Ag/Agcl |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 200 |  |  |
|  | Διαμέτρου 1 1/2'' διαμέτρου | ΝΑΙ |  |  |
|  | 7% Chloride Υγρό Gel | ΝΑΙ |  |  |
|  | Latex | OXI |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά από την ημερομηνία παραλαβής. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |
| Θ.7.7 | Ηλεκτρόδια Πολλαπλής Χρήσης EKG/ECG |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 200 |  |  |
|  | Διαμέτρου 1 1/2'' διαμέτρου | ΝΑΙ |  |  |
|  | 7% Chloride Υγρό Gel | ΝΑΙ |  |  |
|  | Latex | OXI |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά από την ημερομηνία παραλαβής. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |
| Θ.7.8 | HRV Λογισμικό |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 4 |  |  |
|  | Συμβατό με Windows 7 και παλαιότερο | 1 |  |  |
|  | Υπολογίζει,VLF, LF, HF/RSA power and RSA, HR, Ρυθμό Αναπνοής, Respiration Rate, IBI series, HR and Φάσμα δύναμης αναπνοής χρησιμοποιώντας φασματογράφο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπολογίζει ρυθμό αναπνοής και ευρύτητα αναπνοής από παραδοσιακό ρεσπιρόμετρο ή από καρδιογράφο (Z0 or dZ/dt) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιτρέπει εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων χρονοσειρών ECG για να μειώσει τον χρόνο του πειράματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβάνει ρυθμίσεις προγραμματισμού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εύκολη χρήση και διαχείριση γραφικών και ανίχνευσης δεδομένων χρονοσειρών ECG | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπολογισμός, HR, Mean HR, IBI, και μέσο IBI από ECG χρονοσειρές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εισαγωγή δεδομένων ASCII IBI για υπολογισμό RSA and HR calculation | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπολογισμός HR and IBI με χρονοσειρές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανίχνευση αλγορίθμων ECG, MAD/MED and IBI check | ΝΑΙ |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ Θ :  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Υπο-Ομάδα Θ.8 : Εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Θ.8 :  2.100,00€

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Θ.8.1 | Ψηφιακο μαγνητόφωνο (recorder) |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Φορητό στερεοφωνικό player υψηλής ανάλυσης. |  |  |  |
|  | Μέσο αποθήκευσης SDXC 64GB | ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ |  |  |
|  | dual dac | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη ανάλυση | 192-kHz/24-bit. |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά από την ημερομηνία παραλαβής. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |
| Θ.8.2 | Αυτοενισχούμενα Ηχεία MONITORS (ενεργά) |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
|  | ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ HXEIA MONITORS (ΕΝΕΡΓΑ)(ζευγος) |  |  |  |
|  | woofer | 8 ιντσών |  |  |
|  | tweeter | 2-2,5 ιντσες |  |  |
|  | ενισχυτές | διπλούς |  |  |
|  | εισοδοι | XLR & TRS 1/4 balanced &unbalanced καθώς και RCA, ρυθμιστικά για ένταση και HF (highfilter) |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά από την ημερομηνία παραλαβής. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ Θ :  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Υπο-Ομάδα Θ.9 : Εξοπλισμός μέτρησης εδάφους
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Θ.9 :  6.000,00€

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Θ.9.1 | Ειδική κασέτα μέτρησης ασβεστίου |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
|  | να είναι συμβατή με το ν αυτόματο αναλυτή εδάφους FIAstar 5000 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να περιέχει τα σχετικά φίλτρα 590nm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το όργανο να είναι πλήρες και έτοιμο για λειτουργία σε ρεύμα 220V / 50 Hz και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα για την εγκατάσταση του. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά από την ημερομηνία παραλαβής. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |  |
| Θ.9.2 | Ειδική κασέτα μέτρησης βορίου |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Να είναι συμβατή με το ν αυτόματο αναλυτή εδάφους FIAstar 5000 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να περιέχει τα σχετικά φίλτρα 1000nm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το όργανο να είναι πλήρες και έτοιμο για λειτουργία σε ρεύμα 220V / 50 Hz και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα για την εγκατάσταση του. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά από την ημερομηνία παραλαβής. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ Θ :  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Υπο-Ομάδα Θ.11 : Εργαστηριακός Εξοπλισμός Θαλάσσιων Διεργασιών
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Θ.11 :  54.436,00€

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Θ.11.1 | Κλίβανος υγρής αποστείρωσης |  |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |  |
|  | Χωρητικότητα περίπου 85 lt. Εσωτερικές διαστάσεις: 38 cm διάμετρος / 69 cm βάθος. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να είναι κατακόρυφου τύπου, με κυλινδρικό δοχείο αποστείρωσης, κατάλληλος για αποστείρωση στερεών, υγρών και θρεπτικών υλικών | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας και του χρόνου, με ψηφιακές ενδείξεις. Με έξοδο RS 232C και δυνατότητα να δεχθεί ενσωματωμένο εκτυπωτή. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η θερμοκρασία αποστείρωσης να ρυθμίζεται από περίπου 100οC έως 134οC, με βήμα 1οC. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ο χρόνος αποστείρωσης να ρυθμίζεται από 1 έως 60 min, με βήμα 1 min. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ο κλίβανος να είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, τύπου 316Τ. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Το θερμαντικό στοιχείο να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση και τις υψηλές θερμοκρασίες | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Το κάλυμα να διαθέτει ακτινωτό μηχανισμό κλειδώματος | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να είναι εξοπλισμένος με τα παρακάτω συστήματα ασφαλείας: Βαλβίδα ασφαλείας έναντι υπερπίεσης, που ενεργοποιείται όταν η πίεση υπερβαίνει το όριο του κλιβάνου. Θερμοστάτη ασφαλείας που διακόπτει την τροφοδοσία του θερμαντικού στοιχείου σε περίπτωση υπερθέρμανσης, είτε λόγω βλάβης του κυρίως θερμοστάτη, είτε λόγω ανεπαρκούς ποσότητας νερού. Διακόπτη ασφαλείας του καλύμματος που δεν επιτρέπει το άνοιγμά του όταν υπάρχει πίεση. Σύστημα ελέγχου επιπέδου νερού. Διπλό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας/πίεσης. Ο κλίβανος πηγαίνει στο stand by mode εάν δεν δουλέψει για 4 ώρες. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ο πίνακας ελέγχου να περιλαμβάνει: Αναλογικό μανόμετρο Ενδεικτική λυχνία συναγερμού σε περίπτωση υπερθέρμανσης Ενδεικτική λυχνία τέλους κύκλου αποστείρωσης Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας Ψηφιακή ένδειξη χρόνου Πλήκτρο εισαγωγής θερμοκρασίας Πλήκτρο εισαγωγής χρόνου/θερμοκρασίας | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά από την ημερομηνία παραλαβής. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από δύο καλάθια από διάτρητο φύλλο ανοξείδωτο χάλυβα διαφόρων διαστάσεων. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Θ.11.2 | Επιτραπέζιος αυτόματος Λυοφιλοποιητής (Freeze-dryer) |  |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |  |
|  | Από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό με δυνατότητα ψύξης εντός του ψυκτικού θαλάμου με κατάλληλο σχεδιασμό και διατάξεις για την αποφυγή επιμολύνσεων των δειγμάτων | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ικανότητα εξάχνωσης 5 kg νερού ανά 24ωρο | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Το κιβώτιο να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στη διάβρωση και εύκολο στον καθαρισμό υλικά όπως ανοξείδωτο χάλυβα ή/και χάλυβα με κάλυψη εποξειδικού τύπου | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να διαθέτει συλλέκτη από ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό, με δυνατότητα συλλογής 8 λίτρων | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Το σύστημα ψύξης να περιλαμβάνει αερόψυκτο συμπιεστή ισχύος ερμητικού τύπου ενός σταδίου 495W με δυνατότητα ψύξης του συλλέκτη τουλάχιστον εώς τους -550C. Το ψυκτικό μέσο να είναι φιλικό προς το περιβάλλον-απαραίτητα CFC free | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να παρέχει δυνατότητα είτε ανεξάρτητης ενεργοποίησης της ψύξης και του κενού από το χρήστη (manual mode) είτε αυτόματης διαδοχικής εκκίνησης ψύξης& κενού (automatic mode) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να διαθέτει ενσωματωμένο ρευματολήπτη για την τροφοδοσία της αντλίας κενού, ώστε να είναι δυνατή η διαδοχική εκκίνηση ψύξης και κενού. Να διαθέτει PLC σύστημα λειτουργίας. Να διαθέτει λειτουργία απόψυξης Να διαθέτει ηλεκτρονικό δείκτη κενού και αισθητήρα θερμοκρασίας | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να διαθέτει LCD οθόνη για την απεικόνιση των: προγραμματισμένων παραμέτρων& των παραμέτρων λειτουργίας alarm όπως alarm αύξησης της πίεσης του συμπιεστή, alarm δυσλειτουργίας του κεντρικού κυκλώματος του fan, alarm του αισθητήρα ραφιών θερμοκρασιών των ραφιών και του δείγματος | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η ένδειξη του κενού να απεικονίζεται σε mbar και της θερμοκρασίας σε 0C | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα: Αντλία & κατάλληλο σωλήνα κενού Φίλτρο κατακράτησης στην έξοδο της αντλίας Gas ballast για την μη επιστροφή των λαδιών Διαφανή κυλινδρικό θάλαμο με 3 θερμοστατούμενα ράφια και 8 ενσωματωμένες βαλβίδες κενού για φλάσκες και μπουκάλια με σύνδεση CN29/32 Mε ράφια διαμέτρου 160mm και αποστάσεως 70mm το καθένα και συνολικής επιφάνειας φόρτωσης να είναι 600cm2 Με σύστημα σφράγισης των φιαλιδίων εντός του θαλάμου για την μη επαφή των δειγμάτων με τον ατμοσφαιρικό αέρα Με 376 γυάλινα φιαλίδια χωρητικότητας 10ml σε συμφωνία DIN58366 Mε 376 γυάλινα φιαλίδια χωρητικότητας 13,5ml σε συμφωνία DIN58366 Με 1250 λαστιχένια πώματα σφράγισης και caps αλουμινίου | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η αντλία είναι δύο σταδίων, με ροή 6m3/h, 1450rpm και κενού με το gas ballast 3E-2 mbar ( χωρίς gas ballast 4E-4) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η αντλία να διαθέτει θερμικό στοιχείο ασφάλειας σε περίπτωση υπερθέρμανσής της | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να διαθέτει CE και ISO | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά από την ημερομηνία παραλαβής. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |  |
| Θ.11.3 | Φασματοφωτόμετρο διπλής δέσμης |  |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |  |
|  | Τύπου διπλής δέσμης. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Περιοχή μήκους κύματος: 190-1100nm με μονοχρωμάτορα. Βαθμονόμηση μήκους κύματος: αυτόματη, με την έναρξη λειτουργίας του οργάνου. Εύρος φωτεινής δέσμης: 1,5nm. Ακρίβεια μήκους κύματος: ±0,3nm. Επαναληψιμότητα μήκους κύματος: ±0,1nm. Διαχεόμενο φως: <0,05%. Θόρυβος: ±0,00016 Abs. Σταθερότητα γραμμής βάσης: 0,0003 Abs/ώρα. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Φωτεινή πηγή: λυχνίες δευτερίου και αλογόνου (και για το ορατό και για το υπεριώδες). | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Περιοχές μέτρησης: απορρόφηση από -3.000 έως +3.000Α. Συγκέντρωση από 0-9999. Διαπερατότητα από 0-300%Τ. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Λειτουργία ελεγχόμενη από ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή με οθόνη. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Έξοδος για σύνδεση με εκτυπωτή και για σύνδεση με Η/Υ | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένα προγράμματα: α. Προσδιορισμός συγκέντρωσης δείγματος με χρήση πρότυπων καμπυλών συγκέντρωσης-απορρόφησης, β. Προσδιορισμός μεταβολών απορρόφησης (απλή κινητική) ανα τακτά χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται από τον χρήστη, γ. Προσδιορισμός ταχύτητας αντιδράσεων δ. Σάρωση μήκους κύματος στην περιοχή του φάσματος που επιλέγεται από τον χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη και μόνιμης αποθήκευσης 20 μεθόδων. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Φέρει υποδοχέα κυψελλίδων οπτικής διαδρομής 10mm. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά από την ημερομηνία παραλαβής. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |  |
| Θ.11.4 | Φωτόμετρο ELISA |  |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |  |
|  | Δυνατότητα μέτρησης σε όλους τους τύπους πλακών 96 θέσεων, 48 θέσεων και strips | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα για ταυτόχρονη διεξαγωγή έως 12 διαφορετικών τεστ στην ίδια πλάκα και αποθήκευση έως 10.000 αποτελεσμάτων | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Οπτικό σύστημα 8 διαύλων. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η λειτουργία ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή, με ενσωματωμένο λογισμικό. Με μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Περιοχή μέτρησης απορρόφησης: 0.001 – 3.500 OD Φωτομετρική ακρίβεια μέτρησης :±0.01 Abs από 0-2 Α Επαναληψιμότητα: <1% Γραμμικότητα: <1% από 0-1.5 Α ΣταθερότηταL < 0,005Abs/10min | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Περιοχή μέτρησης φάσματος: 400-700 nm | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Με χωρητικότητα 8 φίλτρων, παραδίδεται με 4 εγκατεστημένα φίλτρα παρεμβολής (405, 450, 492 και 630nm). | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Με ενσωματωμένο σύστημα ανάδευσης της πλάκας, με δυνατότητα προγραμματισμού της ταχύτητας και του χρόνου ανάδευσης. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Με ενσωματωμένο θερμικό καταγραφικό, ενώ έχει δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό εκτυπωτή. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διαβάζει απορροφήσεις στο ελάχιστο χρονικό διάστημα των 5 δευτερολέπτων για μονό μήκος κύματος και 12 για διπλό. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά από την ημερομηνία παραλαβής. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |  |
| Θ.11.5 | Πλυστικό ELISA |  |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |  |
|  | Πλήρως αυτοματοποιημένο προγραμματιζόμενο σύστημα, με λειτουργία ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Κατάλληλο για οποιονδήποτε τύπο μικροπλακών 96 θέσεων ή για μεμονωμένα strips, με πυθμένα επίπεδο, τύπου U ή τύπου V. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένο λογισμικό, LCD οθόνη και πληκτρολόγιο μεμβράνης. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εκτελεί ταυτόχρονη έκπλυση όλων των βοθρίων μίας στήλης (ή μίας σειράς). Η κεφαλή του πλυστικού φέρει 1x8 σωλήνες. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κεφαλή πλυστικών 1x12. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η θέση της κεφαλής ρυθμίζεται αυτομάτως, με αυτόματη ανίχνευση του βάθους των βοθρίων. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Με ενσωματωμένο αυτόματο πρόγραμμα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση 100 πρωτοκόλλων έκπλυσης. Παρέχει δυνατότητα προγραμματισμού πρωτοκόλλων για έκπλυση όλων των στηλών της μικροπλάκας. Σε κάθε πρωτόκολλο επιλέγονται οι παρακάτω παράμετροι: • ο αριθμός των κύκλων έκπλυσης από 0 έως 9 • ο όγκος πλυστικού που διανέμεται από 50 έως 3000 μl • ο χρόνος παραμονής του πλυστικού σε κάθε βοθρίο από 0 sec έως 300 sec • ο χρόνος ανακίνησης από 0 sec έως 300 sec. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ο εναπομένων στο βοθρίο όγκος, μετά την αναρρόφηση, είναι <2 μl ανά βοθρίο. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Παραδίδεται με δύο φιάλες υγρού έκπλυσης χωρητικότητας 2 l η κάθε μία, μία φιάλη απεσταγμένου νερού 2 l, και μία φιάλη αποβλήτων, χωρητικότητας 2 l. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά την εγκατάσταση του συστήματος | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |  |
| Θ.11.6 | Ψυχόμενη φυγόκεντρος |  |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |  |
|  | Η λειτουργία της ελέγχεται πλήρως από μικροεπεξεργαστή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διαθέτει επαγωγικό κινητήρα συχνότητας, χωρίς ψήκτρες. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Είναι επιτραπέζια. Επίπεδο θορύβου <61 dBA. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διαθέτει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης των κεφαλών. Σύστημα εύκολης και γρήγορης αλλαγής κεφαλών με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς εργαλεία, ενώ έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας σε 6 τουλάχιστον ξένες γλώσσες και το καπάκι ανοίγει με μοτέρ. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διαθέτει τα παρακάτω συστήματα ασφαλείας: κάλυμμα με ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα, βοηθητικό μηχανικό μηχανισμό για άνοιγμα του καλύμματος σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, παρεμπόδιση έναρξης φυγοκέντρησης με ανοικτό κάλυμμα, παρεμπόδιση ανοίγματος του καλύμματος κατά τη διάρκεια της φυγοκέντρησης, σύστημα ανίχνευσης της ανισοζύγισης των δειγμάτων με αυτόματη παύση της φυγοκέντρησης. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει πληκτρολόγιο μεμβράνης με πλήκτρα: ρύθμισης της ταχύτητας φυγοκέντρησης (RPM) ή της δύναμης φυγοκέντρησης (RCF), ρύθμισης της διάρκειας φυγοκέντρησης, επιλογής των ρυθμών επιτάχυνσης και επιβράδυνσης (9 επιλογές), σύντομης φυγοκέντρησης, ρύθμισης της θερμοκρασίας και ανάκλησης έως 6 προγραμμάτων. Ψηφιακές ενδείξεις στην οθόνη της φυγοκέντρου, όλων των σχετικών παραμέτρων. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διαθέτει σύστημα διάγνωσης που ελέγχει τη φυγόκεντρο. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εύρος ρύθμισης ταχύτητας: τουλάχιστον έως 15.000 RPM. Ρύθμιση δύναμης φυγοκέντρησης τουλάχιστον έως 25.000 xG. Εύρος ρύθμισης χρόνου από 0 έως 10 τουλάχιστον ώρες και θέση συνεχούς λειτουργίας. Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 9 ρυθμών επιτάχυνσης και 10 ρυθμών επιβράδυνσης. Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: από -10οC έως +40οC, με δυνατότητα πρόψυξης στους 4οC. Μέγιστη χωρητικότητα τουλάχιστον 1600 ml. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Συνοδεύεται από συμβατή με τη φυγόκεντρο αρθρωτή κεφαλή 4 θέσεων, μέγιστης ταχύτητας περίπου 5.000 RPM (4.700 xG), με 4 δοχεία με καπάκια βιολογικής ασφάλειας, που «κουμπώνουν» εύκολα και γρήγορα, για την άμεση τοποθέτηση 4 φιαλών 400ml και την τοποθέτηση μικρότερων σωληναρίων μέσω κατάλληλων υποδοχέων. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Συνοδεύεται από συμβατή με τη φυγόκεντρο γωνιακή κεφαλή από ανθρακόνημα, για μεγάλη αντίσταση στη διάβρωση και 5ετή εγγύηση, για 6 σωληνάρια 50 ml τύπου Falcon και ισάριθμα 15 ml τύπου Falcon, με μέγιστη ταχύτητα 13.000 RPM, μέγιστη δύναμη φυγοκέντρησης 18.500 xG. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από τα σετ υποδοχέων για μπουκάλια 250 ml (για 4 συνολικά μπουκάλια), για σωλήνες 15 ml κωνικού τύπου Falcon (για 36 συνολικά σωλήνες) και για σωλήνες 50 ml κωνικού τύπου Falcon (για 16 συνολικά σωλήνες). | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά την εγκατάσταση του συστήματος. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |  |
| Θ.11.7 | Φυγόκεντρος Eppendorf |  |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |  |
|  | Η λειτουργία της ελέγχεται πλήρως από μικροεπεξεργαστή. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διαθέτει επαγωγικό κινητήρα συχνότητας, χωρίς ψήκτρες. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να μπορεί να δέχεται μεγάλη ποικιλία κεφαλών. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να είναι αθόρυβη <56 dB και γρήγορη στην επιτάχυνση και στην επιβράδυνση προς και από τη μέγιστη ταχύτητα: 9 και 12 δευτερόλεπτα αντίστοιχα. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας, συμπερ. IVD (In Vitro Diagnostics). | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει πληκτρολόγιο μεμβράνης με πλήκτρα: ρύθμισης της ταχύτητας φυγοκέντρησης (RPM) ή της δύναμης φυγοκέντρησης (RCF), ρύθμισης της διάρκειας φυγοκέντρησης, επιλογής των ρυθμών επιτάχυνσης και επιβράδυνσης, σύντομης φυγοκέντρησης, απασφάλισης του καλύμματος. Ψηφιακές ενδείξεις στην οθόνη της φυγοκέντρου. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διαθέτει σύστημα διάγνωσης που ελέγχει τη φυγόκεντρο. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εύρος ρύθμισης ταχύτητας: έως 14.800 RPM. Ρύθμιση δύναμης φυγοκέντρησης έως 21.000 xG. Εύρος ρύθμισης χρόνου: από 0 έως 99 min. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να συνοδεύεται με συμβατή με τη φυγόκεντρο γωνιακή κεφαλή για 24 σωλήνες 1,5-2,0 ml, με καπάκι βιοασφάλειας που να κουμπώνει εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να συνοδεύεται με συμβατή με τη φυγόκεντρο γωνιακή κεφαλή για 36 σωλήνες 0,5 ml. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά από την ημερομηνία παραλαβής. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ I:  Επιστημονικά Όργανα Πεδίου
Υπο-Ομάδα Ι.2: Εξοπλισμός μετρήσεων πεδίου υπογείου νερού
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Ι.2:  17.040,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πολυμετρικός Αισθητήρας Πεδίου (ΜultiParameter probe) |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | ΠΟΛΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ (MultiParameter probe) ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ TAYTOXRONH ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (κατ'ελάχιστον βάθος στάθμης, Τ, EC, pH, O2, ORP) προσαρτημένος σε καλώδιο μήκους τουλάχιστον 100m |  |  |  |
|  | Κατάλληλο για μετρήσεις πεδίου σε υπόγεια νερά και σε γεωτρήσεις με διάμετρο ≥ 50 mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διάμετρος πολυμετρικού αισθητήρα | ≤ 50mm |  |  |
|  | Το προσαρτημένο καλώδιο να είναι κυλινδρικό και μεγάλης αντοχής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μήκος προσαρτημένου καλώδιου | ≥100m |  |  |
|  | Ανθεκτικότητα πολυμετρικού αισθητήρα σε θερμοκρασίες | ≥ 50 oC |  |  |
|  | Ο πολυμετρικός αισθητήρας να δέχεται αισθητήρια ηλεκτρόδια για ταυτόχρονη παρακολούθηση των παραμέτρων βάθος στάθμης, Τ, EC, pH, O2, ORP, κατ' ελάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελάχιστο εύρος μέτρησης αισθητήρα Θερμοκρασίας(Τ) | -5 oC - 50 oC |  |  |
|  | Ελάχιστο εύρος μέτρησης αισθητήριου ηλεκτρόδιου Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας (EC) | 0-200mS |  |  |
|  | Ελάχιστο εύρος μέτρησης αισθητήριου ηλεκτρόδιου pH | 0-14 |  |  |
|  | Ελάχιστο εύρος μέτρησης αισθητήριο ηλεκτρόδιο Διαλυμένου Οξυγόνου (Ο2) | 0-40mg/l |  |  |
|  | Ελάχιστο εύρος μέτρησης αισθητήριο ηλεκτρόδιο Δυναμικού Οξειδαναγωγής (ORP) | -1.200mV - 1.200mV |  |  |
|  | Πρόσθετα αισθητήρια ηλεκτρόδια για μέτρηση συγκεντρώσεων ιόντων (πχ. ΝΟ3-, Cl-, Ca2+) του πολυαισθητήρα | Να Αναφερθεί |  |  |
|  | Να διαθέτει χειριστήριο με οθόνη υγρών κρυστάλων (LCD) και πληκτρολόγιο για τη "manual" λειτουργία του οργάνου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων (να διαθέτει data logger) με διαθέσιμη μνήμη | ≥ 2500 μετρήσεων κάθε παραμέτρου |  |  |
|  | Δυνατότητα σύνδεσης και λειτουργίας μέσω φορητού υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύμπανο περιτύλιξης καλωδίου από ανθεκτικό υλικό | Να Αναφερθεί |  |  |
|  | Να έχει χρόνο συνεχούς λειτουργίας με μπαταρίες που να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διαθέσιμης μνήμης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από σετ διαλυμάτων ή/και λογισμικό βαθμονόμησης για κάθε παράμετρο (pH, EC, ORP, O2. κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Nα είναι φορητό και να έχει χερούλι ή βαλίτσα μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 2 έτη |  |  |
| Ι.2.2 | Σταθμήμετρο Γεωτρήσεων |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Σταθμήμετρο Γεωτρήσεων μήκους 150m |  |  |  |
|  | Να έχει μηχανισμό με ηχητικό σήμα και με φωτεινό σηματοδότη με την επαφή του αισθητήρα με το νερό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι κατάλληλος για όλα τα είδη υπόγειου νερού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει βαθμονομημένη ταινία ή βαθμονομημένο κυλινδρικό καλώδιο από ανθεκτικό υλικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μήκος ταινίας ή κυλινδρικού καλώδιου | ≥ 150m |  |  |
|  | Διάμετρος αισθητήρα του να έχει διάμετρο ≤ 15 mm | ≤ 15 mm |  |  |
|  | Να διαθέτει On/off διακόπτη, φρένο και χερούλι μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 1 έτος |  |  |
| Ι.2.3 | Δειγματολήπτες υπογείου νερού |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων | 2 (συσκευασίες των 24 τεμάχιων, σύνολο 48) |  |  |
|  | Δειγµατολήπτης Υγρών κατάλληλος για υπόγεια ύδατα |  |  |  |
|  | Κατάλληλος για δειγματοληψία υπόγειων υδάτων για προσδιορισμό Βαρέων Μεταλλων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατασκευασµένος από HDPE | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το επάνω τµήµα είναι ηµίκλειστο, εξασφαλίζοντας την ελάχιστη ανάµειξη του δείγµατος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατάλληλος για δειγματοληψία σε βάθος έως 200m | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όγκος δειγµατολήπτη | 1Lt |  |  |
|  | Μήκος δειγµατολήπτη | ≤ 97 cm |  |  |
|  | Διαµέτρος δειγµατολήπτη | ≤ 40 mm |  |  |
|  | Να είναι εύκολος στον καθαρισµό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάθε δειγματολήπτης να συνοδεύεται από 2 εξαρτήµατα εκκένωσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα εξαρτηματα εκκένωσης να είναι κατασκευασμενα από τεφλόν | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 1 έτος |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ I:  Επιστημονικά Όργανα Πεδίου
Υπο-Ομάδα Ι.4: Όργανα μέτρησης χημικών χαρακτηριστικών λυμάτων
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Ι.4:  6.500,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι.4.1 | Αυτόματος Δειγματολήπτης Εξοπλισμένος με Περισταλτική Αντλία για τη Λήψη Δειγμάτων Επιφανειακού Νερού και Υγρών Αποβλήτων |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Η αντλία αναρρόφησης να είναι περισταλτικού τύπου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα κατακόρυφης ανύψωσης του δείγματος έως 8 m τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επαναληψιμότητα στον όγκο δειγματοληψίας: ±5% στα 200 ml δείγματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο όγκος δειγματοληψίας να μπορεί να προγραμματιστεί από 10ml – 10.000 ml | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την λήψη δειγμάτων σε δοχεία πολυαιθυλενίου χωρητικότητας >10lt | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί και άλλα δοχεία δειγματοληψίας, γυάλινα ή πλαστικά, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει φίλτρο αναρρόφησης κατασκευασμένο από Teflon | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η γραμμή αναρρόφησης να καθαρίζεται αυτόματα με αέρα πριν και μετά από κάθε δειγματοληψία, ενώ και η διάρκεια καθαρισμού να ρυθμίζεται αυτόματα, ανάλογα με το μήκος της γραμμής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η γραμμή αναρρόφησης να ξεπλένεται αυτόματα με το προς δειγματοληψία υγρό, από μία έως τρεις φορές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εάν το δείγμα δεν ληφθεί με την πρώτη φορά, ο κύκλος δειγματοληψίας να μπορεί να επαναλαμβάνεται | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υπάρχει δυνατότητα δειγματοληψίας και χειροκίνητα (manual mode), χωρίς την ανάγκη χρήσης κάποιου προγράμματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα αυτόματου τερματισμού της δειγματοληψίας, είτε μετά από ένα πλήρη κύκλο του διανομέα, είτε μετά από τη συλλογή προκαθορισμένου αριθμού δειγμάτων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού διαστήματος μεταξύ δύο δειγμάτων είτε ως προς τους παλμούς παροχής, από 1 – 9.999 παλμούς παροχής, είτε ως προς το χρόνο, από 1– 999 ώρες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι τριών (3) προγραμμάτων δειγματοληψίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα δειγματοληψίας ενός δείγματος σε πολλά δοχεία ή πολλών δειγμάτων σε ένα δοχείο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα προγραμματισμού εκκίνησης δειγματοληψίας με: |  |  |  |
|  | α) 1 – 9.999 λεπτά ή παλμούς παροχής σε βήματα μιας μονάδας | ΝΑΙ |  |  |
|  | β) ώρα και ημέρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | γ) ώρα, ημέρα, εβδομάδα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες από 00C – 500C | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η τροφοδοσία να γίνεται με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12VDC ή/και με τροφοδοσία από το δίκτυο | ΝΑΙ |  |  |
|  | To περίβλημα της αντλίας και του πίνακα ελέγχου να είναι από πολυμερές υψηλής αντοχής, υδατοστεγές, αδιαπέραστο από τη σκόνη, αντιδιαβρωτικό και ανθεκτικό στον πάγο, με προστασία κατά ΝΕΜΑ 4Χ0,6 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το εξωτερικό περίβλημα, που προστατεύει και καλύπτει όλα τα συστήματα του δειγματολήπτη να είναι ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα για τη λειτουργία του | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το πλήρες σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών, με δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης μέχρι και 5 έτη μέσω υπογραφής συμβολαίου συντήρησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελάχιστος ρυθμός άντλησης νερού | ≤ 0.1 ml/min |  |  |
|  | Μέγιστος ρυθμός άντλησης νερού | ≥ 1800 ml/min |  |  |
|  | Δυνατότητα χρήσης σωλήνων (tubes) σιλικόνης διαφορετικών διαστάσεων για την άντληση υδατικών διαλυμάτων | NAI |  |  |
|  | Εξαρτήματα: H συγκεκριμένη συσκευή να συνοδεύεται από: |  |  |  |
|  | Σωλήνα (tube) σιλικόνης για λήψη υδατικών δειγμάτων | Μήκους ≥ 5 μέτρων |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 1 έτος |  |  |
| Ι.4.2 | Δύο περισταλτικές αντλίες διπλής κεφαλής για ελεγχόμενη παροχή υδατικών διαλυμάτων με έναν Αναλογικό Οδηγό για τη ρύθμιση λειτουργίας τους |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά περισταλτικών αντλιών |  |  |  |
|  | Κάθε περισταλτική αντλία έχει να διπλη κεφαλή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελάχιστος ρυθμός άντλησης νερού | ≤ 0.5 ml/min |  |  |
|  | Μέγιστος ρυθμός άντλησης νερού | > 1000 ml/min |  |  |
|  | Δυνατότητα χρήσης σωλήνων (tubes) σιλικόνης διαφορετικών διαστάσεων για την άντληση υδατικών διαλυμάτων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από: |  |  |  |
|  | Σωλήνα σιλικόνης μήκους 5 μέτρων για άντληση υδατικών διαλυμάτων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά αναλογικού οδηγού |  |  |  |
|  | Να είναι συμβατός με τις παραπάνω περισταλτικές αντλίες διπλής κεφαλής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 1 έτος |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ I:  Επιστημονικά Όργανα Πεδίου
Υπο-Ομάδα Ι.10: Εξοπλισμός καταγραφής ήχου 
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Ι.10:  3.200,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι.10.1 | Automated recorder unit |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων | 4 |  |  |
|  | Αυτόματος ηχητικός καταγραφέας πεδίου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: |  |  |  |
|  | Πλήρως παραμετροποιήσημο- αυτόματο σύστημα έναρξης-λήξης καταγραφής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επεξεργαστής | Qualcomm Quad Core 2.3GHz |  |  |
|  | Καρτα μνημης Micro sd | 64gb |  |  |
|  | Να συμπεριλαμβάνει εξωτερικό μικρόφωνο + καλώδια σύνδεσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τροφοδοσία | Μπαταρία |  |  |
|  | Δυνατότητα εξωτερικής τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συμπεριλαμβάνει xlr adapter | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 1 έτος |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ I:  Επιστημονικά Όργανα Πεδίου
Υπο-Ομάδα Ι.11: Εξοπλισμός επιστημονικών οργάνων για δασολογικές εφαρμογές και μελέτες 
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Ι.11:  3.400,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι.11.1 | Όργανο μέτρησης ύψους δέντρων/ συστάδων με χρήση Laser (υψηλής ακρίβειας) |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Όργανο μέτρησης αποστάσεων, κλίσεων και υψών αντικειμένων. Πρέπει να μπορεί να μετρηθεί η απόσταση και η κλίση ενός αντικειμένου από το όργανο και να υπολογίζει με ακρίβεια το ύψος του. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μετρητική εμβέλεια : από 1 m μέχρι και 1000 m ή καλύτερο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τυπική ακρίβεια κλίσης: ± 0.5’ . | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τυπική ακρίβεια μέτρησης σε κοντινά αντικείμενα: ± 1 m ή και καλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέτρηση σε μέτρα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει ψηφιακή εύρεση σημείου μεγέθυνσης τουλάχιστον 4x ώστε να μπορούν να μετρηθούν γρήγορα και εύκολα μεγάλες αποστάσεις. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη τεχνολογία BLUETOOTH® και τα αποτελέσματα των μετρήσεων να μεταφέρονται ασύρματα και με ακρίβεια σε POCKET PCs, PCs ή κινητά τηλέφωνα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 1 έτος |  |  |
| Ι.11.2 | Μετρητής υδατοπερατότητας και διήθησης νερού σε καμένες εκτάσεις (Minidisk Infiltrometer) |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Να αποτελείται από έναν θάλαμο (σωλήνα) από πολυάνθρακα με ένα ημι-διαπερατό ατσαλένιο δίσκο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνολικό μήκος: 32,7 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εύρος αναρρόφησης: 0,5 έως 7 cm αναρρόφησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όγκος νερού που χρειάζεται για την λειτουργία του: 135 ml | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διάμετρος δίσκου από ανοξείδωτο ατσάλι: 4,5 cm με 3 mm πάχος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ρυθμός αναρρόφησης να μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις μετρήσεις σε κάθε τύπο εδάφους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 1 έτος |  |  |
| Ι.11.3 | Όργανα μετρήσεων πεδίου για δασολογικές εφαρμογές (ψηφιακό παχύμετρο, πυξίδα/κλισίμετρο, μετροταινία 50 μέτρων, σφαιρικό πυκνόμετρο) |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
|  | Κλισίμετρο: Πρέπει να έχει ανθεκτικό περίβλημα από αλουμίνιο που να είναι αδιαπέραστο από σκόνη και υγρασία. Το κλισίμετρο πρέπει να είναι βαθμονομημένο σε μοίρες ( 0-90°) ή ποσοστό % (0-150%). | NAI |  |  |
|  | Πυξίδα: Πρέπει να έχει ανθεκτικό περίβλημα από αλουμίνιο που να είναι αδιαπέραστο από σκόνη και υγρασία. Ακρίβεια 1/3° και διάστημα μετρήσεων 0.5 °. | NAI |  |  |
|  | Ψηφιακό Παχύμετρο: Ψηφιακό παχύμετρο για μέτρηση του πάχους της καύσιμης ύλης. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων να φαίνονται σε ίντσες ή χιλιοστά με το πάτημα ενός πλήκτρου σε ψηφιακή οθόνη. Να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό ατσάλι, αδιαπέραστο σε σκόνη και υγρασία. | NAI |  |  |
|  | Μετροταινία μεταλλική 50 m: Να έχει χερούλι και μεγάλη τροχαλία μαζέματος. | NAI |  |  |
|  | Σφαιρικό πυκνόμετρο (spherical densiometer, convex): Το όργανο αυτό χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της πυκνότητας και του ποσοστού κάλυψης κόμης σε ένα δάσος. Η μέτρηση της πυκνότητας κόμης γίνεται από θέσεις οι οποίες δεν εμποδίζουν την λειτουργία του οργάνου και είναι καθαρές από εμπόδια. Το όργανο αυτό αποτελείται από κάτοπτρο ενσωματωμένο σε ξύλινη θήκη. | NAI |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 1 έτος |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ I:  Επιστημονικά Όργανα Πεδίου
Υπο-Ομάδα Ι.14: Εξοπλισμός επιστημονικών οργάνων τηλεσκόπισης
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Ι.14:  5.000,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι.14.1 | Φορητός φασματογράφος |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Dynamic Range: 2000:1 with 8 decades | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπτική Ανάλυση: 1nm with 14um slit and CCD | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος Ανιχνευτή (Detector): 2048 pixel CCD, PDA opt. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εύρος Ανιχνευτή: 200-1100nm with DLENS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος Pixel: 14 x 200 um | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λόγος σήματος προς θόρυβο: 500:1 CCD, PDA 1000:1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ψηφιοποιητής: 16-bit | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα: USB-2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Slit Size Options: 7, 14, 25, 50, 100, 200 um | ΝΑΙ |  |  |
|  | Stray Light: <0.1% at 435 nm; <0.15% at 200 nm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργικά Συστήματα: Windows XP/Vista/7 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβάνεται το απαραίτητο λογισμικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 1 έτος |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ I:  Επιστημονικά Όργανα Πεδίου
Υπο-Ομάδα Ι.15: Εξοπλισμός Επιστημονικών Οργάνων Καταγραφής Καιρικών Φαινομένων
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας Ι.15:  4.000,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι.15.1 | Αυτόματος Τηλεμετρικός Μετεωρολογικός Σταθμός (ΑΤΜΣ) - Σταθμός Καταγραφής και Παρακολούθησης Καιρικών Φαινομένων |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Ο Αυτόματος Τηλεμετρικός Μετεωρολογικός Σταθμός (ΑΤΜΣ) θα αποτελείται από τον αισθητήρα μέτρησης κατακρημνισμάτων, ταχύτητας και διεύθυνσης του ανέμου, ατμοσφαιρικής πίεσης, θερμοκρασίας του αέρα, ατμοσφαιρικής πίεσης, ηλιακής ακτινοβολίας και σχετικής υγρασίας. Μαζί με την καταγραφική μονάδα θα υπάρχει μπαταρία για την τροφοδοσία του συστήματος, κονσόλες διασύνδεσης και ρυθμιστής φόρτισης. Επιπλέον θα υπάρχει η δυνατότητα λήψης των τιμών του σταθμού και παραμετροποίηση του εξ’ αποστάσεως. Ο ΑΤΜΣ θα είναι ενεργειακά αυτόνομος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο Σταθμός Καταγραφής και Παρακολούθησης Καιρικών Φαινομένων θα αποτελείται από εικονολήπτη ο οποίος θα έχει την δυνατότητα να καταγράφει βίντεο και εικόνες υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης των καιρικών συνθηκών, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (βροχοπτώσεις και έντονη συννεφιά) αλλά και υψηλής ηλιοφάνειας, από την ανατολή έως και την δύση του ηλίου. Θα υπάρχει η δυνατότητα λήψης των καταγραφών του σταθμού και παραμετροποίηση του εξ’ αποστάσεως, ενώ θα πρέπει να μπορούν να απεικονίζονται σε ιστοσελίδες στο internet. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΤΜΣ |  |  |  |
|  | Λογισμικό σύνδεσης που θα ανακτά, αποθηκεύει και θα οπτικοποιεί τις μετεωρολογικές καταγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύστημα Hardware το οποίο θα υποστηρίζει τις λειτουργίες του ΑΤΜΣ. Το σύστημα αυτό θα είναι είτε ηλεκτρονικός υπολογιστής, είτε άλλο αυτόνομο σύστημα που θα υποκαθιστά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με δυνατότητα να βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία. Αν προσφερθεί ηλεκτρονικός υπολογιστής να έχει κεντρική μονάδα, τουλάχιστον διπύρηνος με 3 GB RAM, κάρτα γραφικών, δίσκο τουλάχιστον 500 SATA2, DVD recorder. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ |  |  |  |
|  | Τροφοδοτικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάση στήριξης και κάλυμμα για εγκατάσταση του συστήματος σε εξωτερικό χώρο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΤΜΣ |  |  |  |
|  | Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας | -40° έως +65°C |  |  |
|  | Ηλιακό πάνελ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ψύξη με ανεμιστήρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κονσόλα παρακολούθησης δεδομένων με οθόνη LCD | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Μοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Ανεμόμετρο, με κούπες ή μαγνητικό, με ακρίβεια καταγραφής 0,4 m/s ή περισσότερη και με ακρίβεια μέτρησης ±5% ή περισσότερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διεύθυνση ανέμου, με ανεμοδείκτη (ποτενσιόμετρο) ή υπερηχητικό, εύρος καταγραφής 0 έως 360° και ακρίβεια μέτρησης ±3° ή περισσότερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συλλέκτης κατακρημνισμάτων, Tipping bucket ή ψηφιακό, ακρίβεια 0,2 mm ή περισσότερη και δοχείο συλλογής >200 cm2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αισθητήρας θερμοκρασίας, με ακρίβεια καταγραφής ±0.1 °C ή περισσότερη και ακρίβεια μετρήσεων ±0.5°C ή περισσότερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αισθητήρας καταγραφής σχετικής υγρασίας, ακρίβεια καταγραφής ±1% ή περισσότερη και εύρος καταγραφής 1 έως 100% | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αισθητήρας καταγραφής ηλιακής ακτινοβολίας, ακρίβεια καταγραφής 1 W/m2 ή περισσότερη και εύρος καταγραφής 0 έως 1800 W/m2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης, ακρίβεια καταγραφής 0,1 hPa/mb ή περισσότερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αισθητήρας καταγραφής UV ακτινοβολίας, ακρίβεια καταγραφής 0.1 MEDs ή περισσότερη και ακρίβεια μετρήσεων ±5% του ημερήσιου συνόλου | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
|  | Τουλάχιστον (2) έτη εγγύηση καλής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο εξοπλισμός να είναι εγκεκριμένος –πιστοποιημένος για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CE) και να καλύπτει τα αντίστοιχα πρότυπα κατά IEC ή DIN ή ανάλογο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάθε προσφορά να περιλαμβάνει τα πλήρη τεχνικά εγχειρίδια των προσφερόμενων ειδών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιστοσελίδα στην οποία θα απεικονίζονται με γραφικές παραστάσεις, πίνακες και αριθμούς οι καταγραφές του ΑΤΜΣ καθώς και οι καταγραφές (εικόνες) από το Σταθμό Καταγραφής και Παρακολούθησης Καιρικών Φαινομένων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καλώδια UTP και ρεύματος μέτρα, μούφες, στηρίγματα, ηλεκτρολογικό κουτί, πολύμπριζο 5άρι και switch 5άρι και κόστος μεταφοράς εξοπλισμού. | Να καλύπτεται από την προσφορά |  |  |
|  | Παραμετροποίηση / Δημιουργία σελίδας σταθμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη. | Να καλύπτεται από την προσφορά |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ |  |  |  |
|  | Αισθητήρας | Έγχρωμος αισθητήρας ≥3Mpixel |  |  |
|  | Φακός | Ευρυγώνιος (22mm, 90o οριζόντια γωνία, 67o κάθετη) |  |  |
|  | Ρυθμός ανανέωσης έως 30fps | VGA: 30fps, Mega:30fps, 3Mega: 20fps |  |  |
|  | Δυνατότητα Pan/Tilt/Zoom | 1x έως x8, συνεχές ψηφιακό |  |  |
|  | Ευαισθησία, 1 lux (t=1/60sec) 0.05 lux (t=1/1sec) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, τυπική κατανάλωση 4,5W ή μικρότερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή μέσα στην κάμερα – προεγκατεστημένη κάρτα | Τουλάχιστον 4GB MicroSD ή περισσότερα |  |  |
|  | Αδιάβροχη και ανθεκτική, εύρος λειτουργίας από -30 έως +60°C | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνοδό λογισμικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καλώδια UTP και ρεύματος μέτρα, μούφες, στηρίγματα, ηλεκτρολογικό κουτί, πολύμπριζο 5άρι και switch 5άρι και κόστος μεταφοράς εξοπλισμού. | Να καλύπτεται από την προσφορά |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 1 έτος |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ IA :  Εξοπλισμός Θαλάσσιας Έρευνας  
Υπο-Ομάδα ΙΑ.1α : Εξοπλισμός Ωκεανογραφίας 
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας ΙΑ.1α:  204.639,08 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΙΑ.1α.1 | Ψηφιακός Ηχοβολιστής Πλευρικής Σάρωσης (DIGITAL SIDE-SCAN SONAR) |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Φορητή συσκευή (βάρους κατάλληλου για μεταφορά από ένα άτομο), ηχοβολιστική τορπίλη (towfish) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα βύθισης και απεικόνισης της μορφολογίας του πυθμένα σε βάθος περίπου έως τα 200 m | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα επιλογής εύρους πλευρικής διασκόπησης του πυθμένα σε απόσταση ~50 – 500 m (σε διαδοχικές κλίμακες, πχ. 50, 100, 150, 200 κ.ο.κ.) εκατέρωθεν της τορπίλης, ανάλογα με τη συχνότητα λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα λειτουργίας σε 2 συχνότητες, από τις οποίες η πρώτη (κύρια) να βρίσκεται στην περιοχή των ~100 (90-120) kHz και η δεύτερη στην περιοχή των 300-500 kHz για την επίτευξη καλύτερης διακριτικής ικανότητας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλογα με τη συχνότητα, η διασπορά της ηχητικής δέσμης στο οριζόντιο επίπεδο να είναι μεταξύ 0.2 και 1.2º | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η γωνία της ηχητικής δέσμης ως προς το κατακόρυφο επίπεδο να είναι μικρότερη από 55º. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ειδικό αισθητήρα για τον προσδιορισμό της κατακόρυφης θέσης της ηχοβολιστικής τορπίλης στην υδάτινη στήλη (απόστασης από τον πυθμένα-altitude/depth), με σκοπό τη δυνατότητα διόρθωσης πλάγιας/πραγματικής απόστασης (slant range correction) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μονάδα επιφανείας (transceiver) δημιουργίας ηλεκτρικών παλμών και εντολών (control commands) με ενσωματωμένο ενισχυτή, που θα συνδέει την ψηφιακή ηχοβολιστική τορπίλη με το σύστημα/λογισμικό ψηφιακής καταγραφής των δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δύο καλώδια έλξης της ηχοβολιστικής τορπίλης που θα είναι είτε (i) ελαφρού τύπου (Kevlar-type), μήκους 50 και 200 m ή 100 και 200m είτε (ii) ενός ελαφρού τύπου καλωδίου μήκους 100 m και ενός οπλισμένου (armoured) καλωδίου μήκους ~300 m, συνοδευόμενο από φορητό βίντσι (portable winch) με σύστημα τύλιξης/εκτίληξης (slip ring), με καλώδιο καταστρώματος (~10m deck cable) και τηλεχειριστήριο με καλώδιο μήκους ~10m, καθώς επίσης και με τροχαλία διέλευσης και μέτρησης του καλωδίου (counting pulley) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του συστήματος πρέπει να βρίσκονται στις περιοχές 100-250VAC και η συχνότητα περίπου 50-60Hz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σετ ανταλλακτικών για την ηχοβολιστική τορπίλη και τη μονάδα επιφανείας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ειδικές σκληρές θήκες/βαλίτσες μεταφοράς και αποθήκευσης (transit/stowage cases) για την ηχοβολιστική τορπίλη και τη μονάδα επιφανείας (transceiver) και για το φορητό βίντσι (εάν επιλεγεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ειδική φορητή υπολογιστική μονάδα (15.6 οθόνη, RAM 4GB DDR2, σκληρός δίσκος >500GB, processor > 2.2GHz, DVD±RW κλπ) με λογισμικό για την ψηφιακή λήψη των δεδομένων, την επεξεργασία και την ανάλυση τους, με δυνατότητα παραγωγής διορθωμένης (ισομετρικής) καταγραφής, προσδιορισμού ύψους/βάθους στόχων στον πυθμένα, ενίσχυσης του σήματος κλπ, καθώς και “μωσαϊκού” ηχογραφιών (side scan sonar mosaic). Τα ψηφιακά δεδομένα να έχουν δυνατότητα μετατροπής σε αρχεία .XTF. Εάν απαιτούνται “κλειδιά” (dongles) για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων τότε να χορηγηθούν δύο, από τα οποία ένα για τη συλλογή / επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων στο πεδίο και ένα για εργαστηριακή επεξεργασία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι δυνατή η σύνδεση του συστήματος μέσω ειδικής θύρας με εξωτερικό (ανεξάρτητο) σύστημα δορυφορικού προσδιορισμού θέσης (GPS ή DGPS) για την ταυτόχρονη λήψη συντεταγμένων και προαιρετικά με απλό ηχοβολιστή/βυθόμετρο (echo-sounder). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προαιρετικά, να υπάρχει δυνατότητα εσωτερικής διάταξης συστήματος δορυφορικού προσδιορισμού θέσης (internal or integrated GPS) για τον αυτόματο προσδιορισμό θέσης, στις μονάδες επιφανείας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα και το λογισμικό να συνοδεύονται από κατάλληλα εγχειρίδια χρήσης / λειτουργίας και από CD. Να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση, η δοκιμαστική λειτουργία και η επίδειξη του συστήματος και του λογισμικού υποστήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά από την εγκατάσταση του συστήματος. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |
| ΙΑ.1α.2 | Τομογράφος Υποδομής Πυθμένα (SUBBOTOM PROFILER) |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Πηγή παραγωγής ενέργειας με δυνατότητα εκπεμπόμενης ενέργειας (output energy) έως περίπου 800 Joules. Να είναι δυνατή, από την ίδια πηγή παραγωγής ενέργειας, η υποστήριξη πηγών ηχητικών κυμάτων τύπου boomer και sparker (βλ. Α.2.4 και Α.2.5) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλάκα ενισχυμένου αλουμινίου για τη δημιουργία ηχητικών κυμάτων μέσω της εκφόρτισης πυκνωτή που υπέρκειται της πλάκας (Boomer Plate) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μικρού μεγέθους (φορητού – portable) ειδικό καταμαράν για τη εγκατάσταση της πλάκας δημιουργίας ηχητικών κυμάτων (boomer plate) και την επιφανειακή σύρση της | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συρόμενο ηλεκτρόδιο για τη δημιουργία ηλεκτρικής εκκένωσης κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και την παραγωγή ηχητικών παλμών (Sparker Squid) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ένα συρόμενο καλώδιο υδροφώνων με 12 στοιχεία (υδρόφωνα) για τη λήψη των επιστρεφόμενων ηχητικών παλμών, με καλώδιο σύρσης ~50 m, με ενσωματωμένο προ-ενισχυτή (pre-amplifier) και συχνότητα απόκρισης μεταξύ ~150 Hz και 7 kHz. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Tο βάρος του συστήματος να είναι μικρότερο από 60 κιλά (με διαστάσεις περίπου 55x55x75cm) και να υποστηρίζεται από την κατάλληλη καλωδίωση μεταξύ όλων των μονάδων. Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του συστήματος πρέπει να βρίσκονται στις περιοχές 100-250VAC και η συχνότητα περίπου 50-60Hz. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σετ απαραίτητων ανταλλακτικών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ειδικές σκληρές θήκες μεταφοράς και αποθήκευσης (transit/stowage cases) για την πηγή ενέργειας, το Boomer plate, τα υδρόφωνα και το ηλεκτρόδιο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φορητό υπολογιστή (15.6 οθόνη, 4GB DDR2, σκληρό δίσκο 500 GB, processor > 2.2GHz, DVD±RW κλπ) με κατάλληλο λογισμικό για την ψηφιακή λήψη των δεδομένων (τύπου .SGY), για την επεξεργασία και την ανάλυση τους, με δυνατότητα ψηφιοποίησης σεισμικών ανακλαστήρων, προσδιορισμού πάχους μεταξύ διαδοχικών οριζόντων κλπ. Θα συμπεριλαμβάνεται (αν απαιτείται) ένα κλειδί (dongle) για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι δυνατή η σύνδεση του συστήματος μέσω ειδικής θύρας με εξωτερικό (ανεξάρτητο) σύστημα δορυφορικού προσδιορισμού θέσης (GPS ή DGPS) για την ταυτόχρονη λήψη συντεταγμένων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα και το λογισμικό να συνοδεύονται από κατάλληλα εγχειρίδια χρήσης / λειτουργίας και από CD. Να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση, η δοκιμαστική λειτουργία και η επίδειξη του συστήματος και του λογισμικού υποστήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά από την εγκατάσταση του συστήματος. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |
| ΙΑ.1α.3 | Τηλεκατευθυνόμενο Υποβρύχιο Όχημα (ΜΙNI ROV) |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Ηλεκτροκίνητο ελαφρού τύπου Τηλεκατευθυνόμενο Υποβρύχιο Όχημα, μικρού βάρους, αυτόνομο φορητό και με δυνατότητα πόντισης από μικρό σκάφος (Electrical micro-class ROV: Light-weight portable system, self contained and deployable from a small boat) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κονσόλα χειρισμού (Control Console) <15 Kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όχημα (Vehicle) <15 Kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καλώδιο + Βίντσι (Cable + Winch) < 40 kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τηλεκατευθυνόμενο Υποβρύχιο Όχημα με επιχειρησιακή δυνατότητα σε βάθη 200μ (ROV vehicle 200 m depth rated) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2 τουλάχιστον Φώτα κατά προτίμηση λευκού φωτισμού (Lights white, at least 2) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτρικοί προωθητήρες: Εμπρός/Πίσω, Στροφή αριστερά/δεξιά, Επάνω/Κάτω, Πλευρικής περιστροφής αριστερά/δεξιά (Electrical Thrusters: Forward/Reverse, Turn left/right, Up/Down, Lateral left/right) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα πρόσω κίνησης τουλάχιστον 2.5 ναυτικών κόμβων (At least 2.5 knots forward speed) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγχρωμη Κάμερα υψηλής ανάλυσης 520 γραμμών τουλάχιστον και φωτεινότητας ≤ 0.5 lux σε PAL format (Colour Camera, PAL format, CCD at least 520 lines, ≤ 0.5 lux) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θήκη Κάμερας (Camera tilt system) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αισθητήρες πυξίδας και βάθους (Sensors - compass, depth) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σόναρ με εύρος συχνότητας 70+ μ ή δυνατότητα σύνδεσης με Tritech μίκρο-σόναρ) (Sonar: variable frequency range 70+ m, or connection for Tritech micro-sonar) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Άρπαγας-Δειγματολήπτης με τριπλό δείκτη, δυνατότητα κλειδώματος σε μικρή και μεγάλη διάμετρο (Grabber with three jaws, interlocking small and large, parallel and cutter) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χειροκίνητος joystick ρυθμιστής με δυνατότητα ελέγχου όλων των σχετικών λειτουργιών του τηλεκατευθυνόμενου οχήματος (κινήσεις του ROV, λειτουργία φωτισμού, λειτουργία κάμερας, κλπ) (Hand joystick controller with all relevant functions - ROV movement, lights, camera controls etc.) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη ρύθμιση χαρακτηριστικών (βάθος, τριμάρισμα, heading) (Auto-features - heading, depth, trim) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μόνιτορ 15 ιντσών LCD με ψηφιακή απεικόνιση δεδομένων (τουλάχιστον χρόνου/ημερομηνίας, πυξίδας, βάθους) (Monitor 15’’ LCD with graphics overlay - at least time/date, compass, depth) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μόνιτορ με παροχή πληροφοριών για την κατάσταση του συστήματος (Information displays for system status) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έξοδος Βίντεο για σύνδεση με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (Video out connector) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύστημα alarm και προειδοποίησης λανθασμένου κύκλου ελέγχου λειτουργίας (System alarm and fault test circuit) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματο σύστημα σεταρίσματος και ελέγχου (System set-up – calibration and diagnostics) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παροχή 220 V 50/60Hz (Input 220 V 50/60Hz) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόδοση 1.5 kW (Max 1.5 kW) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καλώδιο οπτικής ίνας μήκους 250μ, με σχεδόν ουδέτερη πλευστότητα στο θαλασσινό νερό, μικρής διαμέτρου και απελευθέρωσης τάσης (Cable 250 m, approximately neutrally buoyant in sea water, small diameter, terminations and strain relief) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γραμμές απαγωγής αγωγιμότητας και δυνατότητα παροχής έξτρα ισχύος (Necessary conductors and comms lines, plus ability for spare power and comms) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καρούλι για καλώδιο οπτικής ίνας και βίντσι (Winch/cable reel) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δαχτυλίδια για συνδέσμους (Slip rings for connectors) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μήκος καλωδίου καταστρώματος 10μ (10 m deck cable) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εύχρηστες θήκες μεταφοράς ROV (Usable transportation cases) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανταλλακτικά και εργαλεία επισκευής (Spares and tools) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήρες σετ εγχειριδίων χρήσης (λειτουργίας και επισκευής, σχεδιαγράμματα, διαγράμματα κυκλοφορίας) (Complete set of manuals - operation and repair, drawings, circuit diagrams) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διετής Εγγύηση καλής λειτουργίας (2-year warranty) | ΝΑΙ |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ IA :  Εξοπλισμός Θαλάσσιας Έρευνας  
Υπο-Ομάδα ΙΑ.1β : Εξοπλισμός Ωκεανογραφίας 
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας ΙΑ.1β:  59.972,00 €

| ΙΑ.1β.1 | Σόναρ Ευρέος Φάσματος (Σύστημα Ηχοβολισμού και Κατηγοριοποίησης Πυθμένα) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Α. Μέρος: Σύστημα λήψης δεδομένων εν πλω (On-board data acquisition) Συμβατό με SIMRAD ES-60 (που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου) με δυνατότητα να καλύπτει συχνότητες από 12 kHz έως 200 kHz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μεταλλάκτες για 38 και 200 kHz με τους αντίστοιχους GPT receivers. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατό με Linux λογισμικό πρόσληψης και επεξεργασίας βυθομετρίας σε υπολογιστή ειδικό για συνθήκες εργασίας στη θάλασσα με αντίστοιχη οθόνη (marine monitor 19”). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από συμβατό δρομόμετρο, GPS-compass και από licences για σκληρότητα βυθού και εκτίμηση βιομάζας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β. Μέρος: Σύστημα επεξεργασίας – οπτικοποίησης δεδομένων (Post processing and visualisation) Σύστημα επεξεργασίας συμβατό με το ES-60 SIMRAD (που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου) με τα παρακάτω στοιχεία: Να υποστηρίζει δυαδικά αρχεία των πιο σημαντικών τύπων όπως NEPTUNE (Kongsberg), raw.all (Kongsberg), PDS2000 (Reson), ASCII XYZ, HTF (RAN) και *.xtf με 4D χαρακτηριστικά, πολλαπλών παραμέτρων και συχνοτήτων για κατηγοριοποίηση πυθμένα. Να υποστηρίζει τα περισσότερα πρότυπα πολυκωνικών ηχοβολιστικών, swath sonars και lidar. Να δημιουργεί αυτόματα 3D επιφάνειες από gridded και μη gridded δεδομένα, πολλαπλής διακριτότητας (resolution) στην ίδια εικόνα, χωρίς να χρειάζεται επαναδειγματοληψία (resampling) ή υποβάθμιση της ανάλυσης. Σύστημα επεξεργασίας - οπτικοποίησης (4D) με ανάλυση τουλάχιστον 3200x1800 pixels, επεξεργαστή i7 4ης γενιάς (4702 HQ), τουλάχιστον 3.2 GHz και μνήμη RAM τουλάχιστον 16 GB. Το σύστημα πρέπει να είναι λειτουργικό για εργασία τόσο στο πλοίο όσο και στο γραφείο (βάρος ίσο ή μικρότερο των 2 kg) και να διαθέτει αποθηκευτικό μέσο SSD τουλάχιστον 512 GB. Να υποστηρίζει ιχνηλάτηση της θέσης μετακινούμενων αντικειμένων (σκάφη, AUV, ROV, με ηλεκτρονική σήμανση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω UTP πακέτου. Ο προμηθευτής του συστήματος οφείλει να προσφέρει εξειδικευμένη εκπαίδευση χρήσης του παραπάνω λογισμικού στο επιστημονικό προσωπικό των εργαστηρίων του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας στη Μυτιλήνη υπό μορφή σεμιναρίου τουλάχιστον τριήμερης διάρκειας και σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα συστήματα να έχουν εγχειρίδια χρήστη και εγγύηση καλής λειτουργίας. | ( 1 έτος |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ IA :  Εξοπλισμός Θαλάσσιας Έρευνας  
Υπο-Ομάδα ΙΑ.2 : Εξοπλισμός Υδατοκαλλιεργειών
Προϋπολογισμός Υπο-Ομάδας ΙΑ.2:  24.012,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IA.2.1 | Σύστημα Ενυδρείων |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα δεξαμενών και ενυδρείων που περιλαμβάνει: | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙA ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ME ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ [ΜΙΑ (1) αντλία]: Μέγιστη ικανότητα : 16.000 λίτρα/ώρα, λίτρα/ώρα/στα 10 μέτρα : 10.000l/h Mέγιστο ύψος ανύψωσης νερού:15,5 μέτρα Ισχύς : 550 Watts Εισαγωγή-εξαγωγή : 2 ίντσες | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΛΑΜΠΕΣ UV-C [ΔΥΟ (2) λάμπες τοποθετημένες σε σειρά]. Εσωτερική προστασία από χαλαζιακό κρύσταλλο , εξωτερικό μαύρο περίβλημα για απορρόφηση της ακτινοβολίας και διάφανα «παράθυρα» για έλεγχο λειτουργίας. Συνολική Ισχύς : 110 Watt Εισαγωγή-εξαγωγή: 2 ίντσες | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ UV [ΜΙΑ (1) αντλία]: Μέγιστη ικανότητα: 2.400 λίτρα/ώρα Mέγιστο ύψος ανύψωσης νερού :3,7 μέτρα Ισχύς : 65 Watts Εισαγωγή-εξαγωγή :3/4 ίντσα-1ίντσα | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ [ΕΝΑ (1) φίλτρο άμμου] Δυνατότητα χειροκίνητης ανάστροφης πλύσης Ροή : 16.000 λίτρα/ώρα Επιφάνεια διήθησης : 0,32 m2. Mέγιστη πίεση: 2,5 bar Πίεση δοκιμής : 4,8 kg/cm2 Βαλβίδα επιλογής : 1 ½ ίντσα Χαλαζιακή άμμος: 140 kgr | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 1000 ΛΙΤΡΩΝ [ΔΩΔΕΚΑ (12) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ] Υλικό : Πολυαιθυλένιο (PE) Υψος : 98εκ. Διάμετρος άνω : 141εκ. Διάμετρος βάσης :106 εκ. Χρώμα :λευκό ή μαύρο Με αναμονές για τοποθέτηση αποχετευτικού σωλήνα | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 2600 ΛΙΤΡΩΝ [ ΔΥΟ (2) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ] Υλικό : Πολυαιθυλένιο (PE) Υψος : 130εκ. Διάμετρος άνω : 177εκ. Διάμετρος βάσης :153 εκ. Χρώμα :λευκό ή μαύρο Με αναμονές για τοποθέτηση αποχετευτικού σωλήνα | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΝΥΔΡΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ [ΔΕΚΑ (10) ενυδρεία] Χωρητικότητας :112 λίτρων το καθένα Διαστάσεις καθενός :80Χ35Χ40 (ΜΧΠΧΥ) Υλικό: κρύσταλλο πάχους 8 χιλ. Υποδομή υπερχείλισης : τρύπα 40 χιλ. στο καθένα (τρύπα στο πλαινό μέρος) | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙA ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ME ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ [ΔΥΟ (2) αντλίες]: Μέγιστη ικανότητα : 3.000 λίτρα/ώρα, λίτρα/ώρα/στα 3 μέτρα : 3.000l/h Mέγιστο ύψος ανύψωσης νερού:3 μέτρα Εισαγωγή-εξαγωγή : 2 ίντσες | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΛΑΜΠΕΣ UV-C [ΔΥΟ (2) λάμπες τοποθετημένες σε σειρά]. Εσωτερική προστασία από χαλαζιακό κρύσταλλο , εξωτερικό μαύρο περίβλημα για απορρόφηση της ακτινοβολίας και διάφανα «παράθυρα» για έλεγχο λειτουργίας. Συνολική Ισχύς : 28 Watt Εισαγωγή-εξαγωγή: 2 ίντσες | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΒΙΟΣΦΑΙΡΕΣ 14.000 τεμάχια, πλαστικού πορώδους υλικού σε σχήμα σφαιρικό με πλάγια χάραξη για μεγαλύτερη αποικίσιμη επιφάνεια. Διάμετρος σφαίρας 5 εκ. Για τη δημιουργία βιολογικού φίλτρου | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (μέτρα και τεμάχια όσα απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου) Σωλήνες PVC διαμ. ¾” , 1” , 1 ½” , 2” Γωνίες-ταυ PVC διαμ. ¾” , 1” , 1 ½” , 2” Βάνες PVC ¾” , 1” , 1 ½” , 2” Σύνδεσμοι PVC δεξαμενών –υπερχ. διαμ. 1” , 1 ½” , 2” Χειροποίητοι Fiberglass προφυλακτήρες υπερχειλίσεων διαμ. 1” , 1 ½” , 2” Τροποποιημένα σε τόρνο εξαρτήματα για συστολικές-διαστολικές εφαρμογές Τεφλόν Κόλλες PVC | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μετά από την εγκατάσταση του συστήματος. | τουλάχιστον ένα (1) έτος |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΟΜΑΔΑ IB :  Σύστημα ηλεκτροπαραγωγής
Προϋπολογισμός  Ομάδας ΙΒ:  27.000,00 €

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΙΒ.1.1 | Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής (H/Z, UPS, ΠΙΝΑΚΑΣ) |  |  |  |
|  | ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |  |  |  |
|  | Αρ. Μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Μονάδα Αδιαλείπτου Παροχής Ηλ. Ενέργειας (UPS) ισχύος > = 15.000VA/13500W | ΝΑΙ |  |  |
|  | τριφασικής εισόδου/εξόδου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνολογίας ON-Line Διπλής μετατροπής Ημιτονικής εξόδου με Static By Pass Switch | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εσωτερικές μπαταρίες για αυτονομία > = 20 λεπτών σε πλήρες φορτίο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (Η/Ζ) |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Τριφασικό Ηλεκτροπαραγωγό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ισχύος 19 kVA σε συνεχή λειτουργία και 21 kVA σε εφεδρική λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατασκευασμένο σύμφωνα με ISO 8528 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτροκίνητο πετρελαιοκινητήρα σύμφωνος με ISO 3046 | ΝΑΙ |  |  |
|  | αυτόματο διακόπτη (circuit breaker) στιβαρή μεταλλική βάση εδράσεως δεξαμενή ημερήσιας κατανάλωσης καυσίμου ενσωματωμένη στη μεταλλική βάση εξάτμιση βιομηχανικού τύπου με σιλανσιέ μείωσης θορύβου για κατοικημένες περιοχές συσσωρευτές μεγάλης χωρητικότητας ρυθμιστή στροφών (speed governor) ψυκτικά υγρά και λάδια κινητήρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηχομονωτικό κάλυμμα (silent canopy) κατοικημένης περιοχής κατάλληλο και για εξωτερικό χώρο, ευρωπαϊκής κατασκευής με σήμα πιστοποίησης LWA. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με τάση 230/400 V, 50 Hz. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να γίνει εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων: | 1 |  |  |
|  | Ευρωπαϊκής κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Mε βαθμό προστασίας IP54 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιέχει δύο τετραπολικούς ηλεκτρονόμους ( ρελέ ) με μηχανική και ηλεκτρική μανδάλωση ώστε να αποκλείεται η παράλληλη λειτουργία του Η/Ζ με το δίκτυο της ΔΕΗ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνουν εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 χρόνος | ΝΑΙ |  |  |

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΙΙ

Πίνακες Συμμόρφωσης – Εναρμόνησης _Λογισμικό

| ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (από την έγγραφη ειδοποίησή της από την Α.Α.) | ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ | Χρονικό Διάστημα παροχής Ενημερώσεων- Διορθώσεων - Αναβαθμίσεων από την εταιρεία | ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ.9 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ERP | ≤1ημέρα |  | ≥1 |  | ≥3 έτος |  |
| Ε.1 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Ι | ≤1ημέρα |  | ≥1 |  | ≥1 έτος |  |
| E.3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΙΙ | ≤1ημέρα |  | ≥1 |  | ≥1 έτος |  |
| Ε.4 IBM / ILOG / CPLEX | ≤1ημέρα |  | ≥1 |  | ≥1 έτος |  |
| Ε.5 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ | ≤1ημέρα |  | ≥1 |  | ≥1 έτος |  |
| Ε.6 XML SPY | ≤1ημέρα |  | ≥1 |  | ≥1 έτος |  |
| Ε.7 INTALIO BPMS | ≤1ημέρα |  | ≥1 |  | ≥1 έτος |  |
| Ε.8 EMBARCADERO RAD STUDIO | ≤1ημέρα |  | ≥1 |  | ≥1 έτος |  |
| Ε.10 RELIASOFT | ≤1ημέρα |  | ≥1 |  | ≥1 έτος |  |
| Ε.11 MATLAB | ≤1ημέρα |  | ≥1 |  | ≥1 έτος |  |
| E.12 GIS | ≤1ημέρα |  | ≥1 |  | ≥1 έτος |  |
| Ε.13 RAMAS GIS | ≤1ημέρα |  | ≥1 |  | ≥1 έτος |  |

Πίνακες Συμμόρφωσης Εναρμόνησης_Υλικό

| ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (από την έγγραφη ειδοποίησή της από την Α.Α.) | ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ | ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ (από την έγγραφη ειδοποίηση της εταιρείας από την Α.Α.) | ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ |
| Α.1 ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΔΡΟΜΟΛΓΗΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ | ≤1 ημέρα |  | ≥1 |  | ≥3 έτη |  | ≤2 ημέρες |  |
| A.2 ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - FIREWALL | ≤1 ημέρα |  | ≥1 |  | ≥3 έτη |  | ≤2 ημέρες |  |
| Α.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ≤1 ημέρα |  | ≥1 |  | ≥3 έτη |  | ≤2 ημέρες |  |
| Β.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ | ≤3ημέρες |  | ≥2 |  | ≥3 έτη |  | ≤5 ημέρες |  |
| Γ.1α ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ | ≤2ημέρες |  | ≥1 |  | ≥3 έτη |  | ≤3 ημέρες |  |
| Γ.1β ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ | ≤2ημέρες |  | ≥1 |  | ≥3 έτη |  | ≤3 ημέρες |  |
| Δ.5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ≤3ημέρες |  | ≥1 |  | ≥3 έτη |  | ≤5 ημέρες |  |
| Δ.7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ | ≤3ημέρες |  | ≥1 |  | ≥3 έτη |  | ≤5 ημέρες |  |
| ΣΤ.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ | ≤2 ημέρα |  | ≥1 |  | ≥4 έτη |  | ≤5 ημέρες |  |
| ΣΤ.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ | ≤2 ημέρα |  | ≥1 |  | ≥2 έτη |  | ≤5 ημέρες |  |
| Ζ.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ | ≤3 ημέρα |  | ≥1 |  | ≥ 7 έτη |  | ≤ 60 ημέρες |  |
| Ζ.3α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ | ≤3 ημέρα |  | ≥1 |  | ≥ 1 έτος |  | ≤ 20 ημέρες |  |
| Ζ.3β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ | ≤3 ημέρα |  | ≥1 |  | ≥ 1 έτος |  | ≤ 20 ημέρες |  |
| Ζ.5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΞΗΣ | ≤3 ημέρα |  | ≥1 |  | ≥ 1 έτος |  | ≤ 10 ημέρες |  |
| Ζ.6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΟΧΕΙΩΝ | ≤3 ημέρα |  | ≥1 |  | ≥ 1 έτος |  | ≤ 60 ημέρες |  |
| Θ.5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ | ≤ 5 ημέρες |  | ≥1 |  | ≥ 5 έτη |  | ≤ 15 ημέρες |  |
| Θ.7 ΟΡΓΑΝΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑΣ | ≤ 5 ημέρες |  | ≥1 |  | ≥ 5 έτη |  | ≤ 15 ημέρες |  |
| Θ.8 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ | ≤ 5 ημέρες |  | ≥1 |  | ≥ 5 έτη |  | ≤ 15 ημέρες |  |
| Θ.9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ | ≤ 5 ημέρες |  | ≥1 |  | ≥ 5 έτη |  | ≤ 15 ημέρες |  |
| Θ.11 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ | ≤ 5 ημέρες |  | ≥1 |  | ≥ 5 έτη |  | ≤ 30 ημέρες |  |
| Ι.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ | ≤ 5 ημέρες |  | ≥1 |  | ≥ 5 έτη |  | ≤ 15 ημέρες |  |
| Ι.4 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ | ≤ 5 ημέρες |  | ≥1 |  | ≥ 5 έτη |  | ≤ 15 ημέρες |  |
| Ι.10 ΕΞΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ | ≤ 5 ημέρες |  | ≥1 |  | ≥ 5 έτη |  | ≤ 15 ημέρες |  |
| Ι.11 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ | ≤2 ημέρες |  | ≥3 |  | ≥3 έτη |  | ≤15 ημέρες |  |
| Ι.14 Εξοπλισμός Επιστημονικών Οργάνων Τηλεπισκόπισης | ≤2 ημέρες |  | ≥3 |  | ≥3 έτη |  | ≤15 ημέρες |  |
| Ι.15 Εξοπλισμός Επιστημονικών Οργάνων Καταγραφής Καιρικών Φαινομένων | ≤2 ημέρες |  | ≥3 |  | ≥5 έτη |  | ≤15 ημέρες |  |
| ΙΑ.1α Εξοπλισμός Ωκεανογραφίας | ≤ 5 ημέρες |  | ≥1 |  | ≥ 5 έτη |  | ≤ 30 ημέρες |  |
| ΙΑ.1β Εξοπλισμός Ωκεανογραφίας | ≤ 5 ημέρες |  | ≥1 |  | ≥ 5 έτη |  | ≤ 30 ημέρες |  |
| ΙΑ.2 Εξοπλισμός Υδατοκαλλιεργειών | ≤ 5 ημέρες |  | ≥1 |  | ≥ 5 έτη |  | ≤ 30 ημέρες |  |
| ΙΒ. Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής | ≤2 ημέρα |  | ≥1 |  | ≥3 έτη |  | ≤3 ημέρες |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

1.	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, Υποκατάστημα)

Ημερομηνία έκδοσης ...........................

ΠΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ………….. ΕΥΡΩ.

- Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας (πλήρης επωνυμία) ……………….. οδός …………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (ημ/νία)….………….για εκτέλεση της προμήθειας για την ανάδειξη Αναδόχου για την Υποομάδα Ειδών………. του Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ ΚΑΙ ΣΑΜΟ»  συνολικής αξίας ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό 7858/2014 Διακήρυξή σας.

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }

- Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς).

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

- Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

2.	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, Υποκατάστημα)

Ημερομηνία έκδοσης ...........................

ΠΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ……… ΕΥΡΩ.

- Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας (πλήρης επωνυμία) ……………….. οδός …………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και μέχρι του ποσού των ευρώ. ............. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ................... και του Πανεπιστημίου Αιγαίου που αφορά την Υποομάδα Ειδών ………. της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ ΚΑΙ ΣΑΜΟ»

- Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

- Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

- Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

- Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

- Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

3.	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, Υποκατάστημα)

Ημερομηνία έκδοσης ...........................

ΠΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ……… ΕΥΡΩ.

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας (πλήρης επωνυμία) ……………….. οδός …………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και μέχρι του ποσού των ευρώ. ............. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή Λειτουργία των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ................... και του Πανεπιστημίου Αιγαίου που αφορά την Υποομάδα Ειδών ………. της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ ΚΑΙ ΣΑΜΟ»

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

  - ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1: Μεταγωγείς Δικτύου - Δρομολογητές Δικτύου |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| A.1.1 | Μεταγωγείς Gigabit 48 θυρών 1GE- 2x10GE | 2 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Α

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.2

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.2: Κεραίες και Ασύρματα Σημεία Πρόσβασης- Δρομολογητές Δικτύου-Firewall |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| A.2.1 | Εξωτερική κεραία ΤΥΠΟΥ Α | 2 |  |  |
| A.2.2 | Κεραία εσωτερικού χώρου | 4 |  |  |
| A.2.3 | Κεραία Ασύρματου router | 3 |  |  |
| A.2.4 | Εξωτερική κεραία Wlan ΤΥΠΟΥ Β | 1 |  |  |
| A.2.5 | Wireless Access Point ΤΥΠΟΥ B | 3 |  |  |
| A.2.6 | Access Point με Ασύρματη διεπαφή 802.11 | 3 |  |  |
| A.2.7 | Access Points ΤΥΠΟΥ Α | 8 |  |  |
| A.2.8 | Firewall (υλικό) | 3 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Α

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.3

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.3: Συστήματα Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων Κτηρίων |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Α.3.1 | Σύστημα Ασύρματης Ευρυζωνικής ζεύξης | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Β

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.1

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.1: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Β.1.1 | Οθόνη ΤΥΠΟΥ Α | 130 |  |  |
| Β.1.2 | Οθόνη ΤΥΠΟΥ Β | 1 |  |  |
| Β.1.3 | Οθόνη ΤΥΠΟΥ Γ | 1 |  |  |
| Β.1.4 | Οθόνη ΤΥΠΟΥ Δ | 154 |  |  |
| Β.1.5 | Οθόνη ΤΥΠΟΥ Ε | 5 |  |  |
| Β.1.6 | Thin Client (Τερματικό) | 40 |  |  |
| Β.1.7 | Σταθμός Εργασίας χωρίς Οθόνη ΤΥΠΟΥ Α | 223 |  |  |
| Β.1.8 | Σταθμός Εργασίας χωρίς Οθόνη ΤΥΠΟΥ B | 42 |  |  |
| Β.1.9 | Σταθμός Εργασίας με Οθόνη ΤΥΠΟΥ Α | 4 |  |  |
| Β.1.10 | Σταθμός Εργασίας με Οθόνη ΤΥΠΟΥ Β | 13 |  |  |
| Β.1.11 | Σταθμός Εργασίας με Οθόνη ΤΥΠΟΥ Γ | 83 |  |  |
| Β.1.12 | Σταθμός Εργασίας με Οθόνη ΤΥΠΟΥ Δ | 11 |  |  |
| Β.1.13 | Σταθμός Εργασίας με Οθόνη ΤΥΠΟΥ Ε | 45 |  |  |
| Β.1.14 | Σταθμός Εργασίας με Οθόνη ΤΥΠΟΥ ΣΤ | 2 |  |  |
| Β.1.15 | Σταθμός Εργασίας με Οθόνη ΤΥΠΟΥ Ζ | 5 |  |  |
| Β.1.16 | Σταθμός Εργασίας με Οθόνη ΤΥΠΟΥ Η | 1 |  |  |
| Β.1.17 | Σταθμός Εργασίας με Οθόνη ΤΥΠΟΥ Θ | 1 |  |  |
| Β.1.18 | UPS Η/Υ ΤΥΠΟΥ Α | 47 |  |  |
| Β.1.19 | UPS Η/Υ ΤΥΠΟΥ Β | 31 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Γ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ.1.α

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ.1.α: Εξυπηρετητές- Σταθμοί Εργασίας Υψηλών Επιδόσεων |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Γ.1α.1 | Σταθμός Εργασίας Υψηλών Επιδόσεων | 6 |  |  |
| Γ.1α.2 | Σταθμός Εργασίας Υψηλής Επεξεργαστικής Ισχύος | 8 |  |  |
| Γ.1α.3 | Εξυπηρετητής για Thin-Client Αρχιτεκτονική ΤΥΠΟΥ Α | 1 |  |  |
| Γ.1α.4 | Εξυπηρετητης για Thin-Client Αρχιτεκτονική ΤΥΠΟΥ Β | 1 |  |  |
| Γ.1α.5 | Εξυπηρετητής ΤΥΠΟΥ Γ | 4 |  |  |
| Γ.1α.6 | Εξυπηρετητής ΤΥΠΟΥ Ζ | 1 |  |  |
| Γ.1α.7 | Κάρτα Επέκτασης μνήμης | 1 |  |  |
| Γ.1α.8 | Μνήμες για HP Proliant Εξυπηρετητή | 10 |  |  |
| Γ.1α.9 | Σύστημα UPS εξυπηρετητή | 2 |  |  |
| Γ.1α.10 | Συστήματα Αποθήκευσης δεδομένων σε ταινίες, με ρομποτικό μηχανισμό (Tape library) + SAS Controller για σύνδεση με tape Library + Tapes | 2 |  |  |
| Γ.1α.11 | Rack για servers | 1 |  |  |
| Γ.1α.12 | Εξοπλισμός RACK | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Γ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ.1.β

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ.1.β: Εξυπηρετητές- Σταθμοί Εργασίας Υψηλών Επιδόσεων |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Γ.1β.1 | Εξυπηρετητής ΤΥΠΟΥ Δ | 1 |  |  |
| Γ.1β.2 | Εξυπηρετητής ΤΥΠΟΥ Ε | 4 |  |  |
| Γ.1β.3 | Εξυπηρετητής ΤΥΠΟΥ ΣΤ | 1 |  |  |
| Γ.1β.4 | Μονάδα πολυεπεξεργασίας | 2 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Δ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ.5

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ.5: Εξοπλισμός Εργαστηρίου Ασφάλειας |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Δ.5.1 | Sun SPOT Java development kit (wireless sensor network kit) | 3 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Δ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ.7

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ.7: Εξοπλισμός Εκπαίδευσης Μηχανικής Μάθησης |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Δ.7.1 | Η/Υ πολύ υψηλών προδιαγραφών ως κεντρικός διακομιστής (server) | 8 |  |  |
| Δ.7.2 | Επιτραπέζιοι Η/Υ υψηλών προδιαγραφών | 8 |  |  |
| Δ.7.3 | Γραφική ταμπλέτα (Graphic tablet) | 2 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Δ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ.9

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ.9: Λογισμικό Εκπαίδευσης ERP |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Δ.9.1 | Υπηρεσίες Πρόσβασης σε Λογισμικό ERP | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ε

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.1

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.1: Λογισμικά Ι |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Ε.1.1 | Magma (άδεια χρήσης) | 1 |  |  |
| Ε.1.2 | Mathematica για Linux (δικτυακές άδειες) | 15 |  |  |
| Ε.1.3 | Λογογράφος | 1 |  |  |
| Ε.1.4 | SAS | 30 |  |  |
| Ε.1.5 | Γραμματοσειρά PF Hellenica Serif Pro (Full Greek support) | 1 |  |  |
| Ε.1.6 | Γραμματοσειρά PF Goudy Initials Pro (Full Greek support) | 1 |  |  |
| Ε.1.7 | Γραμματοσειρά PF Bodoni Script Pro (Full Greek support) | 1 |  |  |
| Ε.1.8 | Γραμματοσειρά PF Centro Family (sans, slab, serif) (Full Greek support) | 1 |  |  |
| Ε.1.9 | PDF Studio Pro | 5 |  |  |
| Ε.1.10 | Γραμματοσειρά Lucida complete set www.tug.org (site license) | 75 |  |  |
| Ε.1.11 | Σουίτα λογισμικού Adobe CS5 Master Collection V5 | 1 |  |  |
| Ε.1.12 | MINITAB 15 | 2 |  |  |
| Ε.1.13 | Adobe CS Master Collection (τρέχουσα έκδοση) | 1 |  |  |
| Ε.1.14 | MATHEMATICA FOR STUDENTS 7 | 25 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ε

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.3

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.3: Λογισμικά ΙΙ |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| E.3.1 | LIMDEP VERSION 9 | 1 |  |  |
| E.3.2 | Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό λεξικό ΧΡΥΣΗ ΕΚΔΟΣΗ της Magenta | 7 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ε

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.4

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.4: IBM / ILOG / CPLEX |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| E.4.1 | IBM/ILOG/CPLEX Optimization studio | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ε

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.5

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.5: Μοντελοποίηση |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| E.5.1 | DXperience™ Universal Subscription | 1 |  |  |
| E.5.2 | ARENA | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ε

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.6

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.6: XML SPY |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| E.6.1 | XML SPY | 2 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ε

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.7

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.7: INTALIO BPMS |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| E.7.1 | INTALIO BPMS SOFTWARE (ENTERPISE EDITIONS) | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ε

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.8

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.8: EMBARCADERO RAD STUDIO |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| E.8.1 | EMBARCADERO RAD Studio | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ε

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.10

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.10: RELIASOFT |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Ε.10.1 | Λογισμικό Εφαρμογών (RELIASOFT) (Ακαδημαϊκή άδεια - Single User) | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ε

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.11

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.11: MATLAB |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Ε.11.1 | MATLAB core + Symbolic MATH ToolBox (δικτυακές άδειες) | 85 |  |  |
| Ε.11.2 | MATLAB 7 | 1 |  |  |
| Ε.11.3 | MATLAB TOMLAB / CPLEX | 1 |  |  |
| Ε.11.4 | Matlab Fullpack | 1 |  |  |
| Ε.11.5 | MATLAB Base + Toolboxes (Mapping, Image Processing, Statistics,Optimization) | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ε

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.12

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.12: GIS |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Ε.12.1 | ArcGIS for Desktop 10.2 Advanced (ακαδημαϊκή άδεια χρήσης) | 1 |  |  |
| Ε.12.2 | ArcGIS for Server 10.2 Advanced (ακαδημαϊκή άδεια χρήσης) | 1 |  |  |
| Ε.12.3 | e-Cognition Developer τελευταία έκδοση (ακαδημαϊκή άδεια χρήσης) | 1 |  |  |
| Ε.12.4 | GOOGLE EARTH PRO | 1 |  |  |
| Ε.12.5 | ERDAS IMAGINE 2011 (ακαδημαϊκή άδεια χρήσης) | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ε

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.13

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.13: RAMAS GIS |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Ε.13.1 | Λογισμικό RAMAS GIS τελευταία έκδοση (ακαδημαϊκή άδεια χρήσης) | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ.1

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ.1: Ηλεκτρονικά ανιχνευτών σωματιδίων |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| ΣΤ.1.1 | Ηλεκτρονική Κάρτα Πολλαπλών Καναλιών | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.2 | Ελεγκτής CAMAC | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.3 | ΝΙΜ Θήκη Τροφοδοσίας Ηλεκτρονικών Μονάδων | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.4 | Λογική Μονάδα Συμπτώσεων τύπου ΝΙΜ | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.5 | Μονάδα Διευκρινιστή Παλμών τύπου ΝΙΜ | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.6 | Μονάδα Μετατροπέων Παλμών τύπου ΝΙΜ | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.7 | Μονάδες Γρήγορης Ενίσχυσης Αναλογικών Παλμών τύπου ΝΙΜ | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.8 | Μονάδα Μέτρησης Συχνότητας Παλμών τύπου ΝΙΜ | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.9 | Μονάδα Τροφοδοσίας Υψηλής Τάσης τύπου ΝΙΜ | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.10 | VME Θήκη Τροφοδοσίας Ηλεκτρονικών Μονάδων | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.11 | VME Ελεγκτές | 2 |  |  |
| ΣΤ.1.12 | Μονάδες VME Ψηφιοποιητή | 1 |  |  |
| ΣΤ.1.13 | FPGA Μονάδα VME | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ.2

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ.2: Ηλεκτρονικά ανιχνευτών μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| ΣΤ.2.1 | Μονάδες Ψηφιοποίησης Σημάτων | 2 |  |  |
| ΣΤ.2.2 | Ενισχυτής χαμηλού θορύβου | 4 |  |  |
| ΣΤ.2.3 | Αυτόνομοι υπολογιστές πρόσκτησης και αποθήκευσης δεδομένων των μονάδων ψηφιοποίησης (Το σύστημα θα λειτουργεί αυτόνομα χωρίς σύνδεση με δίκτυο της ΔΕΗ, με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν ήδη αγορασθεί από το εργαστήριο) | 2 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ζ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ.1

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ.1: Εξοπλισμός ανάλυσης γενικών οργανικών ενώσεων |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Ζ.1.1 | Σύστημα Αέριας Χρωματογραφίας / Διαδοχικής Φασματογραφίας Μάζας (GC/MS/MS) | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ζ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ.3α

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ.3α: Εξοπλισμός ανάλυσης νερού |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Ζ.3α.1 | Μετρητής Ολικού Οργανικού Άνθρακα TOC | 1 |  |  |
| Ζ.3α.2 | Ψυχόμενο λουτρό με κυκλοφορία (Κυκλοφορητής) | 1 |  |  |
| Ζ.3α.3 | Ιοντόμετρο pH, ORP, ISE, oC -μετρο επιτραπέζιο | 1 |  |  |
| Ζ.3α.4 | Λουτρό υπερήχων με θέρμανση, 5 L | 1 |  |  |
| Ζ.3α.5 | Συσκευή απόσταξης νερού, 8 L | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ζ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ.3β

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ.3β: Εξοπλισμός ανάλυσης νερού |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Ζ.3β.1 | Αυτόματη πιπέττα, 0,5 - 10 ul, Standard | 2 |  |  |
| Ζ.3β.2 | Αυτόματη πιπέττα, 100 - 1000 ul, Standard | 2 |  |  |
| Ζ.3β.3 | Φασματοφωτόμετρο, UV-VIS, μονής δέσμης απλής δέσμης (single beam) | 1 |  |  |
| Ζ.3β.4 | Ανακινητήρας vortex | 1 |  |  |
| Ζ.3β.5 | ΖΥΓΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 6000 g, 0.2 g | 1 |  |  |
| Ζ.3β.6 | Θερμομανδύας, 100 ml | 1 |  |  |
| Ζ.3β.7 | Θερμομανδύας, 500 ml | 1 |  |  |
| Ζ.3β.8 | Φυγόκεντρος | 1 |  |  |
| Ζ.3β.9 | Οξυγονόμετρο φορητό πλήρες | 1 |  |  |
| Ζ.3β.10 | Θολερόμετρο (Νεφελόμετρο) - Ανάλυση νερού σετ, ISO | 1 |  |  |
| Ζ.3β.11 | Θερμόμετρο ψηφιακό, φορητό τσέπης | 3 |  |  |
| Ζ.3β.12 | ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΟ, Συσκευή μέτρησης χλωρίου | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ζ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ.5

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ.5: Εξοπλισμός ψύξης |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Ζ.5.1 | Καταψύκτης | 1 |  |  |
| Ζ.5.2 | ΨΥΓΕΙΟ | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ζ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ.6

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ.6: Εξοπλισμός καθαρισμού δοχείων |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Ζ.6.1 | Εργαστηριακό πλυντήριο | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Θ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Θ.5

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Θ.5: Υποστηρικτικός εξοπλισμός επεξεργασίας λυμάτων |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Θ.5.1 | Μανομετρικό σύστημα μέτρησης BOD 6 θέσεων | 1 |  |  |
| Θ.5.2 | Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας BOD5 | 1 |  |  |
| Θ.5.3 | Συσκευή μέτρησης θολότητας και αιωρούμενων στερεών | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Θ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Θ.7

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Θ.7: Όργανα Ψυχομετρίας |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Θ.7.1 | Βιοδυναμικό και αισθητήριο φορητό μόνιτορ | 2 |  |  |
| Θ.7.2 | Ασύρματο Router Επικοινωνίας Βιοδυναμικού Μονιτορ και Υπολογιστή | 1 |  |  |
| Θ.7.3 | Βιοδυναμικό και αισθητήριο σταθερό μόνιτορ | 1 |  |  |
| Θ.7.4 | Λογισμικό Ανάλυσης Μεταβλητότητας Καρδιακών Ρυθμών (Heart Rate Variability) | 1 |  |  |
| Θ.7.5 | Λογισμικό θωρακικής Ρεοραφικής Ανάλυσης (Impedance Cardiography –IMP) | 1 |  |  |
| Θ.7.6 | Ηλεκτρόδια Ag/Agcl | 200 |  |  |
| Θ.7.7 | Ηλεκτρόδια Πολλαπλής Χρήσης EKG/ECG | 200 |  |  |
| Θ.7.8 | HRV Λογισμικό | 4 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Θ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Θ.8

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Θ.8: Εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Θ.8.1 | Ψηφιακο μαγνητόφωνο (recorder) | 1 |  |  |
| Θ.8.2 | Αυτοενισχούμενα Ηχεία MONITORS (ενεργά) | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Θ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Θ.9

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Θ.9: Εξοπλισμός μέτρησης εδάφους |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Θ.9.1 | Ειδική κασέτα μέτρησης ασβεστίου | 1 |  |  |
| Θ.9.2 | Ειδική κασέτα μέτρησης βορίου | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Θ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Θ.11

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Θ.11: Εργαστηριακός Εξοπλισμός Θαλάσσιων Διεργασιών |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Θ.11.1 | Κλίβανος υγρής αποστείρωσης | 1 |  |  |
| Θ.11.2 | Επιτραπέζιος αυτόματος Λυοφιλοποιητής (Freeze-dryer) | 1 |  |  |
| Θ.11.3 | Φασματοφωτόμετρο διπλής δέσμης | 1 |  |  |
| Θ.11.4 | Φωτόμετρο ELISA | 1 |  |  |
| Θ.11.5 | Πλυστικό ELISA | 1 |  |  |
| Θ.11.6 | Ψυχόμενη φυγόκεντρος | 1 |  |  |
| Θ.11.7 | Φυγόκεντρος Eppendorf | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ι

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι.2

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι.2: Εξοπλισμός μετρήσεων πεδίου υπογείου νερού |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Ι.2.1 | Πολυμετρικός Αισθητήρας Πεδίου (ΜultiParameter probe) | 1 |  |  |
| Ι.2.2 | Σταθμήμετρο Γεωτρήσεων | 1 |  |  |
| Ι.2.3 | Δειγματολήπτες υπογείου νερού | 2 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ι

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι.4

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι.4: Όργανα μέτρησης χημικών χαρακτηριστικών λυμάτων |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Ι.4.1 | Αυτόματος Δειγματολήπτης Εξοπλισμένος με Περισταλτική Αντλία για τη Λήψη Δειγμάτων Επιφανειακού Νερού και Υγρών Αποβλήτων | 1 |  |  |
| Ι.4.2 | Δύο περισταλτικές αντλίες διπλής κεφαλής για ελεγχόμενη παροχή υδατικών διαλυμάτων με έναν Αναλογικό Οδηγό για τη ρύθμιση λειτουργίας τους | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ι

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι.10

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι.10: Εξοπλισμός καταγραφής ήχου |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Ι.10.1 | Automated recorder unit | 4 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ι

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι.11

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι.11: Εξοπλισμός Επιστημονικών Οργάνων για Δασολογικές Εφαρμογές και Μελέτες |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Ι.11.1 | Όργανο μέτρησης ύψους δέντρων/ συστάδων με χρήση Laser (υψηλής ακρίβειας) | 1 |  |  |
| Ι.11.2 | Μετρητής υδατοπερατότητας και διήθησης νερού σε καμένες εκτάσεις (Minidisk Infiltrometer) | 1 |  |  |
| Ι.11.3 | Όργανα μετρήσεων πεδίου για δασολογικές εφαρμογές (ψηφιακό παχύμετρο, πυξίδα/κλισίμετρο, μετροταινία 50 μέτρων, σφαιρικό πυκνόμετρο) | 2 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ι

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι.14

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι.14: Εξοπλισμός Επιστημονικών Οργάνων Τηλεπισκόπισης |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Ι.14.1 | Φορητός φασματογράφος | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ Ι

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι.15

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι.15: Εξοπλισμός Επιστημονικών Οργάνων Καταγραφής Καιρικών Φαινομένων |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| Ι.15.1 | Αυτόματος Τηλεμετρικός Μετεωρολογικός Σταθμός - σταθμός καταγραφής και παρακολούθησης καιρικών φαινομένων | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ ΙΑ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΙΑ.1.α

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΙΑ.1.α: Εξοπλισμός Ωκεανογραφίας |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| ΙΑ.1α.1 | Ψηφιακός Ηχοβολιστής πλευρικής σάρωσης (Digital side scan sonar) | 1 |  |  |
| ΙΑ.1α.2 | Τομογράφος υποδομής πυθμένα (Subbottom profiler) | 1 |  |  |
| ΙΑ.1α.3 | Τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα (Mini ROV) | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ ΙΑ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΙΑ.1.β

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΙΑ.1.β: Εξοπλισμός Ωκεανογραφίας |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| ΙΑ.1β.3 | Σόναρ ευρέως φάσματος (Σύστημα Ηχοβολισμού και Κατηγοριοποίησης Πυθμένα) | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ ΙΑ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΙΑ.2

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΙΑ.2: Εξοπλισμός Υδατοκαλλιεργειών |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| ΙΑ.2.1 | Σύστημα ενυδρείων | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΟΜΑΔΑ ΙΒ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΙΒ

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7858/2014 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο » |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΙΒ.1: Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| ΙB.1 | Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής (HZ UPS ΠΙΝΑΚΑΣ) | 1 |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. |  | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

  - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ

| ΟΜΑΔΕΣ | ΥΠΟ-ΟΜΑΔΕΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ομάδα Α (Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός) | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1 (Μεταγωγείς Δικτύου-Δρομολογητές Δικτύου) | 13.700,00 € | 28.220,00 € |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.2 ( Κεραίες και Ασύρματα Σημεία Πρόσβασης- Δρομολογητές Δικτύου-Firewall ) | 5.020,00 € |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.3 (Συστήματα Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων Κτηρίων) | 9.500,00 € |  |
| Ομάδα Β (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Εξοπλισμός Γραφείου) | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.1 (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές) | 522.287,52 € | 522.287,52 € |
| Ομάδα Γ (Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων) | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ.1.α ( Εξυπηρετητές - Σταθμοί Εργασίας Υψηλών Επιδόσεων ) | 101.850,00 € | 134.850,00 € |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ.1.β ( Εξυπηρετητές - Σταθμοί Εργασίας Υψηλών Επιδόσεων ) | 33.000,00 € |  |
| Ομάδα Δ (Εκπαιδευτικά Συστήματα) | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ.5 (Εξοπλισμός Εργαστηρίου Ασφάλειας) | 1.890,00 € | 60.890,00 € |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ.7 (Εξοπλισμός Εκπαίδευσης Μηχανικής Μάθησης) | 49.000,00 € |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ.9 (Λογισμικό Εκπαίδευσης ERP) | 10.000,00 € |  |
| Ομάδα Ε (Λογισμικά) | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.1 (Λογισμικά Ι) | 50.479,00 € | 152.766,00€ |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.3 (Λογισμικά ΙΙ) | 752,00 € |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.4 (IBM / ILOG / CPLEX) | 3.000,00 € |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.5 (Μοντελοποίηση) | 6.920,00 € |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.6 (XML SPY) | 3.000,00 € |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.7 (INTALIO BPMS) | 9.000,00 € |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.8 (EMBARCADERO RAD STUDIO) | 1.000,00 € |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.10 (RELIASOFT) | 10.000,00 € |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.11 (MATLAB) | 48.615,00€ |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.12 (GIS) | 18.800,00 € |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε.13 (RAMAS GIS) | 1.200,00 € |  |
| ΟΜΑΔΑ ΣΤ (Όργανα Εργαστηρίων Φυσικής) | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Στ.1 (Ηλεκτρονικά ανιχνευτών σωματιδίων) | 59.100,00 € | 112.600,00 € |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Στ.2 ( Ηλεκτρονικά ανιχνευτών μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ) | 53.500,00 € |  |
| ΟΜΑΔΑ Ζ (Όργανα Εργαστηρίων Χημείας) | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ.1 (Εξοπλισμός ανάλυσης γενικών οργανικών ενώσεων) | 111.360,00 € | 168.900,80 € |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ.3α (Εξοπλισμός ανάλυσης νερού) | 45.588,00 € |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ.3β (Εξοπλισμός ανάλυσης νερού) | 9.546,80 € |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ.5 (Εξοπλισμός ψύξης) | 406,00 € |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ.6 (Εξοπλισμός καθαρισμού δοχείων) | 2.000,00 € |  |
| ΟΜΑΔΑ Θ (Επιστημονικά Όργανα Εργαστηρίου) | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Θ.5 (Υποστηρικτικός εξοπλισμός επεξεργασίας λυμάτων) | 5.850,00 € | 115.486,00 |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Θ.7 (Όργανα Ψυχομετρίας) | 47.100,00 € |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Θ.8 (Εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου) | 2.100,00 € |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Θ.9 (Εξοπλισμός μέτρησης εδάφους) | 6.000,00 € |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Θ.11 (Εργαστηριακός Εξοπλισμός Θαλάσσιων Διεργασιών) | 54.436,00 € |  |
| ΟΜΑΔΑ Ι (Επιστημονικά Όργανα Πεδίου) | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι.2 (Εξοπλισμός μετρήσεων πεδίου υπογείου νερού) | 17.040,00 € | 39.140,00 € |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι.4 (Όργανα μέτρησης χημικών χαρακτηριστικών λυμάτων) | 6.500,00 € |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι.10 (Εξοπλισμός καταγραφής ήχου) | 3.200,00 € |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι.11 (Εξοπλισμός Επιστημονικών Οργάνων για Δασολογικές Εφαρμογές και Μελέτες) | 3.400,00 € |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι.14 (Εξοπλισμός Επιστημονικών Οργάνων Τηλεπισκόπισης) | 5.000,00€ |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι.15 (Εξοπλισμός Επιστημονικών Οργάνων Καταγραφής Καιρικών Φαινομένων) | 4.000,00 € |  |
| ΟΜΑΔΑ ΙΑ (Εξοπλισμός Θαλάσσιας Έρευνας) | ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΙΑ.1α (Εξοπλισμός Ωκεανογραφίας) | 204.639,08 € | 288.623,08 € |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΙΑ.1β (Εξοπλισμός Ωκεανογραφίας) | 59.972,00 € |  |
|  | ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΙΑ.2 (Εξοπλισμός Υδατοκαλλιεργειών) | 24.012,00 € |  |
| ΟΜΑΔΑ ΙB (Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής) | ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΙΒ (Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής) | 27.000,00 € | 27.000,00 € |

Ο Πρύτανης

##### Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

### 1.    ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ ΚΑΙ ΣΑΜΟ

| Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 Υποδομές Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ Υποδομές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης |  |
| --- | --- | --- |
| Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης |

Στη Μυτιλήνη σήμερα την ………… 2014 μεταξύ:

αφενός του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούμενο «Πανεπιστήμιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη) ΑΦΜ 090166310 της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον/την Αντιπρύτανη/ι, καθηγητή …………………… (ΦΕΚ ……../………), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου», και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία ………………………………….  και το διακριτικό τίτλο ………………………. με ΑΦΜ …………….. της Δ.Ο.Υ. …………………. (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχο») που εδρεύει ……………… (οδός ………………………., Τ.Κ. ………….) και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον/την………………………………., κάτοικο ……………, οδός ……………, με ΑΔΤ ……………..,

και αφού έλαβαν υπόψη:

- Την Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αρ. 3/05.09.2014, για τη διενέργεια του Ανοιχτού  Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ ΚΑΙ ΣΑΜΟ», με μέριμνα του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά και προϋπολογισμό ύψους ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 1.650.734,40), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου.

- Το διαγωνισμό που διενεργήθηκε σύμφωνα με τους όρους του τεύχους Διακήρυξης με αριθμό 7858/2014 με 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού την _η/_ου/2014 ημέρα _______________ και καταληκτική Συνεδρίαση της Επιτροπής την ../../… ημέρα και συμμετείχαν σε αυτόν οι εταιρείες

  - ………………………………………………………………

  - ………………………………………………………………

  - ………………………………………………………………

- Την από …/…/……. προσφορά της εταιρείας ………………………..., της οποίας οι πίνακες τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.

- Την  Απόφαση Πρύτανη  με αριθμ.  .. / .. . .. . …. Θέμα .. .. , η οποία ενέκρινε την εν λόγω κατακύρωση, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, έναντι του ποσού των ……………………………………… (…………………….€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.

- Τη με αρ. πρωτ. 2150/14.07.2011 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  με θέμα: «Ένταξη Πράξης ‘’Προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο’’ με κωδικό  MIS 346820, στο ΕΠ “Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013”»,

- Τη με αρ. πρωτ. 34857/ΔΕ5133/05.08.2011 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με την έγκριση της ένταξης της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2010 και συγκεκριμένα στη ΣΑΕ 2011ΣΕ14580004 και κωδικό MIS 346820,

- Τη με αρ. πρωτ. ___/__.__.2014 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με θέμα: «Σύμφωνη γνώμη επί του Σχεδίου Σύμβασης της Πράξης “Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο’’»,

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της Σύμβασης

Με την παρούσα το «Πανεπιστήμιο» αναθέτει στον «Ανάδοχο» και αυτός αναλαμβάνει την υλοποίηση της προμήθειας εξοπλισμού που της κατακυρώθηκε.

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η άριστη, έγκαιρη και σύμφωνα με τους όρους αυτής από μέρους του Αναδόχου προμήθειας του εξοπλισμού που αναγράφεται αναλυτικά στον υπογραφόμενο και αποτελούντα αναπόσπαστο μέρος αυτής της Σύμβασης, «Πίνακα υπό Προμήθεια Ειδών» του παρόντος άρθρου.

Ο υπό προμήθεια Εξοπλισμός προσδιορίζεται αναλυτικά ως προς το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα και την τιμή, σύμφωνα με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I»  της παρούσης και την προσφορά του Αναδόχου στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τίμημα – Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις

- Το κόστος της προμήθειας του ανωτέρω εξοπλισμού, ανέρχεται στο ποσό των …………………………………… (…………€), πλέον του Φ.Π.Α. 16%, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των ……………. (……….€) και θα καταβληθεί από το Πανεπιστήμιο στον Ανάδοχο και θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕ 2011ΣΕ14580004. Το εν λόγω τίμημα αναλύεται με ακρίβεια στον «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I» της παρούσης.  Η Πράξη συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στο τίμημα περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π.

- Επίσης, ο Ανάδοχος βαρύνεται με μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση – παραλαβή του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων …………………………. του Πανεπιστημίου.

- Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από το Ταμείο του Πανεπιστημίου με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, και μετά την έκδοση, και κατάθεση στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δαπανών του Πανεπιστημίου, των τιμολογίων του ιδίου θεωρημένων από την Δ.Ο.Υ. και αφού προσκομιστούν στην Υπηρεσία τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 35 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150):

Α. 	Πρωτόκολλα οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής των ειδών.

Β.	Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον απαιτείται.

- Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος βάσει του Ν. 4172/13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το ποσό της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ υπόκειται σε κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του, καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.

- Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΡΘΡΟ 3 Ο : Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής του Εξοπλισμού

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τον εξοπλισμό εντός …………… ημερών (………..), από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, ήτοι έως …./…/………...

- Τόπος παράδοσης του εξοπλισμού ορίζονται οι εγκαταστάσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις παρακάτω διευθύνσεις:

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Εργαστήριο Κοινωνικής & Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης: Κτίριο Περιβάλλοντος, Λόφος Πανεπιστημίου , 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Πληροφορικής: Κτίριο Επιστημών της Θάλασσας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Κοινωνικών & Πολιτικών Θεσμών:

Κτίριο Περιβάλλοντος, Λόφος Πανεπιστημίου , 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Νεότητας του Ελευθέρου Χρόνου και του Αθλητισμού: Χαριλάου Τρικούπη & Φάωνος, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Επαγγελμάτων σχετικών με τις νέες Τεχνολογίες:

Κτίριο Επιστημών της Θάλασσας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Εργαστήριο Πληροφορικής: Ταχυδρομική Διεύθυνση Κτήριο Μπίνειο, Χαριλάου Τρικούπη & Φάωνος, Ισόγειο, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Εθνογραφίας: Ταχυδρομική Διεύθυνση Κτήριο ΑΤΕ,  Βουρνάζων 11 1ος  όροφος, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Ιστορίας: Ταχυδρομική Διεύθυνση Κτήριο ΑΤΕ,  Βουρνάζων 11 Υπόγειο, 81100 Μυτιλήνη

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Κτήριο Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης

Κτήριο Λέσχης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Εκπαίδευσης από Απόσταση

Κτήριο Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Έξυπνων Πολυμέσων και Εικονικής Πραγματικότητας

Κτήριο Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Μουσειολογίας

Κτήριο Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Νεολαίας και ΜΜΕ

Κτήριο Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Εφαρμογών και Επικοινωνίας

Κτήριο Λέσχης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Πολιτισμικής Πληροφορικής

Κτήριο Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Γεωπληροφορικής

Κτήριο Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Βιογεωγραφίας και Οικολογίας

Κτήριο Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών

Κτήριο Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής

Κτήριο Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης, Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεπισκόπισης

Κτήριο Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας:

2ο όροφος του Κτηρίου ‘Ξενία Α’, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης:

ισόγειο του Κτηρίου Ξενία Β’, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα:

Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100

Εργαστήριο Διαχείρισης Ενέργειας:

Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας:

2ο όροφο του Κτηρίου ‘Ξενία Β’, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων:

1ο όροφο του Κτηρίου της «Φοιτητικής Λέσχης», Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων:

υπόγειο του Κτηρίου ‘Ξενία Β’, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Εργαστήριο Θαλασσίων Διεργασιών:

Κτήριο Θάλασσας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων:

Κτήριο Θάλασσας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Εργαστήριο Γεωπληροφορικής και Παράκτιας Δυναμικής:

Κτήριο Θάλασσας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

ΣΑΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Κτίριο ΗΓΕΜΟΝΕΙΟ:

Νέο Καρλόβασι Σάμος, 83 200, Σάμος

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κτίριο ΛΥΜΠΕΡΗ:

Νέο Καρλόβασι Σάμος, 83 200, Σάμος

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Κτίριο Πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ:

Νέο Καρλόβασι Σάμος, 83 200, Σάμος

ΧΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κτίριο ΜΙΧΑΛΕΙΟ:

Μιχάλων 8, 82 100, Χίος

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κτίριο ΚΟΡΑΗ:

Κοραή 2α , 82 100, Χίος

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κτίριο ΜΟΥΜΟΥΡΗ:

Κουντουριώτου 41, 82 100, Χίος

- Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού  και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού της  αντίστοιχης Ακαδημαϊκής Μονάδας για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, προκειμένου η Επιτροπή να φροντίσει τόσο για τον χώρο ελέγχου, όσο και για τον καθορισμό της ημερομηνίας παραλαβής τους.

- Ο ποιοτικός έλεγχος και ποσοτική παραλαβή των ειδών, γίνεται από την πιο πάνω Επιτροπή στον τόπο παραλαβής με τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων.

- Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας μπορεί να μειωθεί, δεν μπορεί όμως να υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία που θα ορίζεται στην σύμβαση, παρά μόνο με την σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της προμήθειας  γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΠΔ 118/07. Γενικότερα, οποιεσδήποτε αλλαγές του χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να γίνονται, κατόπιν κοινής αποδοχής τους από την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο και έγγραφης  σύμφωνης γνώμης από την ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

- Η προσωρινή παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού στο χώρο της αντίστοιχης Ακαδημαϊκής Μονάδας και συνίσταται σε ποσοτικό και μακροσκοπικό έλεγχο των προσφερόμενων ειδών, συντάσσεται δε πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού.

- Η οριστική παραλαβή θα γίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών (δοκιμαστική περίοδος) από την ημερομηνία βεβαίωσης άφιξης ή προσωρινής παραλαβής του εξοπλισμού. Στο διάστημα αυτό οι τεχνικοί του Αναδόχου θα εγκαταστήσουν, συνδέσουν, ρυθμίσουν (όπου αυτό απαιτείται) τα είδη και θα τα θέσουν σε λειτουργία. Στο ίδιο διάστημα θα ολοκληρωθεί και η εκπαίδευση των στελεχών του Πανεπιστημίου στη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού από τον Ανάδοχο, χωρίς επιπλέον αξιώσεις από εκείνον. Με την λήξη αυτού του διαστήματος και αφού η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού της αντίστοιχης Ακαδημαϊκής Μονάδας βεβαιωθεί ότι τα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, των τεχνικών σχεδίων και διαγραμμάτων και είναι απολύτως σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, μετά από λεπτομερή εξέταση και λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες ή /και δοκιμές στις οποίες θα το υποβάλλει αυτή κατά την κρίση της, θα γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών της Υποομάδας και θα συνταχθεί το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής.

- Για κάθε είδος για το οποίο απαιτείται να φέρει σήμανση CE, κατά την οριστική παραλαβή του θα συνοδεύεται και από  Σήμανση CE (CE Mark).

- Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών ανακύψουν προβλήματα, δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο, ισχύουν δε τα αναφερόμενα στα άρθρα 27 και 28 του ΠΔ 118/07.

- Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

- Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την προσωρινή παραλαβή του.

- Παραλαβή δεν θα γίνει δεκτή αν τα προσφερόμενα είδη δεν είναι του εγκεκριμένου τύπου και δεν παρέχεται η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) καθώς και η έγγραφη δήλωση ανάληψης δέσμευσης για ελάχιστο χρόνο διαθεσιμότητας ανταλλακτικών μετά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών, για  περίοδο …….. (__) ετών.

- Εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού διαπιστώσει αποκλίσεις στους όρους της σύμβασης ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε εισηγείται στην αρμόδια αρχή την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.

ΑΡΘΡΟ 4 Ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου

- Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό δικό του, που ουδεμία σχέση θα έχει με το Πανεπιστήμιο και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, επιδόματα, εισφορές κ.λ.π. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.

- Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.

- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την αποστολή του εξοπλισμού, στην αντίστοιχη Ακαδημαϊκή Μονάδα και στις ποσότητες που αναφέρονται στην παρούσα.

- Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης.

- Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

ΑΡΘΡΟ 5 Ο : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος κατέθεσε την/τις με αριθμό …………… και ημερομηνία ………….. εγγυητική/ες επιστολή/ές καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης της Σύμβασης, της (τράπεζας)………….. ποσού 5% της συμβατικής αξίας της/των κατακυρωθείσας/ων Υποομάδας/ων Ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ΥΠΟΟΜΑΔΑ/ΕΣ ΕΙΔΩΝ……………ποσού  (…………….€).

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα της κείμενης νομοθεσίας. H Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ισχύει έως την επιστροφή της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού από την Αναθέτουσα Αρχή, και εφόσον αντικαθίσταται από εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας.

Ο Ανάδοχος με την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης δεσμεύεται ότι:

- τα είδη του εξοπλισμού ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών, σχεδίων και απαιτήσεων της προσφοράς, ότι είναι στο σύνολο τους από υλικά άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής, και ότι αυτά ανταποκρίνονται στην χρήση, λειτουργία,  στα αποτελέσματα για τα οποία προορίζονται και στις ιδιότητες και χαρακτηριστικά όπως αυτές προδιαγράφονται,

- ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοση του καινούργιος,

- εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών βρεθεί ότι κάποιο δεν πληροί τους όρους της παρούσης σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και δεν είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής  Παρακολούθησης και Παραλαβής  Εξοπλισμού της αντίστοιχης Ακαδημαϊκής Μονάδας (με αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκόμενων των ειδών) να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, αυτό θα απορρίπτεται και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρα τα ακατάλληλα μέρη αυτού μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την Επιτροπή  Παρακολούθησης και Παραλαβής  Εξοπλισμού της αντίστοιχης  Ακαδημαϊκής Μονάδας που αν περάσει άπρακτη, θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του Πανεπιστημίου. Ο Ανάδοχος  θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου μέρους και για την τοποθέτηση του και για κάθε δαπάνη σχετική με την αντικατάσταση του ως άνω μέρους. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ο Ανάδοχος  θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το Πανεπιστήμιο για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτήν από τις πιο πάνω βλάβες.

ΑΡΘΡΟ 6 Ο : Υποχρεώσεις Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο άμεση πρόσβαση στους χώρους όπου θα συναρμολογηθεί και θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός.

ΑΡΘΡΟ 7 Ο : Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

Η εγγύηση Καλής Λειτουργίας εκδίδεται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, της αντίστοιχης διακήρυξης.

Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (βλ. συνημμένο αρχείο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ») για κάθε είδος, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού, καλείται «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας (ή περίοδος διατήρησης)». Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) που έχει προτείνει με την προσφορά του, ο Ανάδοχος υποχρεούται μέχρι την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 2,5% της συμβατικής αξίας της Υποομάδας/δων Ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι ……….€.

Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα (ελάχιστες απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής), τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει :

α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών του εξοπλισμού σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) που έχει καθορίσει στην προσφορά του και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο της διάρκειας εγγύησης που ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές για το είδος, και ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη των ειδών. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή τους, πλήρως συναρμολογημένων και έτοιμων για λειτουργία.

β.- Την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα λογισμικού (όπου ισχύει).

γ.- . Τα έξοδα αποστολής του εξοπλισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

δ.- Τα τακτικά service των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής εφόσον προβλέπονται από τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών.

ε.- Επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τεχνικούς τηλεφωνικώς ή με Fax. Είναι επίσης ιδιαίτερα επιθυμητή η επικοινωνία μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

στ.- Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών (όπου αυτό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές), το οποίο έχει αναφερθεί στην προσφορά του, η πληρότητα της οποίας έχει αξιολογηθεί.

ζ.- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις νέες εκδόσεις  (updates, patches) του λογισμικού (όπου αυτό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές).

η.- Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) των ειδών της Υποομάδας, τον χρόνο ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης καθώς και τις υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για service και επισκευές κατά περίπτωση, με Έγγραφη Δήλωση, την οποία έχει συμπεριλάβει στους επιμέρους φακέλους της Τεχνικής Προσφοράς του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (η διατήρησης) κατά τρεις (3) μήνες.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται με τη λήξη του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου πρέπει να ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή των ειδών εξοπλισμού της αντίστοιχης Υποομάδας.

Τα ως άνω αναφερόμενα θα πραγματοποιούνται καθ΄ όλη την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) με δαπάνες του Αναδόχου και το Πανεπιστήμιο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη των ειδών που προέρχεται από την συνήθη και ορθή χρήση τους και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο είδος και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του Αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει το Πανεπιστήμιο σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από τον Πρύτανη.

Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο για περίοδο τουλάχιστον ……….. (..) ετών. Η εγγύηση ξεκινά με την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.

Κατά το διάστημα εγγύησης – δωρεάν συντήρησης, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την, χωρίς καθυστέρηση και αποκλειστικά με δικά του έξοδα, θεραπεία κάθε ελαττώματος που παρουσιάζεται στον εξοπλισμό (στα έξοδα περιλαμβάνονται και όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και αμοιβής προσωπικού και μεταφοράς εξοπλισμού), εκτός εάν αυτό αποδεδειγμένα προέρχεται από αιτία που δεν έχει σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, τα υλικά ή τη σχεδίαση.

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της εγγύησης - δωρεάν συντήρησης, παρουσιαστούν επαναλαμβανόμενες βλάβες σε κύρια μέρη του εξοπλισμού, τα οποία οφείλονται σε κατασκευαστική ατέλεια ή κρυμμένα ελαττώματα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, αποκλειστικά με δικά του έξοδα, να αντικαταστήσει τα κύρια αυτά μέρη με άλλα καινούργια και αμεταχείριστα. Στην περίπτωση αυτή ανανεώνεται η διάρκεια εγγύησης και δωρεάν συντήρησης, με νέα ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία αντικατάστασης των κύριων μερών.

Εάν σφάλμα στη σχεδίαση προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισμού ή τμήματος αυτού, η συμφωνημένη εγγύηση ανανεώνεται και η πλήρης συμφωνημένη περίοδος εγγύησης - δωρεάν συντήρησης αρχίζει ξανά από την ημερομηνία επανόρθωσης του σφάλματος.

Όλα τα είδη του διαγωνισμού καλύπτονται από ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι :

- Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς προμήθεια είδους που θα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας.

- Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά.

- Για την εφαρμογή των ανωτέρω ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών.

- Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων.

- Μέθοδος επικοινωνίας με τον κατασκευαστή για την επίλυση/ παρακολούθηση προβλημάτων.

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή άλλο) που βρίσκονται στις περιοχές του έργου, οφείλει να το δηλώσει με επιστολή του στο Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσμευση των τρίτων ότι αποδέχονται την ανάθεση αυτή.

Όλες οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης παρέχονται από τον Ανάδοχο κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 έως 14:00). Για τις αργίες, η υποστήριξη παρέχεται μετά από ιδιαίτερη συμφωνία. Η απόκριση του Αναδόχου είναι μέσα σε …….. (__) ημέρες από την κλήση. Εάν μετά το πέρας των ….. (__) ημερών δεν ανταποκριθεί ο Ανάδοχος θα του επιβάλλεται ποινική ρήτρα της τάξεως των 100 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

ΑΡΘΡΟ 8 Ο : Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνυπογραφεί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιτρέπεται στον Ανάδοχο η εκχώρηση μέρους του οικονομικού μόνο ανταλλάγματος της υπογραφθείσας σύμβασης σε τρίτο, μετά από σχετική έγκριση της Αναθέτουσας αρχής κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 9 Ο : Ευθύνη για Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με πνευματικά δικαιώματα επί της υλοποιηθείσας σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

ΑΡΘΡΟ 10 Ο : Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου

- Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από την υπογραφή της και λήγει με την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των δύο συνυπογραφόντων μερών, μετά την παράδοση του εξοπλισμού εντός αυστηρής προθεσμίας …………… (….) ημερών.

- Το Πανεπιστήμιο δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Πανεπιστημίου,

(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης εντολές του Πανεπιστημίου,

(γ)  αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της προμήθειας υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του,

(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,

(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη Σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου – μετά από εβδομαδιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας.

- Το Πανεπιστήμιο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

- Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και ο εξοπλισμός δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 .

- Αν παρέλθει χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού και ο εξοπλισμός δεν παραδοθεί, τότε ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

- Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/07, παρ.1,2.

Η έκπτωση γίνεται με απόφαση του Πρύτανη Πρύτανη ή άλλου αρμόδιου όργανου του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, οπότε και καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του ή η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο ανάδοχο θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 34 του ΠΔ 118/07, παρ. 5.

- Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου.

- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου  και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου.

- Με την ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η υλοποίηση της προμήθειας περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

- Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.

- Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

- Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου ή σε ανώτερη βία.

ΑΡΘΡΟ 11 Ο : Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες

Κυρώσεις μη τήρησης χρονοδιαγράμματος

Η παράδοση του εξοπλισμού χρονικά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός …………… (………) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο.

Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2, 4, και 5 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150).

Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150).

Οι πιο πάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες κάθε αξίωσης που το Πανεπιστήμιο, μπορεί να έχει για οποιαδήποτε  θετική ζημιά του, που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του Αναδόχου να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που ανατέθηκε σ’ αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 12 Ο : Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων - Ανωτέρα Βία

Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, ένεκα της οποίας προκαλείται αδυναμία παράδοσης των ειδών, μέσα στους συμβατικούς χρόνους.

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 13 Ο : Τροποποίηση της Σύμβασης

Τροποποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης δεν επιτρέπεται μετά τη σύναψή της, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.  Τέτοια περίπτωση συνιστά μόνον η αντικατάσταση είδους το οποίο είχε αρχικά προσφέρει ο ανάδοχος με την προσφορά του, και έως την υλοποίηση της προμήθειας έχει πάψει να κατασκευάζεται ή/και έχει αποσυρθεί από το εμπόριο.  Η τροποποίηση της σύμβασης επιτρέπεται μόνον εφόσον το είδος αντικαθίσταται από νεώτερο μοντέλο, ποιοτικά ίδιο ή ανώτερο από πλευράς χαρακτηριστικών με το αρχικά προσφερόμενο, χωρίς διαφοροποίηση στην τιμή και τους όρους της εγγύησης του, και δεν συνιστά αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο του έργου.  Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση της Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

Σε κάθε περίπτωση η Σύμβαση πριν υπογραφεί από τους αντισυμβαλλομένους, πρέπει να τύχει της σύμφωνης γνώμης της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ομοίως σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πρέπει να λάβει η Αναθέτουσα Αρχή και για κάθε πιθανή τροποποίηση της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 14 Ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

- Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

- Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το Πανεπιστήμιο και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.

- Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά της πόλης της Μυτιλήνης.

ΑΡΘΡΟ 15 Ο : Διέποντα την Προμήθεια Έγγραφα

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα Σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη Σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:

- Η πλήρης οικονομική και τεχνική προσφορά της εταιρείας στο διαγωνισμό, με αρ. πρ. ………………..

- Η απόφαση του Πρύτανη ή άλλου αρμόδιου όργανου του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, του ………………… (θέμα ……) (ΑΔΑ: ……………), με την οποία έγινε η κατακύρωση.

ΑΡΘΡΟ 16 Ο : Λοιποί Όροι

Κάθε διαφορά που αφορά την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Μυτιλήνης.

Η παρούσα Σύμβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο αυτή στηρίζεται (διακήρυξη, προσφορές, κ.λ.π.), εκτός εάν αυτό μνημονεύεται ρητώς στην παρούσα Σύμβαση.

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19), του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) και τις λοιπές περί προμηθειών του Δημοσίου και ΝΠΔΔ διατάξεις.

Για κάθε ζήτημα που δεν καθορίζεται με σαφήνεια στην παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ημέρα υπογραφής της παρούσας.

Τέλος, η παρούσα Σύμβαση, αφού συντάχθηκε σε τριπλό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, μονογράφεται και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ως έπεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

| Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Για την εταιρεία με την επωνυμία «…………………………………………» |
| --- | --- |
| ………………………………. | Ο νόμιμος Εκπρόσωπος ………………………………… |